Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(внесение изменений)

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2018

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

2.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	10

2.1.	Экономико-географическое положение.  Место Осиновского сельского поселения в системе расселения Зеленодольского муниципального района	10

2.2.	Социально-экономический потенциал территории	12

2.2.1	Характеристика земельного фонда	12

2.2.2	Демографический потенциал	13

2.2.3	Промышленное производство	1

2.2.4	Агропромышленный комплекс	2

2.2.5	Садоводческие и дачные некоммерческие объединения	2

2.2.6	Лесной комплекс	3

2.2.7	Жилищный фонд	4

2.2.8	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	5

2.2.9	Объекты коммунального обслуживания (кладбища)	11

2.3.	Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	11

2.4.	Историко-культурное наследие	12

2.5.	Транспортно-коммуникационная инфраструктура	12

2.6.	Инженерная подготовка территории	16

2.6.1	Существующее положение	16

2.6.2	Эрозионные процессы	17

2.6.3	Склоновые процессы	17

2.6.4. Карстовые процессы	18

2.6.5. Специфические грунты	18

2.6.6. Сейсмичность	19

2.6.7.	Комплексная оценка воздействия природных процессов на территорию поселения	19

2.7.	Инженерная инфраструктура	20

2.7.1	Водоснабжение	20

2.7.2	Канализация	22

2.7.3	Санитарная очистка территории	23

2.7.4	Теплоснабжение	24

2.7.5	Газоснабжение	25

2.7.6	Электроснабжение	26

2.7.7	Слаботочные сети	27

3.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	29

3.1.	Прогноз численности населения	29

3.2.	Экономическое развитие	30

3.2.1	Развитие промышленного производства	31

3.2.2	Развитие агропромышленного комплекса	31

3.2.3	Развитие лесного комплекса	32

3.3.	Развитие жилищной инфраструктуры	37

3.4.	Развитие системы обслуживания населения	42

3.4.1	Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания	42

3.4.2	Развитие объектов коммунального обслуживания (кладбищ)	56

3.5.	Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения	58

3.6.	Развитие транспортной инфраструктуры Осиновского сельского поселения	60

3.7.	Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Осиновского сельского поселения	69

3.8.	Мероприятия инженерной защиты от опасных природных процессов	70

3.8.1	Мероприятия инженерной защиты от эрозионных процессов	70

3.8.2	Мероприятия инженерной защиты от склоновых процессов	71

3.8.3	Мероприятия инженерной защиты от карстовых процессов	71

3.8.4	Мероприятия инженерной защиты от специфических грунтов	73

3.8.5	Мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог	73

3.8.6. Условия строительства в сейсмоопасных районах	75

3.9.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	75

3.9.1	Водоснабжение	75

3.9.2	Канализация	80

3.9.3	Санитарная очистка территории	85

3.9.4	Теплоснабжение	88

3.9.5	Газоснабжение	89

3.9.6	Электроснабжение	90

3.9.7	Слаботочные сети	93

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	96

5.	ТАБЛИЦА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	101

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	103

Приложения	109

ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения является Исполнительный комитет Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

Проект внесения изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проект внесения изменений в генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации проекта внесения изменений в генеральный план – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения проекта внесения изменений в генеральный план – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект внесения изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемую) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план поселения.

При разработке проекта внесения изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района были использованы материалы:

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденной Постановлением Кабинета Министров РТ от 15.08.2017 г. №577;

- Схемы территориального планирования Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденной Решением Совета Зеленодольского муниципального района №126 от 09 сентября 2016 г.;

- Генерального плана Осиновского сельского поселения (внесение изменений), утвержденного Решением Совета Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан №132 от 12.04.2017г.;

- Концепции развития части Зеленодольского муниципального района вдоль трассы Казань-Зеленодольск;

- официальных данных, представленных администрацией Зеленодольского муниципального района и Осиновского сельского поселения, входящего в его состав.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Осиновского сельского поселения являются:

создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

определение системы параметров развития Осиновского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Экономико-географическое положение.  Место Осиновского сельского поселения в системе расселения Зеленодольского муниципального района

Осиновское сельское поселение расположено в северо-восточной части Зеленодольского муниципального района между городами Казань и Зеленодольск. Граница Осиновского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 7 октября 2015 г. №71-ЗРТ
«Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Осиновского сельского поселения, согласно вышеуказанному закону, входят: село Осиново (административный центр), село Новая Тура, село Ремплер, деревня Воронино, поселок Новониколаевский.

Также на территории поселения располагается н.п.Красно-Октябрьское лесничество, расположенный на землях лесного фонда. Данный населенный пункт является бывшим лесным поселком. Согласно статье 9 Федерального закона от 4 декабря 2006г. №201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» земли, на которых расположены ранее созданные в целях освоения лесов поселки в границах земель лесного фонда, подлежат переводу в земли населенных пунктов в порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». В настоящее время н.п.Красно-Октябрьское лесничество присоединен к н.п.Новониколаевский.

Осиновское сельское поселение граничит на западе с Раифским и Новопольским сельскими поселениями, на востоке с Высокогорским муниципальным районом, на севере с Бишнинским и Большеключинским сельскими поселениями, на юге с Октябрьским сельским поселением и г.Казань.

Общая площадь Осиновского сельского поселения составляет  7895,6 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 783,2 га, из них: с.Осиново – 551,8 га, с.Новая Тура – 126,7 га, с.Ремплер – 29,8 га, д.Воронино – 14,5 га, п.Новониколаевский – 60,3 га.

К особенностям экономико-географического положения следует отнести расположение поселения в западной части Казанской агломерации с населением около 1,3 млн.человек, а также непосредственную близость поселения к городу Казань. По территории поселения проходит участок федеральной автомобильной трассы «М-7 Волга».

Часть территории Осиновского сельского поселения расположена в охранной зоне Волго-Камского государственного природного биосферного заповедника.

В поселении имеются ДК ГУП «Майский», лицей, гимназия, пять детских садов, врачебная амбулатория, три фельдшерско-акушерских пункта, аптека, почтовое отделение, библиотека, продуктовые магазины, основные сельскохозяйственные предприятия ОАО ««Птицефабрика «Казанская», ООО Тепличный комбинат «Майский», КФХ «Марс».

Роль в системе расселения

Территориальная организация Осиновского сельского поселения является частью системы расселения Зеленодольского муниципального района, которая входит в Казанскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Зеленодольский муниципальный район входит в группу районов с наивысшим показателем потенциала  развития системы расселения.

Анализ схемы  «Современное использование» показывает, что основным системообразующим фактором в системе  расселения являются автомобильные дороги, по которым осуществляется связь Осиновского сельского поселения с другими поселениями и районным центром г.Зеленодольск.

На территории Осиновского сельского поселения, население с общей численностью 12518 человек проживает на территории пяти населенных пунктов: в с.Осиново – административном центре поселения, с.Новая Тура, с.Ремплер, д.Воронино, п.Новониколаевский – рядовых населенных пунктах.

Система расселения Осиновского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает  центр поселения с.Осиново с общей численностью населения 10791 человек, где размещены административные функции, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают все остальные населенные пункты поселения –с.Новая-Тура, с.Ремплер, д.Воронино, п.Новониколаевский с численностью населения 443, 247, 170, 867 человек соответственно.

## Социально-экономический потенциал территории

### Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Общая площадь Осиновского сельского поселения составляет 7895,6 га.

Земли лесного фонда занимают территорию 4621,7 га, что составляет около 58,5% от всей площади сельского поселения.

Информация по остальным категориям земель территории Осиновского сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по собственности

На территории Осиновского сельского поселения располагаются организации федерального значения, земельные участки которых находятся в федеральной собственности либо оформлены на праве пользования или аренды. Общая площадь земель под данными объектами в границах поселения составляет 1,8672 га.

Таблица 2.2.1

Перечень федеральных земель в границах Осиновского сельского поселения, в том числе находящихся в пользовании или аренде ФГУП и ФГУ

| № п/п | Местоположение участка | Категория земель | Наименование землепользователя | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Ремплер |  | ФГУ П «Дирекция по мелиоративному и водохозяйственному строительству «Татмелиоводстрой» | 1,29 |
| 2 | с.Новониколаевское |  | Открытое акционерное общество «Газпром» | 0,57 |
| 3 | д.Воронино |  | Общество с ограниченной ответственностью «Таттрансгаз» | 0,001 |
| 4 | с.Осиново |  | Общество с ограниченной ответственностью «Таттрансгаз» | 0,0025 |
| 5 | с.Осиново, ул. Полевая |  | Общество с ограниченной ответственностью «Таттрансгаз» | 0,0009 |
| 6 | с.Осиново, ул. Солнечная |  | Общество с ограниченной ответственностью «Таттрансгаз» | 0,0007 |
| 7 | с.Осиново, ул. Юбилейная |  | Общество с ограниченной ответственностью «Таттрансгаз» | 0,0012 |
| 8 | с.Осиново, ул. Гагарина |  | Общество с ограниченной ответственностью «Таттрансгаз» | 0,0009 |
| Итого | 1,8672 |

Согласно данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на территории Осиновского сельского поселения земельные участки, находящиеся в республиканской собственности отсутствуют.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Осиновского сельского поселения не имеется.

### Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Осиновского  сельского поселения, на начало 2013г. численность населения составила 12518 человек.

Демографическая структура Осиновского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2

Демографическая структура и движение населения на начало 2013 года

| Показатели | с.Осиново | д.Воронино | с.Новая Тура | п.Новониколаевский* | с.Ремплер | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 10791 | 170 | 443 | 867 | 247 | 12518 |
| Детского возраста: | 2348 | 34 | 90 | 183 | 55 | 2710 |
| До 1 года |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 лет | 1040 | 13 | 39 | 76 | 24 | 1192 |
| 7-15 лет | 1308 | 21 | 51 | 107 | 31 | 1518 |
| Трудоспособного возраста | 6796 | 94 | 189 | 566 | 121 | 7766 |
| 16-17 лет | 70 | 2 | 5 | 8 | 3 | 88 |
| 18-54 лет для женщин | 3632 | 50 | 99 | 301 | 64 | 4146 |
| 18-59 лет для мужчин | 3094 | 42 | 85 | 257 | 54 | 3532 |
| Старше трудоспособного возраста | 1647 | 42 | 164 | 118 | 71 | 2042 |
| Старше 55 лет для женщин | 889 | 23 | 89 | 64 | 38 | 1103 |
| Старше 60 лет для мужчин | 758 | 19 | 75 | 54 | 33 | 939 |
| Общий прирост населения | 650 | 7 | 18 | 12 | 5 | 692 |
| Естественный | 35 | 1 | 2 | 6 | 2 | 46 |
| Родилось | 129 | 2 | 5 | 9 | 3 | 148 |
| Умерло | 94 | 1 | 3 | 3 | 1 | 102 |
| Механический | 615 | 6 | 16 | 6 | 3 | 646 |
| Прибыло | 738 | 7 | 19 | 9 | 3 | 776 |
| Выбыло | 123 | 1 | 3 | 3 | - | 130 |

*с учетом присоединения п.Красно-Октябрьское лесничество

Как видно из таблицы, самым крупным населенным пунктом поселения является с.Осиново, где проживает большая часть населения – 86,2%.

Следует обратить внимание, что численность населения трудоспособного возраста в Осиновском сельском поселении (7766 человек) выше населения нетрудоспособного возраста (2042 человека), что определенно является положительной тенденцией.

Таким образом, возрастная структура существующих населенных пунктов характеризуется значительной долей населения трудоспособного возраста, достаточно малой долей группы старше трудоспособного возраста и  невысоким уровнем группы младше трудоспособного возраста.

Как видно из приведенных выше данных, на начало 2013 года рождаемость в поселении преобладает над смертностью. Как следствие, естественный прирост населения имеет положительные значения.

Миграционный прирост населения имеет положительное значение, число прибытий преобладает над числом выбытия населения из Осиновского сельского поселения, в итоге общий прирост населения имеет положительное значение.

### Промышленное производство

На территории Осиновского сельское поселение имеется следующие производственные предприятия:

- производство матрацев «Спринг» вблизи п.Новониколаевский;

- ОАО «Казанское ОКБ «Союз», специализирующееся на изготовлении баллонов из композиционных материалов для сжатого природного газа (метан), располагается в западной части поселения;

- производство сварочного оборудования ООО «Волжанин», находится вблизи п.Новониколаевский, специализируется на производстве оборудования для стыковой сварки полиэтиленовых труб;

- производство древесно-полимерного композита ООО «Мультипласт» - специализированное высокотехнологичное предприятие по производству террасной доски из древесно-полимерного композита, расположенное в п.Новониколаевский;

- производство ПЭТ-пленки ООО «Экопэт», основным видом деятельности компании является производство ПЭТ–пленки и изготовление жесткой пластиковой упаковки;

- производство полиграфической продукции ООО «Ротопринт», специализируется на глубокой печати и производстве этикеток, многослойных гибких упаковочных материалов для пищевой и непищевой промышленности;

- производственная база ООО «Тепличный комбинат «Майский» вблизи с.Осиново;

- промышленный розлив питьевой воды ООО «Перспектива»;

- производственная база ЗАО «Эверес-Турбосервис» северо-западнее с.Ремплер;

- производственная мастерская возле с.Новая Тура.

Из объектов коммунально-складского хозяйства на территории поселения расположены:

- материальные склады вблизи п.Новониколаевский;

- склад сжиженного углеводородного сырья ОАО «Казаньоргсинтез».

Также на территории поселения находится отвод территории под складской комплекс площадью 24,4 га западнее п.Новониколаевский и отвод территории под размещение Индустриального парка «М-7» площадью 31,01 га южнее п.Новониколаевский.

### Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство, свиноводство. Дополнительными отраслями являются картофелеводство, овощеводство, мясное животноводство, свиноводство, коневодство, овцеводство, пчеловодство.

На территории Осиновского сельского поселения имеются следующие агропромышленные объекты:

ферма по разведению коз и кроликов возле п.Новониколаевский ;

недействующая свиноферма «Вамин» вблизи c.Новая Тура;

тепличные хозяйства ООО «Тепличный комбинат «Майский» в центральной части поселения;

ферма по разведению индеек КФХ «Марс» (55 тыс.голов) вблизи с.Осиново;

ОАО «Птицефабрика «Казанская» вблизи с.Осиново;

производство по выращиванию грибов (вешенки) в с.Ремплер.

### Садоводческие и дачные некоммерческие объединения

В настоящее время в Осиновском сельском поселении имеется 3 садоводческих товариществ, на территории которых находится 1139 садоводческих участков.

Подробная информация по садоводческим товариществам представлена в следующей таблице.

Таблица 2.2.3

Садоводческие товарищества, расположенные  на территории Осиновского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование кооператива | Местопо- ложение | Площадь кооператива, га | Количество участков | Наличие инженерных коммуникаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Здоровье-1" | с.Осиново | 23,36 | 435 | Вода, свет |
| 2 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Здоровье-2" | д.Воронино | 6,0 | 104 | Вода, свет |
| 3 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Березка" | с.Осиново | 27,0 | 600 | Подстанция (не действующая) |

* таблица составлена по данным, предоставленным Исполнительным комитетом Осиновского сельского поселения

### Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях городских и сельских поселений, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Осиновского сельского поселения занимает площадь 4621,7 га, что составляет около 58,5% от всей площади сельского поселения. На территории сельского поселения расположены леса ГКУ «Зеленодольское лесничество» Красно-Октябрьского участкового лесничества (50-64, 68-81, 87-100, 106-117, 121-128, 131-133, 160-163 лесные квартала).

Распределение площади лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

Всю площадь лесного фонда Осиновского сельского поселения (4621,7 га) занимают защитные леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Лесопарковые зоны устанавливаются в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов. Зеленые зоны устанавливаются в целях обеспечения защиты населения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий, сохранения и оздоровления окружающей среды. Радиус размещения и организации зеленых зон вокруг населенных пунктов в основном составляет 2-3 км.

Эксплуатационные леса предназначены для производства лесозаготовок. Такие леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. Эксплуатационных лесов в Осиновском сельском поселении нет.

### Жилищный фонд

На 01.01.2013г. объем жилищного фонда Осиновского сельского поселения составил 284,7 тыс.кв.м.

Таблица 2.2.4

Характеристика существующей жилой застройки Осиновского сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индивидуальная | Многоквартирная |
| Территория | га | 302,7 | 254,9 | 47,8 |
| Общая площадь жилья | тыс. кв.м | 284,7 | 89,9 | 194,8 |

В настоящее время жилой фонд Осиновского сельского поселения представлен главным образом усадебной застройкой. Общая площадь территории под усадебной застройкой составляет 254,9 га или 84,2% от всех территорий под жилой застройкой поселения.

Общий объем многоквартирной застройки составляет 194,8 тыс.кв.м и присутствует лишь в административном центре поселения – с.Осиново.

Таблица 2.2.5

Характеристика многоквартирной жилой застройки с.Осиново

| № п/п | Наименование | Этажность | Общая площадь квартир, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, находящийся на обслуживании ТСЖ «Дом» | 2-10 | 83939,0 |
| 2 | Жилищный фонд ООО «ЭлиСС» | 5 | 3859,0 |
| 3 | Жилищный фонд ООО «УК Осиново» | 3-5 | 7882,0 |
| 4 | Жилищный фонд ООО «УК Жилсервис» | 7-10 | 99163,8 |
| Всего |  | 194 843,8 |

Также следует отметить, что в настоящее время в с.Осиново, с.Новая Тура и п.Новониколаевский имеются отводы под жилую застройку общей площадью 109,0 га, из них: 36,6 га - в с.Новая Тура, 68,0 - га в с.Осиново и 4,41 - га в п.Новониколаевский.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По Осиновскому сельскому поселению на начало 2013 года приходится 22,7 кв.м общей площади жилья на одного жителя. Для сравнения, на тот же период в среднем по Республике Татарстан данный показатель составил 23,3 кв.м. на одного жителя, по сельской местности Республики Татарстан – 26,1 кв.м. на одного жителя.

Таблица 2.2.6

Движение жилищного фонда Осиновского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Количество домов | Общая площадь, кв.м. | Типы домов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | многоквартирные секционные, кв.м. | усадебные, кв.м. |
|  | 2008 г. |  |  |  |  |
| 1 | с.Осиново | 8 | 1012,41 | - | 1012,41 |
| 2 | п.Новониколаевский | 1 | 120,9 | - | 120,9 |
| 3 | д.Воронино | 1 | 153,8 | - | 153,8 |
|  | 2009 г. |  |  |  |  |
| 1 | с.Осиново | 8 | 26788 | 26273,0 | 515,0 |
|  | 2010 г. |  |  |  |  |
| 1 | с.Осиново | 2 | 5436,5 | 5310,9 | 125,6 |
| 2 | с.Новая Тура | 2 | 186,2 | - | 186,2 |
|  | 2011 г. |  |  |  |  |
| 1 | с.Осиново | 2 | 6767,9 | 6618,7 | 149,2 |
| 2 | С.Ремплер | 1 | 81,7 | - | 81,7 |
| 3 | С.Новая Тура | 3 | 644,2 | - | 644,2 |
| 4 | п.Новониколаевский | 1 | 134,7 | - | 134,7 |
|  | 2012 г. |  |  |  |  |
| 1 | с.Осиново | 9 | 94854,32 | 94505,52 | 348,8 |
| 2 | п.Новониколаевский* | 2 | 149,4 | - | 149,4 |

*с учетом присоединения п.Красно-Октябрьское лесничество

Как видно из таблицы, наибольший объем жилищного строительства пришелся на  2012 год и составил 11 домов общей площадью 95003,7 кв.м.

### Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Образовательные организации

В настоящее время в Осиновском сельском поселении имеется 5 детских садов: детские сады «Васильки», «Аленушка», «Радость», «Звездочка» в с.Осиново и детский сад «Ласточка» в п.Новониколаевский общей проектной вместимостью 1000 мест. Численность детей, посещающих детские дошкольные учреждения составляет 1179 человек (98,9% от общей численности детей в возрасте 1-6 лет). Обеспеченность населения местами в детских садах составляет 98,7% от нормативной потребности.

На сегодняшний день в Осиновском сельском поселении (с.Осиново) функционирует лицей им.В.В.Карпова на 840 мест и гимназия им.С.К.Гиматдинова на 420 мест.

По нормативам среднее образование должно охватывать 100% детей в возрасте 7-17 лет. Существующая нормативная потребность поселения в мощности общеобразовательных школ с учётом школьников из других населённых пунктов района, обучающихся в школах Осиновского сельского поселения, составляет 1632 места. Таким образом, поселение на 77,2% обеспечено общеобразовательными учебными заведениями.

Согласно действующим нормам (СанПиН 2.4.1.2660-10 и  СанПиН 2.4.2.1178-02) радиус пешеходной доступности для дошкольных учреждений в сельской местности должен составлять не более 1 км, радиус пешеходной доступности общеобразовательных учреждений для обучающихся I ступени обучения – не более 2 км и для обучающихся II и III ступеней обучения – не более 4 км.

Село Новая Тура, с.Ремплер, д.Воронино, п.Новониколаевский располагаются вне нормативного радиуса пешеходной доступности дошкольных учреждений – 1 км. Данная проблема решается тем, что доставка детей проживающих в данных населенных пунктах в дошкольные учреждения и школу с.Осиново осуществляется школьным автобусом и на личном автомобиле.

Организации дополнительного образования детей

В Осиновском сельском поселении на сегодняшний день действует музыкальная школа на 100 мест, в доме культуры проходят кружковые занятия по обучению народных танцев, функционирует кружок пения и кружок по вышиванию, при школах имеются кружки детского творчества, которые посещают 978 человек. Обеспеченность внешкольными учреждениями составляет  55,0%.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Медицинское обслуживание населения Осиновского сельского поселения осуществляет врачебная амбулатория на 280 посещений в смену, которая включает в себя также дневной стационар на 18 коек. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Осиновском сельском поселении также функционируют три фельдшерско-акушерских пункта (п.Новониколаевский, с.Ремплер, с.Новая Тура) общей проектной мощностью 115 посещений в смену. Обеспеченность данными объектами на сегодняшний день составляет 173,9% от нормативной потребности. Следует отметить, что в 2013 году в с.Новая Тура и п.Новониколаевский построены новые модульные фельдшерско-акушерские пункты.

Помимо Осиновской врачебной амбулатории, медицинское обслуживание населения Зеленодольского муниципального района осуществляет МБУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», Васильевская районная больница, Нурлатская участковая больница, Нижне-Вязовская амбулатория и фельдшерско-акушерские пункты.

Поскольку стационары Центральной районной больницы обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности больничными учреждениями произведен для населения всего Зеленодольского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет лишь 57% от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной медицинской помощи населению Зеленодольского муниципального района имеются станции скорой медицинской помощи: при Центральной районной больнице, в распоряжении которой находятся 11 специализированных автомобилей, в пгт Васильево на 2 автомобиля, в пгт Нижние Вязовые на 1 автомобиль и в Осиновском сельском поселении на 1 автомобиль. Станция скорой медицинской помощи при ЦРБ обслуживает весь район в целом.

Мощность станции скорой медицинской помощи рассчитывается исходя из нормы 1 на 10 тыс.человек в пределах зоны 15-минутной доступности на специализированном автомобиле.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики.

Культурно-досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Осиновском сельском поселении функционирует дом культуры, библиотека, музей. Основные характеристики объектов культуры и искусства приведены в следующей таблице.

Таблица 2.2.7

Объекты культуры и искусства Осиновского сельского поселения

| Населенный пункт | Наименование учреждения | Единицы измерения | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Осиново | Филиал №39 ЦБС | экземпляров | 11913 |
|  | Осиновский ДК | мест | 400 |
|  | Краеведческий музей | пос.в год | 1062 |

Вместимость Осиновского дома культуры составляет 400 мест. В соответствии с нормативами обеспеченности мощность клубных учреждений сельских поселений с числом жителей от 5000 человек и выше должна соответствовать нормативу 70 зрительных мест на 1000 жителей. Таким образом, обеспеченность данными объектами составляет 45,6% от нормативного уровня.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах. Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки в сельских поселениях рассчитывается в соответствии с нормативом, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией, - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.

Нормативная потребность в библиотеках населения Осиновского сельского поселения составляет 100 тыс.экземпляров книжного фонда. В настоящее время в поселении функционирует Осиновская библиотека общей мощностью 11,9 тыс.экземпляров книжного фонда. Обеспеченность населения библиотеками составляет 11,9% от нормативной потребности.

Спортивные залы и плоскостные спортивные сооружения

Общая площадь спортивных залов Осиновского сельского поселения составляет 652 кв.м., из них:

в лицее им. В.В.Карпова спортивный зал площадью 450 кв.м;

в гимназии им.С.К. Гиматдинова спортивный зал площадью 162 кв.м;

в СПК «Радуга» спортивный зал площадью 85 кв.м;

в досуговом центре «Мечта» спортивный зал площадью 400 кв.м.

Обеспеченность спортивными залами для поселения составляет 25%.

Общая площадь плоскостных спортивных сооружений Осиновского сельского поселения составляет 8400 кв.м (стадион по ул.Гагарина, открытые спортивные площадки при школах).

Бассейны в Осиновском сельском поселении отсутствуют.

Предприятия торговли и общественного питания

При существующей численности населения нормативная потребность населения Осиновского сельского поселения в предприятиях торговли составляет 3755 кв.м торговой площади. На сегодняшний день суммарная торговая площадь существующих магазинов равна 750 кв.м., что составляет 20% от нормативной потребности.

Потребность населения в предприятиях общественного питания по нормативам составляет 501 место. На сегодняшний день функционируют 2 предприятия общественного питания общей мощностью 220 мест, что составляет 43,9% от нормативной потребности.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

В Осиновском сельском поселении слабо развита сеть предприятий бытового обслуживания. Величина обеспеченности услугами предприятий бытового обслуживания в настоящее время  составляет 12,6%.

Полиция

В Осиновском сельском поселении имеется участковый пункт полиции, где работают 2 участковых полицейских. Данный участковый пункт полиции не удовлетворяет нормативной обеспеченности (1 участковый уполномоченный в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек), обеспеченность составляет лишь 56% от нормативной потребности.

Потребность существующего населения Осиновского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Постановлением Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года», Республиканскими нормативами градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.2.8.

Таблица 2.2.8

Анализ обеспеченности населения Осиновского сельского поселения объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | место | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 1013 | 1000 | 98,7 |
| Общеобразовательные организации | место | 100% детей 7-17 лет | 1632 | 1260 | 77,2 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 120% от школьников | 1958 | 1078 | 55,0 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 169 | 18 | 0* |
| Станции СМП | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 чел. | 1 | 1 | 0* |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещений в смену | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 227 | 395 | 173,9 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 2 | 1 | 50,0 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м площади пола | 350 кв.м на 1000 чел. | 4381 | 1097 | 25,0 |
| Плоскостные сооружения | кв.м | 1949,4 кв.м на 1000 чел. | 24403 | 8400 | 34,4 |
| Бассейны | кв.м зерк.воды | 75 кв.м. на 1000 чел. | 938,9 | отсутствуют | 0* |
| Клубы, дома культуры | место | 70 мест на 1000 чел. | 876 | 400 | 45,6 |
| Библиотеки | экземпляров | 8 экз. на 1 жителя | 100144 | 11913 | 11,9 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 3755 | 750 | 20,0 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 501 | 220 | 43,9 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб.мест на 1000 чел. | 88 | 11 | 12,6 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6 тыс.жителей | 2 | 1 | 50 |
| Полиция | чел. | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 4 | 2 | 56 |
| Отделения и филиалы банков | объект | 0,5 объекта на 1000 жителей | 6 | 1 | 16 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 13 | отсутствуют | 0 |

*больницы, СМП и бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитывается от населения района в целом

### Объекты коммунального обслуживания (кладбища)

В Осиновском сельском поселении имеется 2 действующих кладбища общей площадью 3,26 га:

- в с.Осиново мусульманское кладбище площадью 0,77 га на земельном участке с кадастровым номером 16:20:080108:1302 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов»). Заполненность кладбища – 80%.  Свободные территории кладбища составляют 0,15 га;

- возле с.Осиново православное кладбище площадью 2,5 га на земельном участке с кадастровым номером 16:20:082701:259 (категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения»). Заполненность кладбища – 75%.  Свободные территории кладбища составляют 0,63 га.

Общая площадь незаполненных территорий всех действующих кладбищ сельского поселения составляет 0,78 га.

При нормативе 0,24 га на 1000 жителей существующая нормативная потребность населения Осиновского сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения составляет 3,0 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 26%.

## Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Осиновское сельское поселение обладает особо привлекательным туристско-рекреационным потенциалом. К нему следует отнести природно-рекреационные свойства озера в с.Осиново и с.Новая Тура, а также значительные по территории земли лесного фонда.

Часть территории поселения расположена в охранной зоне Волго-Камского государственного природного биосферного заповедника.

На территории поселения имеются летние детские оздоровительные лагеря «Березка», «Родничок» и «Пионер».

Основным местом отдыха местного населения является Осиновское озеро, расположенное в центре с.Осиново. Данное место отдыха не благоустроено, не является официальным и требует проведения большого количества организационных и правовых мероприятий (регистрация права собственности, разработка критериев безопасности, обследование, составление и экспертиза декларации, экспертиза проектной документации, благоустройство берегов пруда и очистка дна).

Возле с.Новая-Тура имеется пруд, который в летнее время используется для купания. Возле с.Ремплер расположен пруд, относящийся к бассейну реки Волги.

Рекреационные ресурсы также представлены защитными лесами, которые используются для отдыха местным населением (сбор и заготовка лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений). Однако в особо засушливые годы в связи с высокой пожароопасностью населению (местному и приезжему) не рекомендуются, а порой и запрещаются походы в лес.

Таким образом, рекреационный потенциал лесных и водных ресурсов представляется основным на территории Осиновского сельского поселения. Площадь лесного фонда поселения составляет 4621,7 га. Имеются также площади земель сельхозназначения, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, луга и пастбища, также обладающие природно-рекреационными свойствами.

Согласно действующим нормам площадь озелененных территорий общего пользования внутри населенного пункта должна составлять не менее 12 кв.м на 1 жителя, или 150216 кв.м в Осиновском сельском поселении, в том числе в с.Осиново – 129492 кв.м, с.Новая-Тура – 5316 кв.м, с.Ремплер - 2964 кв.м, д.Воронино - 2040 кв.м, п.Новониколаевский - 10404 кв.м.

## Историко-культурное наследие

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Осиновского сельского поселения отсутствуют объекты историко-культурного наследия.

## Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Осиновского сельского поселения является частью транспортной структуры Зеленодольского муниципального района,  которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

1. По форме собственности существующие автомобильные дороги Осиновского сельского поселения представлены дорогами федерального и местного значения.

Автомобильными дорогами федерального значения являются:

- автомобильная дорога II категории «М-7 «Волга» Казань–Москва», пресекает сельское поселение с востока на юг;

- автомобильная дорога III категории «1Р-175 Казань-Йошкар-Ола», проходит в юго-западной части поселения.

Автомобильными дорогами местного значения являются:

- автомобильная дорога III категории «Подъезд к с.Новая Тура», проходи в юго-западной части поселения;

- автомобильная дорога IV категории «Подъезд к с.Осиново», проходи в южной части поселения;

- автомобильная дорога без категории «Подъезд к п.Новониколаевский», проходит в западной части поселения;

- автомобильная дорога без категории  «Подьезд к складам сжиженного углеводородного газа», проходит в юго-восточной части поселения;

- автомобильная дорога без категории «М-7 «Волга» Казань –Москва»- с.Осиново», проходит в центральной части поселения;

- автомобильная дорога без категории «Казань-Залесный», пересекает в южной части сельское поселение;

- автомобильная дорога без категории «Подьезд к Казанской птицефабрике», проходит в центральной части поселения;

- автомобильная дорога без категории «Йошкар-Ола-Казань-подьезд Гортопо», проходит в западной части поселения.

Перечень и протяженность автомобильных дорог федерального и местного значения в границах Осиновского сельского поселения представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Перечень автомобильных дорог Осиновского сельского поселения

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное | переходное | грунтовое |
|  | Автодороги федерального значения |
| 1 | «М-7 «Волга» Казань –Москва» | 10,2 | 10,2 | - | - |
| 2 | «1Р-175 Казань-Йошкар-Ола» | 1,8 | 1,8 | - | - |
|  | Всего | 12,0 | 12,0 | - | - |
|  | Автодороги местного значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |
| 1 | «Подъезд к с.Новая Тура» | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 2 | «Подъезд к с.Осиново» | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 3 | «Подъезд к п.Новониколаевский» | 0,8 | 0,8 | - | - |
| 4 | «Казань-Залесный» | 1,8 | 1,8 | - | - |
| 5 | «Подьезд к складам сжиженного углеводородного газа» | 1,0 | - | 1,0 | - |
| 6 | «М-7 «Волга» Казань –Москва»- с.Осиново» | 6,7 | - | 6,7 | - |
| 7 | «Подьезд к Казанской птицефабрике» | 0,4 | - | 0,4 | - |
| 8 | «Йошкар-Ола-Казань- подьезд Гортопо» | 3,4 | - | 3,4 | - |
|  | Всего | 15,2 | 3,7 | 11,5 | - |
|  | ИТОГО | 27,2 | 15,7 | 11,5 | - |

По функциональному назначению автодороги Осиновского сельского поселения включают в себя дороги межмуниципального и местного значения.

- Межмуниципального значения являются дороги «М-7 «Волга» Казань –Москва», «1Р-175 Казань-Йошкар-Ола».

- Местного значения считаются все остальные автодороги Осиновского сельского поселения. К таким дорогам относятся: «Подъезд к с.Новая Тура», «Подъезд к с.Осиново», «Подъезд к п.Новониколаевский», «Казань-Залесный», «Подьезд к складам сжиженного углеводородного газа», «М-7 «Волга» Казань –Москва»- с.Осиново», «Подьезд к Казанской птицефабрике», «Йошкар-Ола-Казань-подьезд Гортопо».

Придорожный сервис

На территории Осиновского сельского поселения имеются: сервисный центр «Камаз» (10 постов), шесть автозаправочных станций на автодороге «М-7 «Волга» Казань–Москва», автосервис грузовых и легковых автомобилей.

Трубопроводный транспорт

На территории Осиновского сельского поселения пад транзитом проходит магистральный газопровод.

Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Осиновского сельского поселения имеются гаражи на 10, 15, 40, 100, 200, 280 мест вблизи с.Осиново.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов делятся на главную улицу и улицу в жилой застройке. Главная улица осуществляет связь жилых территорий с общественным центром. Улица в жилой застройке осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей.

Информация о улично-дорожной дорожной сети населенных пунктов представлена в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2

Перечень улиц в границах  населенных пунктов

| № | Населенный пункт | Название улиц | Общая протяженность улиц и дорог, кв.м | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Главная улица | Улица в жилой застройке |  | асфальтобетонное | переходное (щебень и гравий) | грунтовое |
| 1 | c.Осиново | Комарова |  | 1610 | 1610 |  |  |
| 2 | c.Осиново |  | Молодежная | 875 | 875 |  |  |
| 3 | c.Осиново |  | Комсомольская от дет.сада до амбулатории | 1050 | 1050 |  |  |
| 4 | c.Осиново |  | Светлая | 1800 | 1800 |  |  |
| 5 | c.Осиново |  | Центральная от аптеки до д.№9 | 1100 | 1100 |  |  |
| 6 | c.Осиново |  | Гагарина | 5670 | 5670 |  |  |
| 7 | c.Осиново |  | Майская | 1800 | 1800 |  |  |
| 8 | c.Осиново |  | Солнечная | 2275 | 2275 |  |  |
| 9 | c.Осиново |  | Мирная | 3000 | 3000 |  |  |
| 10 | c.Осиново |  | 40 лет Победы | 1820 | 1820 |  |  |
| 11 | c.Осиново |  | Ленина | 1650 | 1650 |  |  |
| 12 | c.Осиново |  | Казанская | 765 | 765 |  |  |
| 13 | c.Осиново |  | Южная,4 | 650 | 650 |  |  |
| 14 | с.Осиново |  | Нагорная | 5700 | 5700 |  |  |
| 15 | с.Осиново |  | Юбилейная | 750 | 750 |  |  |
| 16 | с.Осиново |  | Журавлева | 1500 |  | 1500 |  |
| 17 | с.Осиново |  | Полевая | 550 |  | 550 |  |
| 18 | с.Осиново |  | Северная 1 | 1300 |  | 1300 |  |
| 19 | с.Осиново |  | Южная 2 | 500 |  | 500 |  |
| 20 | с.Осиново |  | Южная 3 | 750 |  | 750 |  |
| 21 | с.Осиново |  | Полевая 1 | 250 |  | 250 |  |
| 22 | с.Осиново |  | Октябрьская | 900 |  | 900 |  |
| 23 | с.Осиново |  | Озерная | 500 |  | 500 |  |
| 24 | с.Осиново |  | Шуравина | 4900 |  | 4900 |  |
| 25 | с.Осиново |  | Кооперативная | 4620 |  | 4620 |  |
| 26 | с.Осиново |  | Северная | 1805 | 1805 |  |  |
| 27 | с.Осиново |  | Южная 1 | 1158 | 1158 |  |  |
| 28 | с.Осиново |  | Солнечная | 5200 |  |  | 5200 |
| 29 | с.Осиново |  | Профсоюзная | 1800 |  |  | 1800 |
| 30 | с.Осиново |  | Юдинская | 3500 |  |  | 3500 |
| 31 | п.Новониколаевский | Центральная |  | 1350 | 1350 |  |  |
| 32 | п.Новониколаевский |  | Лесная | 920 |  |  | 920 |
| 33 | п.Новониколаевский | Центральная |  | 6580 | 6580 |  |  |
| 34 | п.Новониколаевский |  | Овражная | 1290 | 1290 |  |  |
| 35 | п.Новониколаевский |  | Строительная | 450 | 450 |  |  |
| 36 | п.Новониколаевский |  | Солидарная | 450 | 450 |  |  |
| 37 | п.Новониколаевский |  | Цветочная | 450 | 450 |  |  |
| 38 | п.Новониколаевский |  | Березовая | 1890 | 1890 |  |  |
| 39 | п.Новониколаевский |  | Искра | 330 |  | 330 |  |
| 40 | п.Новониколаевский |  | Озерная | 450 |  | 450 |  |
| 41 | п.Новониколаевский |  | Искра | 2000 |  |  | 2000 |
| 42 | п.Новониколаевский |  | Дружбы | 3000 |  |  | 3000 |
| 43 | п.Новониколаевский |  | Нижняя | 1200 |  |  | 1200 |
| 44 | с.Новая Тура | Совхозная |  | 5850 | 5850 |  |  |
| 45 | с.Новая Тура |  | Школьная | 1200 |  | 1200 |  |
| 46 | с.Новая Тура |  | Слободская | 2100 |  | 2100 |  |
| 47 | с.Новая Тура |  | Кооперативная | 1500 |  | 1500 |  |
| 48 | с.Новая Тура |  | Верхняя | 2100 |  | 2100 |  |
| 49 | с.Новая Тура |  | Нижняя | 1500 |  | 1500 |  |
| 50 | д.Воронино | Центральная |  | 2100 |  | 2100 |  |
| 51 | д.Воронино |  | переулок | 300 |  | 300 |  |
| 52 | д.Воронино |  | Садовая | 1020 |  | 1020 |  |
| 53 | с.Ремплер | Пионерская |  | 2700 |  | 2700 |  |
| 54 | с.Ремплер |  | Нижняя | 480 |  | 480 |  |
| 55 | с.Ремлер |  | Кооперативная | 600 |  | 600 |  |
| Итого |  |  | 101558 | 51788 | 32150 | 17620 |

## Инженерная подготовка территории

Цели и задачи раздела

Целью раздела «Инженерная подготовка территории населенных мест» является улучшение физических характеристик территории и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов и т.д.

### Существующее положение

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и  разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» природные условия поселения оцениваются как «простые».

В таблице 2.6.1 представлены повторяемость направления ветра и количество осадков в зимний период.

Таблица 2.6.1

| Месяц | Повторяемость направлений ветра | Количество осадков (мм) |
| --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Октябрь | 9 | 6 | 3 | 8 | 21 | 20 | 18 | 15 | 44.6 |
| Ноябрь | 8 | 6 | 5 | 10 | 25 | 17 | 17 | 12 | 36.7 |
| Декабрь | 5 | 3 | 6 | 10 | 28 | 21 | 16 | 11 | 32.4 |
| Январь | 5 | 4 | 6 | 11 | 29 | 16 | 16 | 13 | 31.2 |
| Февраль | 5 | 5 | 8 | 14 | 22 | 15 | 20 | 11 | 23.8 |
| Март | 5 | 5 | 9 | 14 | 25 | 16 | 17 | 9 | 23.1 |

Как видно из таблицы 2.6.1 в зимний период преобладают южные ветры, которые составляют в среднем 21%. Это говорит о том, что снежным заносам подвержены дороги широтного направления.

В проекте рассматриваются опасные процессы, которые имеют место на территории Осиновского сельского поселения:

- эрозионные процессы;

- склоновые процессы;

- карстовые процессы;

- специфические грунты;

- сейсмичность;

- снежные заносы.

### Эрозионные процессы

Эрозионная деятельность временных водотоков заключается в образовании промоин и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории поселения. Постоянные водотоки (ручьи и реки), в процессе эрозионной деятельности и в зависимости от геолого-геоморфологических факторов, нередко осуществляют подмыв береговых склонов, приводящих к отторжению поверхностных грунтовых массивов.

Эрозионные процессы в своем развитии могут достигать больших значений и наносить значительный ущерб сельскому хозяйству, поэтому необходимо проведение мониторинговых исследований за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии.

### Склоновые процессы

Из склоновых процессов на исследуемой территории проявлены обваливание, оползание и некоторые другие.

Процесс обваливания характерен для наиболее крутых подмываемых подножий склонов речных долин южной и западной экспозиций. Весной, во время паводка, усиливаются процессы боковой эрозии, приводящие к увеличению крутизны и неустойчивости склонов. Обваливание прекращается при крутизне склонов менее 50-55°.

Оползневые процессы на рассматриваемой территории получили незначительное развитие.

Природные факторы способствуют развитию на территории района еще одного склонового процесса – плоскостного смыва. Антропогенный фактор - вспашка земель - усиливает этот процесс. При наличии на склонах естественного растительного покрова плоскостной смыв развит слабо.

Склоновые процессы особенно активно происходят во время весеннего снеготаяния и ливневых дождей.

Районы развития оползней по долинам крупных рек Волги и в устьевых частях их притоков. Здесь наблюдаются древние и современные формы проявления оползней. По их характеру и геологическому строению этот район разделен на подрайоны. Территорию поселения пересекает Казанский левобережный подрайон, где оползневые явления неразвиты или развиты весьма незначительно.

### 2.6.4. Карстовые процессы

Территория Осиновского сельского поселения, как и вся территория Зеленодольского муниципального района, находится в карстовом районе, по всей территории которого отмечается бессчетное количество карстовых воронок, провалов и т.п. Проявления карста в настоящее время связаны, в основном, с миграцией мелких песков и глин в сильно закарстованные известняки и глины казанского и сакмарского ярусов.

На территории сельского поселения встречаются как отдельные карстовые проявления, так и зоны возможного карстопроявления. Такие зоны расположены вдоль озер карстового происхождения.

Кроме того, согласно Схеме оценки карстоопасности территории Приволжья РТ (М 1:400000) территорию Осиновского поселения пересекают зоны различной степени карстоопасности:

опасная – проходит вдоль южной границы поселения, в районе границы с г. Казанью (строительство сооружений I и II уровней ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий и противокарстовых мероприятий);

потенциально опасная – проходит от южной границы до центральной части поселения и затрагивает н.п. Новая Тура, Осиново, Ремплер, Воронино (необходимо обязательное проведение специальных изысканий и осуществление карстовой защиты для сооружений I уровня ответственности и противокарстовая защита в зависимости от результатов изыскания для сооружений II уровня ответственности);

практически неопасная для большинства сооружений – затрагивает н.п. Новониколаевский и Краснооктябрьское лесничество (строительство сооружений I уровня ответственности и экологически опасных объектов, как правило, при условии проведения специальных изысканий).

### 2.6.5. Специфические грунты

Элювиальные грунты имеют широкое распространение на водораздельных пространствах и характеризуются незначительной мощностью, литологический состав их зависит от состава подстилающих пород. Представлены они, преимущественно, суглинками и глинами. Мощность отложений варьирует от 0,5 до 5,0 м.

### 2.6.6. Сейсмичность

В тектоническом отношении рассматриваемая территория располагается в центральной части Волжско-Камской антеклизы, в зоне сочленения двух ее крупных структур второго порядка: Казанско-Кировского прогиба и Северо-Татарского свода.

В соответствии с картой сейсмического районирования России (СП 14.13330.2011) Осиновское сельское поселение находится в зоне 6–балльной (карта В) сейсмической интенсивности.

### Комплексная оценка воздействия природных процессов на территорию поселения

Комплексная оценка опасных процессов на рассматриваемой территории позволяет выделить не благоприятные участки для освоения, и установить целесообразность освоения территории под новое строительство. С этой целью на этапе проектирования производится оценка сложности и опасности природных процессов, которым подвержено Осиновское сельское поселение.

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и  разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» природные условия поселения оцениваются как «простые».

Данную оценку природных условий необходимо учитывать в дальнейшем при строительном освоении территории.

На следующем этапе проводится выявление обобщенной категории опасности природных процессов.

Для упорядочивания опасных природных процессов в соответствии с категорией опасности и для применения элементарного математического аппарата, так как не требуется точное измерение критериев, применяем ранжирование показателей.

Для этого присваиваем каждой категории опасности соответствующий ранг: так категории «чрезвычайно опасные процессы» присваиваем ранг «4», а категории «умеренно опасные» - ранг «1» (таблица 2.6.2).

Таблица 2.6.2

| Категория опасности природного процесса | чрезвычайно опасные (катастрофические) | весьма опасные | опасные | умеренно опасные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранг | 4 | 3 | 2 | 1 |

Таким образом, в соответствии с приложением Б СНиП 22-01-95 и предложенным ранжированием получаем совокупность чисел, которая отражает категории опасности природных процессов, происходящих на территории поселения в числовом виде (таблица 2.6.3).

Таблица 2.6.3

|  | Опасные природные процессы |
| --- | --- |
|  | Сейсмичность | Специфические грунты | Эрозионные процессы | Склоновые процессы | Карст |
| Ранг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Необходимо отметить, что уже на этапе ранжирования можно сделать однозначный вывод о степени опасности воздействий природных процессов на территории поселения. Это вызвано тем фактом, что природные процессы, выявленные в районе, относятся к категории «умеренно опасные».

Однако, при большей дифференциации процессов по категориям опасности, однозначный вывод будет сделать уже сложнее и поэтому возникает необходимость применения элементарного математического аппарата.

Для определения числового значения обобщенной категории опасности природных процессов применяем методику вычисления значения среднего арифметического.

Числовое значение обобщенной категории опасности природных процессов на территории Осиновского сельского поселения, таким образом, составит «1». В соответствии с предложенным ранжированием это означает, что обобщенная категория опасности природных процессов на территории поселения соответствует категории «умеренно опасные». Следовательно, требуется проведение лишь тех мероприятий, которые будут непосредственно оказывать негативное воздействие на территории населенных пунктов района, предназначенных для их развития.

В качестве результирующего метода, при проведении комплексной оценки воздействий природных процессов на территорию поселения, может быть выбран картографический метод.

Картографический метод основан на обобщении, систематизации и пространственной локализации сведений об опасных природных процессах, имеющих распространение на территории района, и направлен на визуализацию последних.

В основе визуализации лежит создание карты, отражающей воздействие природных процессов на территорию поселения. На схеме также отражаются те участки территории поселения, где необходимо учитывать возможность проведения мероприятий, направленных на снижение воздействий опасных природных процессов, несмотря на умеренную категорию опасности.

Необходимо отметить, что на дальнейших стадиях проектирования необходим более детальный уровень исследований и оценки воздействия природных процессов на жизнедеятельность человека.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Населенные пункты Осиновского сельского поселения расположены на значительном расстоянии друг от друга. Водоснабжение населенных пунктов Осиновского сельского поселения осуществляется 12 водозаборными скважинами, состоящими на балансе ОАО «Осиновские инженерные сети» и Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения.

Наиболее крупным водозабором является водозабор по ул. Майской с. Осиново, на котором расположены 4 эксплуатируемые скважины и одна резервная. Балансодержателем является ОАО «Осиновские инженерные сети». Согласно данным проекта ООО НПП «Казаньгеология» «Реконструкция инженерных коммуникаций с. Осиново Зеленодольского района РТ (Строительство водозабора и водопровода)» мощность водозабора составляет 4400 м3/сут. (на каждую скважину 880 м3/сут. (36,7 м3/ч)). Непосредственно на территории водозабора размещен действующий центральный тепловой пункт (ЦТП), насосная станция, два накопительных резервуара объемом 1000 м3 и 600 м3. Водоснабжение усадебной застройки с. Осиново и остальных населенных пунктов, а также коллективных садов поселения осуществляется одиночными скважинами. Сооружения системы водоснабжения включают водозаборные скважины, водонапорные башни и водопроводные сети.

Также стоит отметить, что часть скважин находится на территориях предприятий поселения. Наиболее крупные водозаборы предприятий - это водозаборы ОАО «Птицефабрика «Казанская», ООО «Тепличный комбинат «Майский», ООО «Перспектива». Водозаборные скважины ОАО «Птицефабрика «Казанская» используются как для производственно-технических, так и для хозяйственно-питьевых нужд предприятия. Водозабор состоит из 8 скважин, из которых 3 действующих и 5 резервных скважин.

Одним из ключевых водопользователем сельского поселения является ООО «Перспектива», которое осуществляет деятельность по добыче подземных вод с целью промышленного разлива и хозяйственно-питьевого водоснабжения. На балансе предприятия состоит 2 скважины.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Осиновского сельского поселения представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Кол-во скважин, шт. | Производительность скважин, м³/сут | Наличие ЗСО, шт. | Кол-во ВБ/емкость, шт. | Протяженность сетей водопровода, км | Прот-ть сетей подлежащих замене, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осиновское СП |  |  |  |  |  |  |
| с.Осиново | 9 | 4400+400 | 9 | Резервуар 1000, 600м3, ВБ 4/25 | 7,54 | На балансе Исполкома 17,5 км., на балансе ОАО «Осиновские Инженерные сети»-16,5 км. Таким образом по территории поселения проложено 34,5 км сетей 80% которых требуют замены |
| с. Новая Тура | 1 | 100 | 1 | 1/25 | 2,5 |  |
| с. Ремплер | 1 | 10 м³/ч | 1 | - | 4,5 |  |
| д. Воронино | Водовод от с. Ремплер |  |
| п.Новониколаевский | 2 | 12м³/ч | 2 | 2/25 | 1,8 |  |
| п.Красно-Октябрьское лесничество | 1 | 100 | 1 | 1/25 | 1,1 |  |

В настоящее время дефицитом воды возможен в н.п. Новая Тура и н.п. Воронино.

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

изношенность и устарелость водопроводной сети. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

Согласно данным полученным от Министерства экологии Республики Татарстан по поручению Президента Республики Татарстан от 10.06.2013 №ПР-124 были проведены гидрологические исследования подземных запасов воды на Восточно-Зеленодольском участке Зеленодольского месторождения. Запасы подземных вод составили 20 тыс. м3/сут. Качество подземных вод участка по результатам опробования соответствует требованиям, предъявленным к воде высшего питьевого качества. Пробуренная высокодебетная скважина может быть использована как эксплуатационная.

### Канализация

Система водоотведения с. Осиново, находящаяся на обслуживании ОАО «Осиновские инженерные сети» представляет собой комплекс инженерных сооружений. Сточные воды самотеком поступают на канализационные насосные станции (далее КНС), а затем перекачиваются в канализационные сети, принадлежащие ООО «Казанское предприятие теплоснабжения» для последующей очистки на биологических очистных сооружениях г. Казани. Общая протяженность канализационных сетей 27 км, в т.ч. нуждающихся в замене 4,0км. Характеристика КНС приведена в таблице 2.7.2.

Таблица 2.7.2

Характеристика канализационных насосных станций

| Месторасположение | Производительность, тыс.м3/ч | Марка насоса | Число рабочих насосов, шт | Число резервных насосов, шт | Износ КНС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-13 | 160 | СД 160/10 | 3 | 1 | 80 |
| КНС Осиново | 30 | DRAINE X 402 | 1 | 1 | 80 |

Одной из проблем производственного комплекса Осиновского сельского поселения является отсутствие локальных очистных сооружений на предприятиях поселения. Предприятия сбрасывают сточные воды в выгребные ямы. Локальные очистные сооружения имеют только ОАО «Птицефабрика «Казанская».

В настоящее время ведется строительство магистрального самотечно-напорного коллектора (800 и 2(630 с направлением стоков на реконструируемые биологические очистные сооружения п.г.т Васильево по проекту, разработанному ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2008-2009гг..

Строящийся коллектор принят из расчета приема стоков от проектируемой застройки с территории вдоль автодороги Казань-Зеленодольск: населенных пунктов: Осиново, Новая Тура, Северный Залесный, Дубровка, Урняк, Грузинский, Васильево.

По территории сельского поселения проходит напорная канализационная сеть п.э. (225 от ООО «Перспектива» до границы сельского поселения.

### Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание не утилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

Существующая застройка является источником образования твердых коммунальных отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности.

На территории Осиновского сельского поселения в населенных пунктах оборудованы контейнерные площадки, на которых установлены 168 контейнеров для складирования ТКО (158 шт. в с. Осиново; 10 шт. в п. Новониколаевский). Бункеры для сбора крупногабаритных отходов на территории поселения отсутствуют.

Централизованный сбор ТКО производится силами спецавтотранспорта ООО «Экопром» и ООО «Эко Трейд». Коммунальные отходы из сельского поселения вывозятся на полигон ТКО, расположенный на территории Айшинского сельского поселения. Свалок ТКО и снега на территории поселения не имеется.

Территория поселения регулярно убирается от снега и мусора, для чего применяется специализированный автотранспорт: МТЗ-8 - 1 ед., Амкор -1 ед., МКСМ-800 «Барсик» - 1 ед.

Сбор и обработка отходов, отличающихся по своему составу от ТКО, в поселении не осуществляется.

Источником образования помета и навоза на территории сельского поселения являются КФХ Марс, Казанская птицефабрика и личные подсобные хозяйства населения.

По данным ОАО «Птицефабрика «Казанская» на предприятии образуется 51739,3295 т/год отходов, большая часть которых обезвреживается на предприятии (46520,4391 т/год). Остальная часть отходов передается на утилизацию в ООО «ПЭК-Казань» (38,7203 т/год), размещается на полигоне ТКО 282,125 т/год, передается населению – 2,4216 т/год, используются на предприятии – 2262,5 т/год.

Образовавшиеся отходы животноводства на территории КФХ временно буртуются на территории предприятия, далее используются в качестве органического удобрения.

По данным Зеленодольского райгосветобъединения на территории сельского поселения находится 1 сибиреязвенный скотомогильник, расположенный в 1,5 км к северу от с. Осиново.

### Теплоснабжение

Тепловая энергия для с.Осиново поступает от Казанской ТЭЦ-3 (кроме ул.Шуравина, два дома – котельная на газовом топливе) по графику 150-70°С до ЦТП, в ЦТП с помощью пластинчатых теплообменников меняется температурный график на 95-70°С и сетевыми насосами транспортируется через тепловые сети к потребителям. Основной потребитель тепла – население, две школы, два детских сада, амбулатория, магазины. Основные характеристики существующей котельной Осиновского поселения представлены  в таблице 2.7.3.

Таблица 2.7.3

| Местополо- жение источников теплоснаб- жения | Вид топлива | Мощно- сть источ- ника тепло- снаб- жения, Гкал/час | Нали- чие ЦТП и их коли- чество | Тепловые сети, в 2-х трубном исчислении, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, из них | Под- зем- ные | Над- зем- ные |
| Котельная – 1шт., ул. Шурави на,д.1 с.Осиново | газ | 0,16 | ЦТП-1шт., ул.40 лет Победы,д.1 с.Осиново | 13,5 |  | 13,5 |

Так же на территории поселения расположен крупнейший объект малой энергетики - Энергоцентр «Майский», в составе энергоцентра мини-ТЭС с установленной мощностью 23,49 МВт и котельная с установленной мощностью 28 МВт (24 Гкал/ч) Энергоцентр «Майский» введен в эксплуатацию в октябре 2011 года. Оборудован 6 газопоршневыми агрегатами Deutz TCG суммарной электрической мощностью 23,5 МВт и 24,5 МВт тепловой энергии, а также двумя котлами Buderus Logano суммарной мощностью 29,4 МВт тепловой энергии. Для сбора лишнего тепла и последующей передачи его в теплосеть в состав энергоцентра включен бак-аккумулятор тепла объемом 2 тыс. куб. метров.

Энергоцентр «Майский» обеспечивает теплом ЖК «Радужный» и с. Осиново.

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

По территории Осиновского сельского поселения проходит теплотрасса от ТЭЦ-3 до тепличные хозяйства ООО «Тепличный комбинат «Майский»

### Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Осиновского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через газораспределительную станцию АГРС расположенной на границе Казань – Осиновское селькое поселение

Природный газ в населенные пункты подается от АГРС по газопроводам высокого давления до газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю. Газорегуляторные пункты газотранспортной системы Осиновского сельского поселения представлены в таблице 2.7.4. Протяженность газовых сетей представлена в таблице 2.7.5.

Таблица 2.7.4

| №п/п | Населенный пункт | Тип газорегуляторного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новая Тура | РДГ-50Н РДНК-400 |
| 2 | Осиново | РДГ-80Н РДНК-400-4шт. РДГ-50Н-2шт. РДГД-20М |
| 3 | Николаевка | РДГ-50В РДГ-50Н-2шт. |
| 4 | Воронино | РДНК-400 |
| 5 | Ремплер | РДНК-400 |

Таблица 2.7.5

| №п/п | Газопровод | Протяженность,км |
| --- | --- | --- |
| Осиновское сельское поселение |
| 1 | Низкого давления | 50,1 |
| 2 | Среднего давления | 5,20 |
| 3 | Высокого давления | 34,61 |
|  | Итого: | 89,91 |

Динамика потребления природного газа за последние 5 лет, расходы газа на хозяйственно-бытовые нужды населения и на нужды промышленных предприятий представлены в таблице 2.7.6, 2.7.7.

Таблица 2.7.6

| №п/п | Населенный пункт | 2007 млн.м3 | 2008 млн.м3 | 2009 млн.м3 | 2010 млн.м3 | 2011 млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осиновское сельское поселение |
| 1 | Новая Тура |  |  | 0,793 | 0,854 | 0,841 |
|  | Итого: |  |  | 0,793 | 0,854 | 0,841 |

Таблица 2.7.7

| №п/п | Сельское поселение | Годовой расход газа на население, млн.м3 | Годовой расход газа на пром.предприятия, млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осиновское | 0,841 | 0,016 |

Примечание: Расход газа по Осиновскому сельскому поселению дан только по населенному пункту Новая Тура, по населенным пунктам Осиново, Николаевка, Воронино, Ремплер информация не предоставлена.

По территории Осиновского сельского поселения проходит  магистральный газопровод-отвод « Казань-Йошкар-Ола» диаметром 300 мм.

### Электроснабжение

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от 2-х электрических подстанций. Распределение электроэнергии от подстанций до ТП и КТП и далее до потребителя осуществляется по ВЛ 10 – 6 кВ.

Список подстанций Осиновского сельского поселения с указанием мощности их трансформаторов приведены в таблице 2.7.8

Таблица 2.7.8

Данные по подстанциям Осиновского сельского поселения.

| №№ п/п | Напряжение подстанций | Наименование подстанций | Мощность трансформ. МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110/6 кВ | «Осиново» | 2х10 |
| 2 | 35/10 кВ | «Площадка Z» | 1х4,7 |
|  | 35/10 кВ | «Новая Тура» | 2х40 |

В Осиновском сельском поселении расположено 28 трансформаторных подстанций.

Таблица 2.7.9

| № пп | Диспетчерский Номер КТП | Напряжение, кВ | Мощность КТП, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Осиново |
| 1 | № - | 6/0,4 кВ | 1х160 |
| 2 | № 4036 | 6/0,4 кВ | 1х315 |
| 3 | № 4111 | 6/0,4 кВ | 1х250 |
| 4 | № 4114 | 6/0,4 кВ | 2х400 |
| 5 | № 4115 | 6/0,4 кВ | 2х630 |
| 6 | № 4116 | 6/0,4 кВ | 1х63 |
| 7 | № 4124 | 6/0,4 кВ | 1х400 1х320 |
| 8 | № 4210 | 6/0,4 кВ | 1х160 |
| 9 | № 4281 | 6/0,4 кВ | 1х160 |
| 10 | № 4286 | 6/0,4 кВ | 1х160 |
| 11 | № 4396 | 6/0,4 кВ | 1х160 |
| 12 | № 4400 | 6/0,4 кВ | 1х160 |
| 13 | № 4401 | 6/0,4 кВ | 1х100 |
| 14 | № 4402 | 6/0,4 кВ | 1х250 |
| д.Воронино |
| 1 | № 7172 | 6/0,4 кВ | 1х250 |
| 2 | № 7236 | 6/0,4 кВ | 1х160 |
| 3 | № 7286 | 6/0,4 кВ | 1х400 |
| 4 | № 7312 | 6/0,4 кВ | 1х63 |
| 5 | № 7331 | 6/0,4 кВ | 1х160 |
| с.Новая Тура |
| 1 | № 4010 | 6/0,4 кВ | 1х160 |
| 2 | № 4107 | 6/0,4 кВ | 1х100 |
| 3 | № 4108 | 6/0,4 кВ | 1х250 |
| 4 | № 4304 | 6/0,4 кВ | 1х100 |
| п.Новониколаевский |
| 1 | № 4137 | 6/0,4 кВ | 1х100 |
| 2 | № 4284 | 6/0,4 кВ | 1х400 |
| п.Красно-Октябрьское лесничество |
| 1 | № 4031 | 6/0,4 кВ | 1х400 |
| 2 | № 4138 | 6/0,4 кВ | 1х160 |
| 3 | № 4382 | 6/0,4 кВ | 1х250 |

Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии передачи электроэнергии взаиморезервируемые.

Существующий тип схемного решения электросетей Осиновского сельского поселения – кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Для защиты высоковольтного оборудования на подстанциях установлены следующие виды защит и автоматики: на силовых трансформаторах: газовая защита, дифференциальная токовая защита, максимальная токовая защита, защита от перегрева и перегруза, защита от понижения уровня масла, защита от исчезновения напряжения.

По территории Осиновского сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередач 35-220 кВ.

### Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация Осиновского сельского поселения осуществляется от телефонных станций, расположенных в населенных пунктах сельского поселения:

- АТС «Осиново»

- АТС «Новая Тура».

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации, а также частично проводами по опорам связи. Прокладка новых сетей или реконструкция существующих кабелей производится по мере необходимости силами ОАО «Тателеком».

| Населенный пункт | Тип АТС | Месторасположение | Проектная емкость | Используемая емкость | Год установки | Тип кабеля, МСС | Пртотяженность МСС, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осиново | C&C08 | ул.40 лет Победы, д.1 зд. Исполкома поселения | 1392 | 895 | 2007 | ВОЛС | 4,800 |
| Новая Тура | М-200 (5100)М | ул.Кооперативная, д.7 зд. магазина ООО "Айша" | 112 | 49 | 2002 | ВОЛС | 15,860 |

По территории Осиновского сельского поселения проходят волоконно-оптические линии связи.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения сельских поселений Зеленодольского муниципального района выполнялся с учетом прогноза общей численности населения района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения Осиновского сельского поселения выполнялся в рамках генерального плана. Прогноз численности населения каждого из населенных пунктов в составе Осиновского сельского поселения выполнен на основе сведений о численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков на начало 2013 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных Исполнительным комитетом Осиновского сельского поселения.

Кроме того, учитывалась динамика численности населения Осиновского сельского поселения в целом (по данным переписи населения 2002 г., похозяйственного учета сельских поселений Зеленодольского муниципального района на начало 2005 г. и паспортов муниципального образования за 2008-2011 гг.).

Следует отметить, что в связи с активным строительством жилых домов населением проживающим в данный момент за границей Осиновского сельского поселения, в том числе в г.Казань (так называемого второго жилья), также был выполнен в отдельности прогноз численности населения, строящего второе жилье.

На основании данных, предоставленных администрацией Зеленодольского муниципального района, в генеральном плане принято решение территорию лесного поселка Красно-Октябрьское лесничество присоединить к населенному пункту Новониколаевский.

Согласно демографическому прогнозу численность наличного населения Осиновского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2020г.) составит 19607 человек, в том числе постоянное население – 14115 человек и население, строящее второе жилье – 5492 человека.

Численность наличного населения Осиновского сельского поселения на расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) составит 28840 человек, в том числе постоянное население – 14985 человек и население, строящее второе жилье – 13855 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз  численности  населения Осиновского сельского поселения, человек

| Наименование | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Постоянное население | Население, строящее второе жилье | Постоянное население | Население, строящее второе жилье |
| Осиновское сельское поселение, в том числе | 14115 | 5492 | 14985 | 13855 |
| с.Осиново | 12250 | 4550 | 13000 | 12913 |
| д.Воронино | 190 | - | 210 | - |
| с.Новая Тура | 505 | 942 | 540 | 942 |
| п.Новониколаевский | 895 | - | 930 | - |
| с.Ремплер | 275 | - | 305 | - |

## Экономическое развитие

При определении направления развития Осиновского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Зеленодольского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Но отсутствие Программы социально-экономического развития Осиновского сельского поселения, статистической отчетности затрудняет определение перспектив развития поселения. Поэтому генеральным планом предлагается мероприятие местного значения (поселения) – разработка программы социально-экономического развития Осиновского сельского поселения.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В рамках утвержденной Стратегии Зеленодольский муниципальный район, входящий в состав Казанской агломерации, является территорией реализации следующих программ и проектов: «Реновация расселения», «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры Казанской агломерации», «Пригородная зона Казани», «Редевелопмент промышленных зон», «Развитие транспортной инфраструктуры Казанской агломерации», «Город и промышленность», «Экозона «Волжско-Камский поток», «Чистый путь», «Система обращения с отходами», «Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на базе Свияжского мультимодального логистического центра», «Создание, развитие и обеспечение высокой конкурентоспособности субкластера «судостроение», «Создание туристских продуктов в перспективных видах туризма».

### Развитие промышленного производства

Генеральным планом Осиновского сельского поселения на первую очередь предусмотрено:

- оптимизация( производства ПЭТ-пленки ООО «Экопэт»;

- оптимизация производства ОАО «Казанское ОКБ «Союз»;

- оптимизация производства древесно-полимерного композита ООО «Мультипласт»;

- размещение территории под индустриальный парк «М-7» площадью территории 39,5 га  вблизи  п.Новониколаевский;

- размещение территории под складской комплекс площадью территории 20,9 га  вблизи п.Новониколаевский;

- размещение резервной площадки под развитие объектов промышленности площадью территории 3,0 га вблизи с.Осиново;

- перефункционирование территории производственной мастерской, расположенной у с.Новая Тура под размещение жилой застройки;

- расширение территории производственная база ЗАО «Эверес-Турбосервис» на 0,2 га, расположенной северо-западнее с.Ремплер.

Проектом внесения изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения предлагается размещение на земельном участке с кадастровым номером 16:20:080801:201 площадью 11,3 га завода по термическому обезвреживанию отходов. Генеральным планом предусматривается перевод земельного участка с кадастровым номером 16:20:080801:201 из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

В соответствии с Инвестиционным меморандумом Республики Татарстан на 2018 год и письмом Главы Зеленодольского муниципального района №01-2/222 от 01.02.2018 г. проектом внесения изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения предлагается размещение на земельном участке с кадастровым номером №16:20:080802:60 площадью 0,4443 га промышленного производства по переработке полимеров ООО «МХ» на территории Индустриального парка «М7» на первую очередь.

### Развитие агропромышленного комплекса

Генеральным планом на первую очередь намечаются следующие мероприятия:

- перефункционирование части территории недействующей свинофермы, расположенной у с.Новая Тура с последующей организацией озеленения специального назначения и части территории под площадку развития объектов агропромышленного комплекса;

- оптимизация производства фермы по разведению индеек КФХ «Марс» (55 тыс.голов), расположенной у с.Осиново;

- оптимизация производства выращивания грибов (вешенки), расположенной в с.Ремплер;

- размещение резервной площадки под развитие объектов агропромышленного комплекса площадью территории 1,38 га вблизи с.Новая Тура;

- размещение резервной площадки под развитие объектов агропромышленного комплекса площадью территории 3,78 га вблизи с.Осиново.

### Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Осиновского сельского поселения, Схемой территориального планирования Зеленодольского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

Таблица 3.2.1

Мероприятия по развитию промышленности в Осиновском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| мероприятия регионального значения |
| 1 | п.Новонико-лаевский | Индустриальный парк «М-7» | Развитие индустриального парка; размещение производства по переработке полимеров на земельном участке 16:20:080802:60. Перевод земельного участка из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» | га | - | 39,5 (в том числе земель-ный участок 16:20:080802:60 площадью 0,4443 га) | + |  | Инвестициолнный меморандум Республики Татарстан на 2018 год, Письмо Главы Зеленодольского МР №01-2/222 от 01.08.2018г. |
| 2 | Осиновское СП | Завод по термическому обезвреживанию отходов | Размещение завода на земельном участке с кадастровым номером 16:20:080801:201. Перевод земельного участка из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» | га | - | 11,3 | + |  | Проект внесения изменений в генеральный план Осиновского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ местного (районного) значения |
| 1 | п.Новониколаевский | Производство ПЭТ-пленки ООО «Экопэт» | Оптимизация | га | 1,9 | - | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 2 | Осиновское СП | ОАО «Казанское ОКБ «Союз» | Оптимизация | га | 43,3 | - | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 3 | Возле п.Новониколаевский | Древесно-полимерный композит ООО «Мультипласт» | Оптимизация | га | 0,94 | - | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 4 | п.Новониколаевский | Складской комплекс | Новое строительство | га | - | 20,9 | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 5 | Северо-западнее с.Ремплер | Производственная база ЗАО «Эверес-Турбосервис» | Расширение территории | га | 0,74 | 0,2 | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ местного значения (поселенческого) |
| 1 | с.Новая Тура | Производственная мастерская | Перефункционирование под размещение жилой застройки | га | 3,8 | - | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 2 | с.Осиново | Площадка под развитие промышленности | Организационное | га | - | 3,0 | + |  | Генеральный план Осиновского СП |

Таблица 3.2.2

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса в Осиновском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |
| 1 | с.Новая Тура | Недействующая свиноферма | Перефункционирование части территории с последующей организацией озеленения специального назначения и части территории под площадку развитие объектов агропромышленного комплекса | га | 2,5 | - | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 2 | с.Осиново | Ферма по разведению индеек КФК «Марс» | Оптимизация производства | га | 8,9 | - | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 3 | с.Ремплер | Выращивание грибов (вешенки) | Оптимизация производства | га | 0,1 | - | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ местного значения (поселенческого) |
| 2 | с.Новая Тура | Площадка под развитие АПК | Организационное | га | - | 1,38 | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 3 | с.Осиново | Площадка под развитие АПК | Организационное | га | - | 3,78 | + |  | Генеральный план Осиновского СП |

## Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Некоторые мероприятия генерального плана по развитию жилищной инфраструктуры Осиновского сельского поселения предусмотрены в соответствии с разработанными эскизами застройки на данные территории.

При разработке мероприятий генерального плана по развитию жилищного фонда расчетные показатели жилищной обеспеченности в индивидуальной жилой застройке не нормировались. Расчет объемов нового жилищного строительства произведен в соответствии со сложившейся тенденцией за последние годы строительства индивидуальных жилых домов в поселении.

На проектируемой территории предполагается размещение жилья усадебного и многоквартирного типа.

Жилищное строительство на первую очередь реализации генерального плана (до 2020 г.)

На первую очередь реализации генерального плана под жилищное строительство в поселении предусмотрено 98,6 га территории, из них:

1) В с.Осиново – 67,8 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 575,6 тыс.кв.м общей площади жилья, в том числе:

44,1 га - многоквартирная жилая застройка, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 539,3 тыс.кв.м общей жилой площади. В состав данной территории входит территория эскиза застройки квартала «Радужный-2», территория, предусмотренная в эскизе застройки микрорайона «Удачный» (земельный участок с кадастровым номером 16:20:080803:434), территория совхоза «Майский» и застройка многоквартирными домами севернее микрорайона «Удачный» (земельный участок с кадастровым номером 16:20:080803:439);

23,7 га – индивидуальная жилая застройка в северной части с.Осиново, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 36,4 тыс.кв.м общей площади жилья (303 участка). В состав данной территории входит земельный участок с кадастровым номером 16:20:083001:244, жилищное строительство на котором составит 16,6 тыс.кв.м жилья (138 участков).

2) В с.Новая тура – 29,1 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 67,6 тыс.кв.м общей площади жилья, в том числе:

3,38 га – многоквартирная (до 5 этажей) жилая застройка, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 35,3 тыс.кв.м общей жилой площади (6 домов). Данная территория является территорией проектного предложения по застройке участка строительства жилого комплекса «НОВАЯ ТУРА»;

25,7 га – индивидуальная жилая застройка, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 32,3 тыс.кв.м общей площади жилья (269 участков). В состав данной территории входит территория проекта застройки участка усадебной застройки вблизи пос.Новая Тура.

3) В п.Новониколаевский – 1,74 га под индивидуальную жилую застройку, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 1,8 тыс.кв.м общей площади жилья (18 участков). В состав данной территории входит земельный участок с кадастровым номером 16:20:080801:189, жилищное строительство на котором составит 1,0 тыс.кв.м жилья (10 участков).

Жилищное строительство в течение расчетного срока реализации  генерального плана (2021-2035гг.)

На период 2021-2035 гг. реализации генерального плана в поселении под жилищное строительство предусмотрено 54,9 га территории, из них:

1) В с.Осиново – 52,4 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 230,9 тыс.кв.м общей площади жилья, в том числе:

17,9 га под многоквартирную жилую застройку, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 189,5 тыс.кв.м общей жилой площади. В состав данной территории входит застройка многоквартирными домами севернее микрорайона «Удачный» (земельный участок с кадастровым номером 16:20:080803:439), территория совхоза «Майский» и застройка многоквартирными домами на земельных участках с кадастровыми номерами 16:20:080803:432, 16:20:080803:433;

34,5 га – индивидуальная жилая застройка, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 41,4 тыс.кв.м общей площади жилья (345 участков). В состав данной территории входит застройка в северной части с.Осиново (земельный участок с кадастровым номером 16:20:083001:244).

2) В п.Новониколаевский – 2,49 га под индивидуальную жилую застройку (земельный участок с кадастровым номером 16:20:080801:189), жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 2,5 тыс.кв.м общей площади жилья (25 участков).

К 2035 году общий объем жилого фонда сельского поселения при условии реализации всех предлагаемых мероприятий по развитию жилых территорий должен увеличиться до 1163,2 тыс.кв.м, прирост жилого фонда за прогнозируемый период должен составить 874,8 тыс.кв.м общей площади жилья или 41,6 тыс.кв.м жилья в год.

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в.т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков,  программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Помимо нового жилищного строительства генеральным планом Осиновского сельского поселения также предусматривается капитальный ремонт муниципального многоквартирного жилищного фонда, расположенного в с.Осиново общей площадью жилья 194,8 тыс.кв.м.

Таблица 3.3.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Осиновского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория (га) | Общая площадь жилья (кв.м.) | Территория (га) | Общая площадь жилья (кв.м.) | Новое жилищное стр-во за период | Территория (га) | Общая площадь жилья (кв.м.) | Новое жилищное стр-во за период |
| Осиновское СП, в т.ч.: | 302,7 | 284751,8 | 401,3 | 929794,4 | 645042,6 | 456,3 | 1163209,0 | 233414,6 |
| с.Осиново, в т.ч.: | 192,8 | 242541,8 | 260,6 | 818158,4 | 575616,6 | 313,1 | 1049073,0 | 230914,6 |
| - для постоянного населения, в т.ч.: | 192,8 | 242541,8 | 234,5 | 695586,8 | 453045,0 | 234,5 | 695586,8 | 0,0 |
| многоквартирная (2-6) | 28,0 | 84250,9 | 28,0 | 84250,9 | 0,0 | 28,0 | 84250,9 | 0,0 |
| многоквартирная (9-18) | 19,8 | 110592,9 | 51,6 | 543837,9 | 433245,0 | 51,6 | 543837,9 | 0,0 |
| усадебная | 145,0 | 47698,0 | 154,9 | 67498,0 | 19800,0 | 154,9 | 67498,0 | 0,0 |
| - для населения, строящего второе жилье |  |  | 26,2 | 122571,6 | 122571,6 | 78,6 | 353486,2 | 230914,6 |
| многоквартирная (2-6) |  |  | 8,6 | 65497,6 | 65497,6 | 8,6 | 65497,6 | 0,0 |
| многоквартирная (9-10) |  |  | 3,8 | 40514,0 | 40514,0 | 21,7 | 230028,6 | 189514,6 |
| усадебная |  |  | 13,8 | 16560,0 | 16560,0 | 48,3 | 57960,0 | 41400,0 |
| с. Новая Тура, в т.ч.: | 52,9 | 20744,2 | 82,0 | 88370,2 | 67626,0 | 82,0 | 88370,2 | 0,0 |
| - для постоянного населения, в т.ч.: | 52,9 | 20744,2 | 56,3 | 56090,2 | 35346,0 | 56,3 | 56090,2 | 0,0 |
| усадебная | 52,9 | 20744,2 | 52,9 | 20744,2 | 0,0 | 52,9 | 20744,2 | 0,0 |
| многоквартирная (5 эт.) |  |  | 3,4 | 35346,0 | 35346,0 | 3,4 | 35346,0 | 0,0 |
| - для населения, строящего второе жилье |  |  | 25,7 | 32280,0 | 32280,0 | 25,7 | 32280,0 | 0,0 |
| усадебная |  |  | 25,7 | 32280,0 | 32280,0 | 25,7 | 32280,0 | 0,0 |
| с. Ремплер, в т.ч.: | 17,2 | 8681,7 | 17,2 | 8681,7 | 0,0 | 17,2 | 8681,7 | 0,0 |
| усадебная (для постоянного населения) | 17,2 | 8681,7 | 17,2 | 8681,7 | 0,0 | 17,2 | 8681,7 | 0,0 |
| д. Воронино, в т.ч.: | 11,2 | 4300,0 | 11,2 | 4300,0 | 0,0 | 11,2 | 4300,0 | 0,0 |
| усадебная (для постоянного населения) | 11,2 | 4300,0 | 11,2 | 4300,0 | 0,0 | 11,2 | 4300,0 | 0,0 |
| п. Новониколаевский*, в т.ч.: | 28,6 | 8484,1 | 30,3 | 10284,1 | 1800,0 | 32,8 | 12784,1 | 2500,0 |
| усадебная (для постоянного населения) | 28,6 | 8484,1 | 30,3 | 10284,1 | 1800,0 | 32,8 | 12784,1 | 2500,0 |

* с учетом присоединения п.Красно-Октябрьское лесничество к населенному пункту Новониколаевский

Таблица 3.3.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Осиновском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Осиново | Муниципальный многоквартирный жилой фонд | Капитальный ремонт | тыс.кв.м | 194,8 | - | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 2 | с.Осиново | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 67,8 | + |  | Эскиз застройки квартала «Радужный-2», эскиз застройки микрорайона «Удачный», Генеральный план Осиновского СП |
|  |  |  |  | кв.м | - | 575,6 |  |  |  |
| 3 | с.Осиново | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 52,4 |  | + | Генеральный план Осиновского СП |
|  |  |  |  | кв.м | - | 230,9 |  |  |  |
| 4 | с.Новая Тура | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 29,1 | + |  | Проектное предложение по застройке участка строительства жилого комплекса «НОВАЯ ТУРА», проект застройки участка усадебной застройки вблизи пос.Новая Тура, Генеральный план Осиновского СП |
|  |  |  |  | кв.м | - | 67,6 |  |  |  |
| 5 | п.Новониколаевский | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,74 | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
|  |  |  |  | кв.м | - | 1,8 |  |  |  |
| 6 | п.Новониколаевский | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 2,49 |  | + | Генеральный план Осиновского СП |
|  |  |  |  | кв.м | - | 2,5 |  |  |  |

## Развитие системы обслуживания населения

### Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Одной из основных целей генерального плана Осиновского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Следует отметить, что объекты обслуживания, предлагаемые к размещению на территории населенных пунктов, предусмотрены с учетом того, что данные объекты будут обслуживать не только постоянное население, но население, строящее второе жилье.

Некоторые мероприятия генерального плана Осиновского сельского поселения по развитию системы обслуживания населения предусмотрены в соответствии с разработанными эскизами застройки на данные территории.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.4.1.

Образовательные организации

Дошкольные образовательные организации. Согласно прогнозной демографической структуре, расчетная потребность в детских садах на первую очередь генерального плана составит 1567 мест, на расчетный срок – 2069 мест. Таким образом, за период реализации генерального плана необходимо строительство детских дошкольных учреждений дополнительно на 1069 мест.

Также следует учесть, что при размещении детских дошкольных учреждений были учтены радиусы пешеходной доступности.

Согласно эскизу застройки квартала «Радужный-2», на первую очередь генерального плана в с.Осиново предусмотрено строительство детского сада на 330 мест. В соответствии с эскизом застройки микрорайона «Удачный», на первую очередь генерального плана в с.Осиново предусмотрено строительство детского сада на 330 мест и 260 мест.

Согласно проектному предложению по застройке участка строительства жилого комплекса «НОВАЯ ТУРА», на первую очередь генерального плана предусмотрено строительство детского сада на 120 мест в с.Новая Тура.

Так же генеральным планом на первую очередь предлагается строительство детского сада на 120 мест и детского сада на 80 мест (встроенный в жилой дом) севернее микрорайона «Удачный» в с.Осиново, детского сада на 120 мест в с.Осиново (территория совхоза «Майский»), детского сада на 85 мест в северной части с.Осиново (территория проектируемой усадебной застройки), детского сада на 10 мест совмещенного с начальной школой в п.Новониколаевский (жилищная площадка севернее поселка).

На расчетный срок генеральным планом предлагается строительство детского сада на 120 мест в с.Осиново (территория совхоза «Майский»).

Общеобразовательные школы

При расчете необходимой вместимости школ учитывается то обстоятельство, что школа Осиновского сельского поселения (с.Осиново) обслуживает также другие населенные пункты Зеленодольского муниципального района (н.п.Ивановское, н.п.Залесный). Численность детей данных населенных пунктов, обслуживаемых школой с.Осиново, на все этапы расчетного срока принимается постоянной и равной 26 человек на 1000 жителей данных населенных пунктов.

По нормативам среднее образование должно охватывать 100% детей в возрасте 7-17 лет. Таким образом, суммарная потребность в общеобразовательных школах к 2020г. с учетом межселенного обслуживания составит 2884 учащихся, к 2035г. – 4779 учащихся.

Также следует учесть, что при размещении общеобразовательных школ были учтены радиусы пешеходной доступности.

Согласно эскизу застройки квартала «Радужный-2», на первую очередь генерального плана в с.Осиново предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 2000 мест.

Так же генеральным планом на первую очередь предлагается строительство:

общеобразовательной школы на 500 учащихся севернее микрорайона «Удачный» в с.Осиново;

- общеобразовательной школы на 300 учащихся в северной части с.Осиново (территория проектируемой усадебной застройки);

- начальной школы на 20 учащихся совмещенной с детским садом в п.Новониколаевский (жилищная площадка севернее поселка).

На расчетный срок генеральным планом предлагается строительство общеобразовательной школы на 800 учащихся в с.Осиново (территория совхоза «Майский»).

Организации дополнительного образования детей

Расчетная потребность в объектах внешкольного образования и воспитания на первую очередь генерального плана составит 3430 мест, на расчетный срок - 5704 мест.

Необходимые объекты внешкольного образования (музыкальная школа, кружки детского творчества) могут размещаться на базе существующих школ, дома культуры, а также при проектируемых школах на 2353 мест на первую очередь и 2274 места на расчетный срок генерального плана.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Расчетная потребность в амбулаторно-поликлинических учреждениях на первую очередь составит 356 посещений в смену, на расчетный срок – 523 посещения в смену.

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования Зеленодольского муниципального района, на первую очередь предлагается строительство многопрофильной поликлиники на 250 посещений в смену в микрорайоне «Радужный» с.Осиново. В составе данной поликлиники возможно размещение стационара на 30 коек. Также при поликлинике предусматривается организовать раздаточный пункт детской молочной кухни.

Согласно проектному предложению по застройке участка строительства жилого комплекса «НОВАЯ ТУРА», на первую очередь генерального плана в с.Новая Тура предусматривается строительство аптеки.

Культурно–досуговые учреждения

Нормативная потребность населения Осиновского поселения в культурно-досуговых учреждениях на первую очередь реализации генерального плана составит 1372 места, на расчетный срок – 2019 мест.

Генеральным планом на первую очередь предусматривается:

строительство многофункционального центра с размещением в нем зрительного зала на 200 мест и библиотеки в с.Новая Тура (на территории проекта застройки участка усадебной застройки вблизи пос.Новая Тура);

строительство общественного центра в микрорайоне «Удачный» с.Осиново с размещением в нем зрительного зала на 350 мест и библиотеки.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

строительство культурного-досугового центра со зрительным залом на 670 мест и библиотекой в с.Осиново;

строительство культурного-досугового центра со зрительным залом на 400 мест и библиотекой в с.Осиново (территория совхоза «Майский»).

Спортивные залы и бассейны

Нормативная потребность населения Осиновского сельского поселения в спортивных залах на первую очередь реализации генерального плана составит 6862 кв.м, на расчетный срок - 10094 кв.м.

Генеральным планом на первую очередь предусматривается:

размещение спортивных залов общей площадью 330 кв.м в составе многофункционального центра в с.Новая Тура (на территории проекта застройки участка усадебной застройки вблизи пос.Новая Тура);

размещение спортивных залов общей площадью 360 кв.м в составе проектируемого общественного центра микрорайона «Удачный» в с.Осиново.

размещение спортивных залов общей площадью 1782 кв.м при  проектируемых школах.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

строительство физкультурно-спортивного центра со спортивными залами общей площадью 2100 кв.м и бассейном площадью 450 кв.м в с.Осиново (территория совхоза «Майский»);

размещение спортивных залов общей площадью 594 кв.м при  проектируемой школе с.Осиново;

строительство физкультурно-спортивного центра со спортивными залами общей площадью 3431 кв.м и бассейном площадью 450 кв.м зеркала воды в с.Осиново.

Плоскостные спортивные сооружения

Нормативная потребность населения Осиновского сельского поселения в плоскостных спортивных сооружениях на первую очередь реализации генерального плана составит 38222 кв.м, на расчетный срок - 56221 кв.м.

Генеральным планом, согласно информации, предоставленной Исполнительным комитетом Осиновского сельского поселения, на первую очередь в с.Осиново предусматривается строительство нового стадиона площадью 3600 кв.м и спортивной площадки площадью 1161 кв.м.

Помимо этого, генеральным планом предлагается разместить открытые спортивные площадки при школах, физкультурно-спортивных центрах и на свободных территориях, предназначенных для размещения объектов обслуживания общей площадью 28861 кв.м на первую очередь и 17999 кв.м  на расчетный срок.

Предприятия торговли

На расчетный срок реализации генерального плана потребуется дополнительное размещение 7902 кв.м. торговой площади магазинов и 934 мест на предприятиях общественного питания.

Генеральным планом на первую очередь предусматривается:

строительство предприятий торговли общей торговой площадью 2000 кв.м в с.Осиново. Размещение данных объектов возможно как встроенные-пристроенные в первые этажи жилых домов, в составе общественных объектов, а также отдельно стоящими;

строительство предприятий торговли торговой площадью 500 кв.м на территории совхоза «Майский» в с.Осиново. Размещение данных объектов возможно как встроенные-пристроенные, а также отдельно стоящими;

строительство предприятий торговли торговой площадью 250 кв.м на территории проекта застройки участка усадебной застройки вблизи пос.Новая Тура;

строительство универсального магазина торговой площадью 200 кв.м в с.Новая Тура (согласно проектному предложению по застройке участка строительства жилого комплекса «НОВАЯ ТУРА»);

размещение магазинов торговой площадью 520 кв.м в с.Осиново (на территории микрорайона «Удачный»). Размещение данных объектов возможно как встроенные-пристроенные, а также отдельно стоящими;

размещение магазинов торговой площадью 1000 кв.м в с.Осиново (на территории квартала «Радужный-2»). Размещение данных объектов возможно как встроенные-пристроенные в первые этажи жилых домов, также отдельно стоящими;

- строительство магазинов торговой площадью 200 кв.м в п.Новониколаевский;

- строительство магазина торговой площадью 100 кв.м в с.Ремплер;

- строительство магазина торговой площадью 100 кв.м в д.Воронино.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

строительство предприятий торговли торговой площадью 532 кв.м на территории совхоза «Майский» в с.Осиново. Размещение данных объектов возможно как встроенные-пристроенные, а также отдельно стоящими;

строительство предприятий торговли общей торговой площадью 2500 кв.м в с.Осиново. Размещение данных объектов возможно как встроенные-пристроенные в первые этажи жилых домов, в составе общественных объектов, а также отдельно стоящими.

Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, столовые) генеральным планом предлагается разместить как встроенные-пристроенные в первые этажи жилых домов, в составе общественных объектов, а также отдельно стоящими общей мощностью 564 мест на первую очередь и 369 мест на расчетный срок.

Предприятия бытового обслуживания

На первую очередь реализации генерального плана потребуется предприятий бытового обслуживания на 137 рабочих мест, на расчетный срок – на 202 рабочих места.  Размещение объектов бытового обслуживания возможно во встроенно-пристроенных помещениях.

Кредитно-финансовые учреждения, отделения связи и жилищно-эксплуатационные организации

Потребность в отделениях связи и отделениях банков может быть обеспечена за счет размещения их на первых этажах жилых домов, а также в составе общественных объектов.

Согласно проектному предложению по застройке участка строительства жилого комплекса «НОВАЯ ТУРА», генеральным планом предлагается строительство ЖЭК в с.Новая Тура.

Полиция

Согласно Приказу Министерства внутренних дел Республики Татарстан от 4 июля 2006 года № 460 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности участковых уполномоченных милиции» необходимо размещение в городской местности одного общественного пункта охраны правопорядка (ОПОП) в среднем на 10-12 тыс.населения.

Согласно проектному предложению по застройке участка строительства жилого комплекса «НОВАЯ ТУРА», генеральным планом на первую очередь предлагается строительство опорного пункта полиции в с.Новая Тура.

Таблица 3.4.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Осиновского  сельского поселения (для наличного населения)

| Наименование | Единица измерения | Существую-щее положе-ние | Норма | Потребность для сельского поселения | Существую-щее сохраняемое | Потребное новое строительство | Обеспеченность к 2035г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь (2020г.) | Расч. Срок (2035г.) |  | Первая очередь (до 2020г.) | Расч. срок (2021г.-2035г.) | Всего к 2035г. |  |
| Дошкольные образовательные организации | место | 1 000 | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 1567 | 2069 | 1 000 | 567 | 502 | 1 069 | 1241,2 |
| Общеобразовательные организации | место | 1 260 | 100% детей 7-17 лет | 2884 | 4779 | 1 260 | 1 624 | 1 895 | 3 519 | 1021,2 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 1 077 | 120% от школьников | 3430 | 5704 | 1 077 | 2 353 | 2 274 | 4 627 | 100 |
| Больницы | койка | 18 | 13,47 коек на 1000 чел. | 264 | 388 | 18 | 246 | 124 | 370 | 03 |
| Станции СМП | автомобиль | 1 | 1 авт. на 10000 чел. | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 03 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещений в смену | 395 | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 356 | 523 | 395 | 0 | 128 | 128 | 1231,2 |
| Спортивные залы | кв.м площади пола | 1 497 | 350 кв.м на 1000 чел. | 6862 | 10094 | 1 497 | 5 365 | 3 232 | 8 597 | 100 |
| Плоскостные сооружения | кв.м | 8 400 | 1949,4 кв.м на 1000 чел. | 38222 | 56221 | 4 600 | 33 622 | 17 999 | 51 621 | 100 |
| Бассейны | кв.м зерк.воды | 0 | 75 кв.м на 1000 чел. | 1471 | 2163 | 0 | 1 471 | 692 | 2 163 | 03 |
| Клубы, Дома культуры | место | 400 | 70 мест на 1000 чел. | 1372 | 2 019 | 400 | 972 | 646 | 1 619 | 100 |
| Библиотеки | экземпляров | 11 913 | 8 экз.на 1 жителя | 156856 | 230720 | 11 913 | 144 943 | 73 864 | 218 807 | 100 |
| Магазины | кв.м торг.пл. | 750 | 300 кв.м на 1000 чел. | 5882 | 8652 | 750 | 5 132 | 2 770 | 7 902 | 100 |
| Предприятия общепита | место | 220 | 40 мест на 1000 чел. | 784 | 1154 | 220 | 564 | 369 | 934 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 11 | 7 раб.мест на 1000 чел. | 137 | 202 | 11 | 126 | 65 | 191 | 100 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 объект на 0,5-6 тыс.жит. | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 100 |
| Полиция | объект | 1 | 1 ОПОП на 10-12 тыс.чел. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Отделения и филиалы банков | объект | 5 | 0,5 объекта на 1000 жителей | 10 | 14 | 5 | 5 | 5 | 9 | 100 |
| Общественные уборные | прибор | 0 | 1 прибор на 1000 чел. | 20 | 29 | 0 | 20 | 9 | 29 | 100 |

1 показатель обеспеченности более 100% связан с применением типовых проектов проектируемых объектов

2 размещение новых социальных объектов сверхнормативной потребности связано с соблюдением радиусов обслуживания населения учреждениями СКБ в сельской местности

3 поскольку больницы, СМП и бассейны имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района. Обеспеченность рассчитывается от населения района в целом

Таблица 3.4.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Осиновском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |
| Образовательные организации |
| 1 | с.Осиново | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 330 | + |  | Эскиз застройки квартала «Радужный-2» |
| 2 | с.Осиново | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 330 | + |  | Эскиз застройки микрорайона «Удачный» |
| 3 | с.Осиново | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 260 | + |  | Эскиз застройки микрорайона «Удачный» |
| 4 | с.Новая Тура | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 120 | + |  | Проектное предложение по застройке участка строительства жилого комплекса «НОВАЯ ТУРА» |
| 5 | с.Осиново (севернее мкр. «Удачный») | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 120 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 6 | с.Осиново (севернее мкр. «Удачный») | Детский сад (встроенный) | Новое строительство | мест | - | 80 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 7 | с.Осиново (тер-я совхоза «Майский») | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 120 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 8 | с.Осиново (северная часть) | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 85 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 9 | п.Новониколаевский (площадка севернее поселка) | Детский сад совмещенный с начальной школой | Новое строительство | мест | - | 10/20 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 10 | с.Осиново (тер-я совхоза «Майский») | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 120 |  | + | ГП Осиновского СП |
| 11 | с.Осиново | Школа | Новое строительство | мест | - | 2000 | + |  | Эскиз застройки квартала «Радужный-2» |
| 12 | с.Осиново (севернее мкр. «Удачный») | Школа | Новое строительство | мест | - | 500 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 13 | с.Осиново (тер-я совхоза «Майский») | Школа | Новое строительство | мест | - | 800 |  | + | ГП Осиновского СП |
| 14 | с.Осиново (северная часть) | Школа | Новое строительство | мест | - | 300 | + |  | ГП Осиновского СП |
| Организации дополнительного образования детей |
| 1 | с.Новая Тура, с.Осиново | Кружки детского творчества (при школах, ДК) | организационное | мест | - | 2353 | + |  | ГП Осиновского СП |
|  |  |  |  |  |  | 2274 |  | + |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации |
| 1 | с.Осиново (мкр.«Радужный») | Многопрофильная поликлиника | Новое строительство | посещений в смену/коек | - | 250/30 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 2 | с.Осиново (мкр.«Радужный») | Раздаточный пункт детской молочной кухни (при поликлинике) | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 3 | с.Новая Тура | Аптека | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Проектное предложение по застройке участка строительства жилого комплекса «НОВАЯ ТУРА» |
| Учреждения культуры и досуга |
| 1 | с.Осиново (тер-я мкр. «Удачный») | Общественный центр с библиотекой | Новое строительство | мест | - | 350 | + |  | Эскиз застройки микрорайона «Удачный», ГП Осиновского СП |
|  |  |  |  | экземпляров |  | 130000 |  |  |  |
| 2 | с.Новая Тура (тер-я проекта застройки участка усадебной застройки вблизи п.Новая Тура) | Многофункциональный центр, в т.ч.: | Новое строительство |  |  |  | + |  | ГП Осиновского СП |
|  |  | - зрительный зал |  | мест | - | 200 |  |  |  |
|  |  | - библиотека |  | экземпляров | - | 30000 |  |  |  |
| 3 | с.Осиново | Культурно-досуговый центр | Новое строительство | мест | - | 670 |  | + | ГП Осиновского СП |
|  |  |  |  | экземпляров |  | 28807 |  |  |  |
| 4 | с.Осиново (тер-я совхоза «Майский») | Культурно-досуговый центр | Новое строительство | мест | - | 400 |  | + | ГП Осиновского СП |
|  |  |  |  | экземпляров |  | 30000 |  |  |  |
| Спортивные залы |
| 1 | с.Новая Тура (тер-я проекта застройки участка усадебной застройки вблизи п.Новая Тура) | Спортивные залы в составе многофункционального центра | Новое строительство | кв.м площади пола | - | 330 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 2 | с.Осиново (тер-я мкр. «Удачный») | Спортивные залы в составе общественного центра | Новое строительство | кв.м площади пола | - | 360 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 3 | с.Осиново (тер-я совхоза «Майский») | Физкультурно-спортивный центр со спортивными залами и бассейном | Новое строительство | кв.м площади пола / кв.м зеркала воды | - | 2100/ 450 |  | + | ГП Осиновского СП |
| 4 | с.Осиново | Физкультурно-спортивный центр со спортивными залами и бассейном | Новое строительство | кв.м площади пола / кв.м зеркала воды | - | 3431/ 450 |  | + | ГП Осиновского СП |
| 1 | с.Новая Тура, с.Осиново | Спортивные залы при школах | Новое строительство | кв.м площади пола | - | 1782 | + |  | ГП Осиновского СП |
|  |  |  |  |  |  | 594 |  | + |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Плоскостные сооружения |
| 1 | с.Осиново | Стадион | Строительство | кв.м | 3600 | - | + | - | ГП Осиновского СП |
| 2 | с.Осиново | Спортивная площадка | Строительство | кв.м | 1161 | - | + | - | ГП Осиновского СП |
| 3 | с.Новая Тура, с.Осиново | Плоскостные сооружения (при школах, физкультурно-спортивных центрах и на территориях¸ предназначенных для размещения объектов обслуживания) | Новое строительство | кв.м | - | 28861 | + |  | ГП Осиновского СП |
|  |  |  |  |  |  | 17999 |  | + |  |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | с.Новая Тура, с.Осиново, с.Ремплер, п.Красно-Октябрьское лесничество, д.Воронино, п.Новониколаевский | Предприятия бытового обслуживания | Новое строительство | раб.мест | - | 126 | + |  | ГП Осиновского СП |
|  |  |  |  |  |  | 65 |  | + |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 1 | с.Новая Тура (тер-я проекта застройки участка усадебной застройки вблизи п.Новая Тура) | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м торговой площади | - | 250 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 2 | с.Осиново | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м торговой площади | - | 2000 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 3 | с.Осиново (тер-я совхоза «Майский») | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м торговой площади | - | 500 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 4 | с.Новая Тура | Универсальный магазин | Новое строительство | кв.м торговой площади | - | 200 | + |  | Проектное предложение по застройке участка строительства жилого комплекса «НОВАЯ ТУРА» |
| 5 | с.Осиново (тер-я мкр. «Удачный») | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м торговой площади | - | 520 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 6 | с.Осиново (тер-я кв. «Радужный-2») | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м торговой площади | - | 1000 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 7 | с.Осиново (тер-я совхоза «Майский») | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м торговой площади | - | 532 |  | + | ГП Осиновского СП |
| 8 | с.Осиново | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м торговой площади | - | 2500 |  | + | ГП Осиновского СП |
| 9 | с.Ремплер | Магазин | Новое строительство | кв.м торговой площади | - | 100 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 10 | д.Воронино | Магазин | Новое строительство | кв.м торговой площади | - | 100 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 11 | п.Новониколаевский | Магазин | Новое строительство | кв.м торговой площади | - | 200 | + |  | ГП Осиновского СП |
| 12 | с.Новая Тура, с.Осиново, с.Ремплер, д.Воронино, п.Новониколаевский | Предприятия общественного питания | Новое строительство | посад.мест | - | 564 | + |  | ГП Осиновского СП |
|  |  |  |  |  |  | 369 |  | + |  |
| Кредитно-финансовые учреждения. Отделения связи |
| 1 | с.Новая Тура, с.Осиново, д.Воронино, п.Новониколаевский | Отделения связи | Новое строительство | объект | - | 2 | + |  | ГП Осиновского СП |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | + |  |
| 2 | с.Новая Тура, с.Осиново, д.Воронино, п.Новониколаевский | Отделения банка | Новое строительство | объект | - | 5 | + |  | ГП Осиновского СП |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  | + |  |
| 3 | с.Новая Тура | ЖЭК | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Проектное предложение по застройке участка строительства жилого комплекса «НОВАЯ ТУРА» |
| Общественные пункты охраны правопорядка |
| 1 | с.Новая Тура | ОПОП | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Проектное предложение по застройке участка строительства жилого комплекса «НОВАЯ ТУРА» |
| Общественные уборные |
| 1 | с.Новая Тура, с.Осиново, д.Воронино, п.Новониколаевский | Общественные уборные | Новое строительство | объект | - | 20 | + |  | ГП Осиновского СП |
|  |  |  |  |  |  | 9 |  | + |  |

### Развитие объектов коммунального обслуживания (кладбищ)

При нормативе 0,24 га на 1000 жителей необходимая потребность населения Осиновского сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения к 2020г. для наличного населения составит 4,71 га, к 2035 г. –  6,92 га.

Свободные территории действующих кладбищ (0,78 га) не в полной мере обеспечат прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения. Дополнительно необходимо размещение кладбищ площадью 6,14 га. В связи с этим, генеральным планом предусматривается строительство нового кладбища площадью 9,64 га к северо-востоку от с.Осиново.

Кладбище возле с.Осиново на сегодняшний день расположено на земельном участке с кадастровым номером 16:20:082701:259 (категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения», см.раздел 2.2.9). Генеральным планом на первую очередь предусмотрен перевод данного земельного участка в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Таблица 3.4.3

Кладбища, земельные участки которых требуют перевода из одной категории в другую

| Населен-ный пункт | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь земельного участка по кадастру, га | Планируемая категория | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по классификатору | по документу |  |  |  |
| возле с.Осиново | 16:20:082701:259 | Земли сельскохозяйствен- ного назначения | Для размещения кладбищ | эксплуатация кладбища | 2,5 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Ритуальная деятельность |

Таблица 3.4.4

Перечень мероприятий по развитию объектов коммунального обслуживания (кладбищ) в Осиновском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | I очередь (до 2020 г.) | Расчетный срок (2021 - 2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | к северо-востоку от с.Осиново | Кладбище | Новое строительство | га | - | 9,64 | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 2 | возле с.Осиново | Кладбище на земельном участке с кадастровым номером 16:20:082701:259 | Перевод земельного участка из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» | га | 2,5 | - | + |  | Генеральный план Осиновского СП |

## Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане предусматривает следующие мероприятия:

1. Благоустройство водных объектов

2. Организация системы зеленых насаждений

С целью формирования рекреационных зон возле водных объектов генеральным планом предлагается благоустройство береговой полосы и прилегающей территории озер и прудов, расположенных на территории Осиновского сельского поселения, с созданием общественных рекреационных зон, а именно:

- Осиновского озера, расположенного в центре с.Осиново;

- двух прудов, расположенных возле с.Новая-Тура;

- пруда, расположенного возле с.Ремплер;

- озера бол.Долгое, расположенного возле с.Осиново.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – это создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение дворов многоквартирных домов, территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Осиновском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Осиново | Озеро | благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон | га | 9,3 | - | + |  | ГП Осиновского СП |
| 2 | Возле с.Осиново | Озеро | благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон | га | 1,48 | - | + |  | ГП Осиновского СП |
| 3 | Возле с.Новая Тура | Два пруда | благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон | га | 8,2 | - | + |  | ГП Осиновского СП |
| 4 | Возле с.Ремплер | Пруд | благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон | га | 1,14 | - | + |  | ГП Осиновского СП |
| 5 | п.Новоникол-аевский, с.Осиново, с.Новая Тура, д.Воронино | Озеленение общего пользования | Организационное | га | - | 69,2 | + | + | ГП Осиновского СП |

## Развитие транспортной инфраструктуры Осиновского сельского поселения

Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Осиновского сельского поселения» в составе генерального плана Осиновского  сельского поселения Зеленодольского муниципального района является разработка мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан формируется планировочная структура Зеленодольского муниципального района и как следствие планировочная структура территории Осиновского сельского поселения.

Развитие автомобильных дорог

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Осиновского сельского поселения:

- строительство местной автодороги «Йошкар-Ола-Казань-подьезд к с.Осиново»;

- строительство местной автодороги «Подьезд к кладбищу»;

- строительство местной автодороги «Подьезд к заводу по термическому обезвреживанию отходов»;

- капитальный ремонт автодороги «Подьезд к складам сжиженного углеводородного газа»;

- капитальный ремонт автодороги «М-7 «Волга» Казань–Москва»- с.Осиново»;

- капитальный ремонт автодороги «Подьезд Казанская птицефабрика»;

- капитальный ремонт автодороги «Йошкар-Ола-Казань-подьезд Гортопо».

В соответствии с Генеральным планом г.Казани, предусматривается строительство дороги местного значения «М-7 «Волга» - Казань» протяженностью 1,63 км на перспективу за расчетный срок генерального плана (за 2035 г.).

Проектом внесения изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения в соответствии с письмом Главы Зеленодольского муниципального района №01-2/222 от 01.02.2018г. предлагается строительство региональной автомобильной дороги «Подъезд к Индустриальному парку «М7» на земельных участках 16:20:080802:197 и 16:20:080802:198 для обеспечения самостоятельного подъезда к индустриальному парку в объезд п.Новониколаевский.

Развитие искусственных сооружений

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство путепровода на местной автодороге «Йошкар-Ола-Казань-подьезд к с.Осиново».

Генеральным планом за расчетный срок (за 2035 г.) предусматривается строительство моста на дороге местного значения «М-7 «Волга» - Казань».

Придорожный сервис

Генеральным планом на первую очередь предусматривается:

- оптимизация автозаправочной станции вблизи с.Осиново на автодороге «М-7 «Волга» Казань –Москва» с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки;

- оптимизация автосервиса грузовых автомобилей;

- строительство автозаправочного комплекса на земельном участке с кадастровым номером 16:20:083801:146 возле с.Новая Тура площадью территории 3,3 га;

- строительство автозаправочной станции, гостиничного комплекса, стоянки, кафе и магазина на земельном участке с кадастровым номером 16:20:080801:188 площадью территории 1,0485 га вдоль автомобильной дороги федерального значения «М-7 «Волга» Казань–Москва». Строительство автозаправочной станции также коснется земельного участка с кадастровым номером 16:20:080801:12 площадью территории 0,2556 га, смежного с земельным участком с кадастровым номером 16:20:080801:188. В связи с размещением вышеперечисленных объектов, предусматривается перевод  земельного участка с кадастровым номером 16:20:080801:188 площадью 1,0485 га из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения». Однако, следует отметить, что в связи с тем, что часть земельного участка с кадастровым номером 16:20:080801:188 попадает в противопожарный разрыв от леса (0,2524 га), территория под размещение автозаправочной станции, гостиничного комплекса, стоянки, кафе и магазина сокращается до 0,7961 га.

Объекты транспортной инфраструктуры

В с.Осиново на территории жилого района «Радужный-2» предусмотрено строительство гаражей на земельном участке общей площадью 1,18 га. Также предусматривается оптимизация на сервисном центре «Камаз».

Помимо этого, генеральным планом предлагается строительство мультибрендового сервисного автомобильного центра на земельном участке с кадастровым номером 16:20:084501:73 вблизи с.Осиново (общая площадь земельного участка составляет 8,9 га). Следует отметить, что часть данного земельного участка попадает в охранную зону инженерных коммуникаций, в связи с чем, часть земельного участка площадью 7,09 га будет использована под строительство мультибрендового сервисного автомобильного центра, другая часть площадью 1,81 га – под озеленение специального назначения.

Развитие улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

Учитывая неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части основных и второстепенных улиц с.Осиново, д.Воронино, с.Новая Тура, п.Новониколаевский, с.Ремплер генеральным планом предусмотрено строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) и капитальный ремонт улично-дорожной сети (таблица 3.6.2).

Все мероприятия в предлагаемых границах населенных пунктов Осиновского сельского поселения являются мероприятиями местного (поселенческого)  значения.

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
| Автомобильные дороги |
| 1 | Осиновское СП | «Подъезд к Индустриальному парку «М7» | Новое строительство, перевод земельных участков 16:20:080802: 197 и 16:20:080802: 198 из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» | га | - | 4,5005 | + | - | Письмо Главы Зеленодоль-ского муниципаль-ного района №01-2/222 от 01.08.2018г. |
| мероприятия местного значения (районного) |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1 | Вблизи с.Осиново (на земельном участке с кадастровым номером 16:20:084501:73) | Мультибрендовый сервисный автомобильный центр | Новое строительство | га | - | 8,9 га – общая площадь ЗУ, в т.ч.: 7,09 га - под стр-во мультибрендового сервисного автомобильного центра , 1,81 га -под озеленение спец.назначения | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| Придорожный сервис |
| 1 | Осиновское СП | АЗС на автодороге «М-7 «Волга» Казань–Москва» | Оптимизация | объект | 1 | - | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 2 | Осиновское СП (на земельных участках с кадастровыми номерами 16:20:080801:188, 16:20:080801:12 вдоль автомобильной дороги федерального значения «М-7 «Волга» Казань–Москва») | Автозаправочная станция, гостиничный комплекс, стоянка, кафе и магазин | Новое строительство, перевод земельного участка с кадастровым номером 16:20:080801:188 площадью 1,0485 га из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» | га | - | ЗУ с кадастровым номером 16:20:080801:188 площадью тер-ии 1,0485 га, в т.ч.: 0,7961 га – под размещение автозаправочной станции, гостиничного комплекса, стоянки, кафе и магазина; 0,2524 га – противопожарный разрыв от леса ЗУ с кадастровым номером 16:20:080801:12 площадью тер-ии 0,2556 га | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| мероприятия местного значения (поселенческого) |
| Автомобильные дороги |
| 1 | Осиновское СП | «Йошкар-Ола-Казань- подьезд к с.Осиново» | Новое строительство | км | - | 3,36 | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 2 | Осиновское СП | «Подьезд к кладбищу» | Новое строительство | км | - | 0,5 | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 3 | Осиновское СП | «Подьезд к заводу по термическому обезвреживанию отходов» | Новое строительство | км | - | 0,54 | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 4 | Осиновское СП | «Подьезд к складам сжиженного углеводородного газа» | Капитальный ремонт | км | 1,0 | - | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 5 | Осиновское СП | «М-7 «Волга» Казань –Москва»- с.Осиново» | Капитальный ремонт | км | 6,7 | - | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 6 | Осиновское СП | «Подьезд к Казанской птицефабрике» | Капитальный ремонт | км | 0,3 | - | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 7 | Осиновское СП | «Йошкар-Ола-Казань-подьезд Гортопо» | Капитальный ремонт | км | 3,4 | - | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| Придорожный сервис |
| 1 | Осиновское СП | Автосервис грузовых автомобилей | Оптимизация | объект | 1 | - | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| 2 | Осиновское СП, с.Новая Тура (ЗУ с кад.номером 16:20:083801:146) | Автозаправочный комплекс | Новое строительство | га | - | 3,3 | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1 | с.Осиново (тер-я кв. «Радужный-2») | Гаражи | Новое строительство | га | - | 1,18 | + |  | Эскиз застройки квартала «Радужный-2» |
| 2 | с.Осиново | Сервисный центр «Камаз» | Оптимизация | - | - | - | + |  | Генеральный план Осиновского СП |
| Искусственные сооружения |
| 1 | Осиновское СП | Путепровод «Йошкар-Ола-Казань-подьезд к с.Осиново» | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Осиновского СП |

Таблица 3.6.2

Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчетный срок (2021 - 2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Осиново | Улицы в жилой застройке | Капитальный ремонт | км | 15,8 | - | + | + | Генеральный план Осиновского СП |
| 2 | с.Осиново | Улицы в жилой застройке | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 10,5 | - | + | + | Генеральный план Осиновского СП |
| 3 | с.Осиново | Улицы в жилой застройке | Новое строительство | км | - | 1,8 | + | + | Генеральный план Осиновского СП |
| 4 | с.Новая Тура | Улицы в жилой застройке | Капитальный ремонт | км | 8,4 | - | + | + | Генеральный план Осиновского СП |
| 5 | с.Новая Тура | Улицы в жилой застройке | Новое строительство | км | - | 16,9 | + | + | Генеральный план Осиновского СП |
| 6 | д.Воронино | Главная улица | Капитальный ремонт | км | 2,1 | - | + | + | Генеральный план Осиновского СП |
| 7 | д.Воронино | Улицы в жилой застройке | Капитальный ремонт | км | 1,3 | - | + | + | Генеральный план Осиновского СП |
| 8 | п.Новониколаевский | Улицы в жилой застройке | Капитальный ремонт | км | 0,8 | - | + | + | Генеральный план Осиновского СП |
| 9 | п.Новониколаевский | Улицы в жилой застройке | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 7,1 | - | + | + | Генеральный план Осиновского СП |
| 10 | с.Ремплер | Главная улица | Капитальный ремонт | км | 2,7 | - | + | + | Генеральный план Осиновского СП |
| 11 | с.Ремплер | Улицы в жилой застройке | Капитальный ремонт | км | 1,1 | - | + | + | Генеральный план Осиновского СП |

## Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Осиновского сельского поселения

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

Проект внесения изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения утвержден Решением Совета Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан №132 от 12.04.2017г. В соответствии с действующим законодательством, утвержденные границы территорий населенных пунктов упомянутого генерального плана были приняты как существующие границы разрабатываемого проекта внесения изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения.

Проектом внесения изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения изменение границ с.Осиново, с.Новая Тура, п.Новониколаевский, с.Ремплер и д.Воронино не предусматривается.

## Мероприятия инженерной защиты от опасных природных процессов

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования.

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории) с учётом планировочной организации населённого места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной подготовке определяют архитектурно-планировочную структуру и пространственную композицию населённых мест.

### Мероприятия инженерной защиты от эрозионных процессов

Эрозионная расчлененность рельефа создает множество склонов разной крутизны и способствует развитию на склонах овражно-балочной сети на территории сельского поселения.

Проявления овражной эрозии на территории населенных пунктов поселения незначительны.

При расположении оврага вне застроенной территории могут быть проведены мероприятия по приостановке роста оврага.

В границах сельского поселения рекомендуются мероприятия по приостановке роста оврага: устройство нагорных канав вокруг овражной сети, водостоков с перепадами для упорядочения стока в овраге, укрепление дна оврага и откосов. Благоустройство овражных территорий может быть достигнуто террасированием и уполаживанием откосов, засыпкой его узкой части, защитным озеленением – одерновкой склонов, посадкой кустарников и деревьев. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

В целях благоустройства планируемой территории, отвода дождевых и талых вод с территории поселения, улучшения ее общих и санитарных условий, мерой борьбы по размыву склонов оврагов и их распространению проектом рекомендуется организация поверхностного стока и устройство сети водостоков. В соответствии с СП 32.13330 применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений. Подробно организация стока ливневых вод рассмотрена в разделе «Организация поверхностного стока». На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливневой канализации на территории населённых пунктов, на расчетный срок предлагается организация открытой сети ливневой канализации по всем асфальтированным дорогам поселения.

В результате подмыва берегов происходит отторжение земляных масс, что приводит к изменению русла, обмелению рек и их заиливанию.

Прекращению процессов берегового обрушения на незастраиваемых участках будет способствовать укрепление или создание береговых откосов с защитой от разрушения древесно-кустарниковыми насаждениями, каменной наброской, а в некоторых случаях и ж/бетонными плитами, или устройством пологих неукрепленных откосов с использованием их как пляжей в зонах отдыха.

Ведущая роль в борьбе со смывом почв на орошаемых землях принадлежит гидротехническому звену, в которое входят планировка орошаемой территории, учет противоэрозионных требований при взаимном расположении по рельефу выводных каналов, поливных борозд и полос, установление допустимой мощности поливной струи, применение дождевания и внутрипочвенного орошения. Важное вспомогательное значение имеют агротехническое и фитомелиоративное звенья: использование в севооборотах и междурядьях плодовых насаждений многолетних трав и сидератов, правильная система обработки почв и удобрений, лесные и плодовые полосы.

Следует иметь в виду, что борьба с оврагом должна производиться в пределах всего его водосборного бассейна; только при таком методе проведения инженерно-мелиоративных мероприятий можно получить эффективные результаты.

### Мероприятия инженерной защиты от склоновых процессов

Из склоновых процессов на исследуемой территории проявлены обваливание, оползание и некоторые другие.

На территории поселения может быть использован один из способов борьбы с опасным природным процессом. В первую очередь необходимо избегать увеличения нагрузки на осыпаемые склоны. В случае близкого расположения от поверхности грунтовых вод необходимо произвести обезвоживание оползней. Для этого используется открытый или закрытый дренаж. Отвод вод в тыльной части оползня производится устройством ливневых водоотводов открытого типа. Можно также изменить крутизну склона, произвести террасирование склона (при помощи бульдозеров из плоскости склона делают лесенку). При этом необходимо постоянно вести наблюдение за осыпаемыми склонами с использованием приборов.

Посадка древесной и кустарниковой растительности в комплексе с посевом многолетних дернообразующих трав на поверхности осыпаемых склонов также будет являться профилактическим средством для стабилизации опасного процесса. Травяная, кустарниковая и древесная растительность способствуют впитыванию лишней влаги. Кроме того, растительный покров предохраняет породы от глубокого промерзания, механически закрепляет их корневой системой на осыпаемом участке и защищает от размыва и смыва дождевыми и талыми водами.

### Мероприятия инженерной защиты от карстовых процессов

Карст – это геологическое явление (процесс), связанное с повышенной растворимостью горных пород (преимущественно карбонатных, сульфатных, галогенных) в условиях активной циркуляции подземных вод, выраженное процессами химического и механического преобразований пород с образованием подземных полостей, поверхностных воронок, провалов, оседаний (карстовых деформаций).

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги, полья) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, каналы, галереи, пещеры, воклюзы).

На территории сельского поселения данные процессы проявляющейся в виде единичных карстовых воронок.

При необходимости строительства на карстоопасных территориях рекомендуется выполнить комплекс противокарстовых мероприятий архитектурно-планировочного, конструктивного и эксплуатационного характера.

При проектировании зданий и сооружений на закарстованных территориях следует учитывать выявленные на основе данных инженерных изысканий:

- тип карста;

- формы и механизм формирования подземных и поверхностных проявлений карста;

- категории устойчивости территорий относительно интенсивности образования карстовых провалов и их средних диаметров;

- особенности гидрологических и гидрогеологических условий;

- неравномерно-пониженную прочность и несущую способность закарстованных пород, покрывающих грунтов и отложений, заполняющих поверхностные и погребенные карстовые формы (воронки и т.п.);

- опасность возникновения и развития карстовых деформаций в толще грунтов и на земной поверхности (провалов, локальных и общих оседаний);

- возможность значительной активизации карстовых процессов и явлений.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные;

- технологические;

- эксплуатационные.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых сооружений, предприятий, территорий с учетом СНиП 2.02.01-83.

Рекомендуемые мероприятия по борьбе с карстовыми процессами занесены в таблицу 3.8.1.

Таблица 3.8.1

Мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных

суффозионно-карстовым процессам

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Осиново | Карст | Комплекс противокарстовых мероприятий архитектурно-планировочного, конструктивного и эксплуатационного характера. |
| 22 | Новая Тура | Карст | Комплекс противокарстовых мероприятий архитектурно-планировочного, конструктивного и эксплуатационного характера. |

### Мероприятия инженерной защиты от специфических грунтов

Элювиальные грунты должны быть защищены от дополнительного атмосферного выветривания в строительных выемках. Учитывая сложные условия залегания элювиальных грунтов, их высокую неоднородность, связанную с неоднородностью материнских пород и их различной подверженностью  к  экзогенным процессам, проектирование и строительство зданий и сооружений на данных грунтах следует производить с большей детальностью. С этой целью в технологическую схему изысканий в районах развития элювиальных грунтов следует включать и выборочное натурное обследование зданий и сооружений, имеющих деформации, с привлечением существующей технической документации.

### Мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог

К защитным мерам по предотвращению образования снежных заносов относится защита дорог с помощью постоянной или временной снегозащиты.

К постоянной снегозащите относятся снегозащитные лесополосы - снегозащитные лесные полосы, постоянные заборы. К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы.

Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление.

На территории Осиновского сельского поселения преобладают южные ветра. Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы.

Проектом предлагается защитное озеленение на основных дорогах поселения.

Снегозащитная лесная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая растительность.

Расстояние между соседними рядами деревьев и кустарников в лесной полосе принимается: в благоприятных лесорастительных условиях - 2,5 м, а в тяжелых условиях - 3,0 - 3,5 м.

Расстояние между растениями в ряду допускается в пределах 0,5 - 1,0 м.

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах снегоприноса до 250 м3/м определяются по таблице 3.8.2:

Таблица 3.8.2

Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса

| Расчетный объем снегоприноса, м3/м | Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м | Ширина разрыва между лесонасаждениями, м | Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 - 25 | 15 - 25 | - | 4 |
| 50 | 30 | - | 9 |
| 75 | 40 | - | 12 |
| 100 | 50 | - | 14 |
| 125 | 60 | - | 17 |
| 150 | 65 | - | 19 |
| 200 | 70 | - | 22 |
| 250 | 50 | 50 | 2*14 |

В связи с возможностью переноса снега под углом по отношению к оси дороги снегозащитные лесные полосы устраивают длиннее защищаемого участка на 50 - 100 м.

При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10 - 15 м через каждые 800 - 1000 м для прохода сельскохозяйственных машин.

В случаях, когда существующая снегозащитная полоса не удовлетворяет нормам по конструкции, составу пород, размещению и другим признакам и в результате не выполняет свои снегозащитные функции, должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия.

Проектом предлагаются инженерные мероприятия по защите от заносов на участках дорог в направлении с запада на восток.

Все мероприятия, обеспечивающие снегонезаносимость дорог во время метелей, основываются на прогнозе возможных объемов снегоприноса к снегозаносимым участкам дороги за зиму, за одну метель и возможных объемов снегоотложений на конец зимнего периода или одной метели.

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить комфортные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ.

Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили устройства снегозадерживающего действия.

На участках дороги с интенсивной метелевой деятельностью рекомендуется применять заборы. Заборы могут быть снегозадерживающего действия и снегопередувающего действия.

Надежным средством защиты дорог от снежных заносов являются снегозадерживающие заборы - устройства капитального типа с большой затратой материалов и высокой стоимостью. Перед устройством снегозадерживающих заборов следуют предварительно дать экономическое обоснование и расчет.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, проектом предлагается использовать временные снегозадерживающие устройства: снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки.

В период с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. Расстояние между рядами принимают равным 30 высотам щита, причем первый, ближний к дороге ряд, ставят на расстоянии 20 высот щита от бровки земляного полотна.

Широкое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега.

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на дорогах IV - V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить надежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории.

С целью повышения эффективности работы траншей после заполнения их снегом до половины глубины производят их восстановление по старому следу.

Выбор одного из методов или одновременно использование нескольких, зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия поселения.

### 3.8.6. Условия строительства в сейсмоопасных районах

В соответствии с картой сейсмического районирования России (СП 14.13330.2011) рассматриваемая территория находится в зоне  6–балльной (карта В) сейсмической интенсивности. Строительство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных материалов и работ.

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012 п.5.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 8.13130.2009 п.5.1 таблица 1 в зависимости от числа жителей и этажности застройки. Продолжительность тушения пожара - 3часа.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 31.13330.2012 п.5.1* таблица 3 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.9.2.

Производительность существующих артезианских скважин позволит покрыть расчетную потребность населения в хозяйственно-питьевой воде на все сроки реализации генерального плана.

Таблица 3.9.1

Удельные нормы водопотребления

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Таблица 3.9.2

Расчетное водопотребление населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |
|  | Осиновское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Осиново | 3570 892,5 | 5520 1048,8 | 1701 204,12 | - | 10791 2145,4 | 2574,5 | 321,81 | 647,46 | 162 | 3705,77 |
| 2 | с. Новая Тура | - | - | 307 58,3 | 136 5,44 | 443 63,74 | 76,5 | 9,56 | 26,6 | 54 | 166,64 |
| 3 | с. Ремплер | - | - | 171 32,5 | 76 3,04 | 247 35,54 | 42,6 | 5,33 | 14,82 | 54 | 116,72 |
| 4 | д. Воронино | - | - | 119 22,6 | 51 2,04 | 170 24,64 | 29,56 | 3,7 | 10,2 | 54 | 97,46 |
| 5 | п. Новониколаевский | - | - | 581 91,2 | 286 11,44 | 867 102,64 | 123,17 | 15,4 | 46,0 | 54 | 238,53 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
|  | Осиновское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Осиново | 8314 2078,5 | 6789 1289,9 | 1697 203,64 | - | 16800 3572,05 | 4286,46 | 535,81 | 840,0 | 324,0 | 5986,27 |
| 2 | с. Новая Тура | 250 62,50 | 601 114,19 | 596 71,52 | - | 1447 248,21 | 297,85 | 37,23 | 72,35 | 108,0 | 515,43 |
| 3 | с. Ремплер | - | - | 275 38,5 | - | 275 38,5 | 46,2 | 5,8 | 22,0 | 54,0 | 128,0 |
| 4 | д. Воронино | - | - | 190 26,6 | - | 190 26,6 | 31,92 | 4,0 | 15,20 | 54,0 | 105,1 |
| 5 | п. Новониколаевский | - | 179 34,01 | 716 100,24 | - | 895 134,25 | 161,1 | 20,1 | 71,60 | 54,0 | 306,8 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
|  | Осиновское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Осиново | 16220 4055,0 | 9208 2099,4 | 485 69,8 | - | 26913 5862,72 | 7035,26 | 879,41 | 1295,65 | 540,0 | 9750,32 |
| 2 | с. Новая Тура | 646 161,50 | 688 130,72 | 148 17,76 | - | 1482 309,98 | 371,98 | 46,50 | 74,10 | 108,0 | 600,57 |
| 3 | с. Ремплер | - | 244 46,36 | 61 7,32 |  | 305 53,68 | 64,42 | 8,05 | 15,25 | 54,0 | 141,72 |
| 4 | д. Воронино | - | 189 35,91 | 21 2,52 | - | 210 38,43 | 46,12 | 5,76 | 10,50 | 54,0 | 116,38 |
| 5 | п. Новониколаевский | - | 650 123,5 | 280 33,60 | - | 930 157,10 | 188,52 | 23,57 | 46,50 | 54,0 | 312,59 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.9.1 по нормам водопотребления на 1 человека

Проектные решения

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В сельском поселении предвидится дефицит воды в связи с развитием населенных пунктов (увеличение численности населения и степени благоустройства).

В рамках реализации концепции развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

На первую очередь (до 2020г.)

- На основе предоставленных главой сельского поселения исходных данных, необходимо:

- реконструкция и замена сетей водоснабжения 28 км сетей с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

- строительство новой водонапорной башни со скважиной в с. Осиново по ул. Дубравная;

- прокладка водонапорных сетей в с. Ремплер и д. Воронино и соединение их с водоводом, питающим ЖК «Салават Купере».

3. Предусматривается строительство водопроводных сетей в с. Осиново (ул. Северная) в соответствии с Распоряжением Кабинета Министров РТ № 8-р от 09.01.2014.

4. Для водоснабжение жилых комплексов ЖК «Радужный 2» и ЖК «Удачный», согласно техническим требованиям выданными ООО «РСК», необходимо строительство перемычки от магистрального водовода ЖК «Салават Купере» 2хD-630 мм. Данная перемычка может быть построена только после согласования проектной документации с ООО «РСК».

5. Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

6. Усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

На территории сельского поселения предусматривается строительство участка магистрального водовода 2(630 мм для водоснабжения ЖК «Салават Купере».

На расчетный срок (до 2035г.)

Предлагается строительство водозабора подземных вод «Северный» на территории Осиновского сельского поселения с ориентировочной мощностью 20 тыс. куб./сут., что покроет потребности всего поселения до 2035г.

Для водоснабжения многоквартирных жилых застроек ЖК «Радужны 2» и ЖК «Удачный», застройки, расположенной севернее микрорайона «Удачный» в с.Осиново и ЖК «Новая тура», а так же населенных пунктов сельского поселения предлагается строительство 6 км водопровода вдоль трассы М7 до проектируемого водозабора.

Вдоль трассы М7 в соответствии Генеральным планом г.Казани предусматривается строительство участка кольцевого водопровода 2(900 с узлом очистки и перекачки в районе с. Осиново.

Водоснабжение как существующих, так и предлагаемых крупных объектов агропромышленного комплекса (животноводческие фермы) предлагается организовать от собственных источников водоснабжения (арт.скважины, каптаж родников и др.);

Новое строительство и реконструкцию системы водоснабжения рекомендуется проводить в соответствии с наилучшими (эффективными) доступными технологиями.

Внесением изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения предлагается размещение на земельном участке с кадастровым номером 16:20:080801:201 площадью 11,3 га объекта по термическому обезвреживанию отходов. Для эксплуатации указанного объекта необходимо осуществление технологического присоединения к системе водоснабжения. Производственная деятельность объекта предусматривает максимальный расход воды - 2000 м3 в сутки, максимальный пиковый расход – 100 м3 в час. (см. письмо от ООО «АГК-2» в приложении)

Водоснабжение объекта предлагается осуществить подключением к системе водоснабжения ПАО «Казаньоргсинтез» с выполнением мероприятий по обеспечению надежности системы водоснабжения (см. ПАО «Казаньоргсинтез» в приложении). В качестве альтернативного варианта возможно присоединение объекта к системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» (см. письмо МУП «Водоканал» в приложении).

На графических материалах показаны ориентировочные трассировки проектных сетей водоснабжения для обеспечения функционирования объекта.

Точные трассировки сетей водоснабжения требуют уточнения на последующих стадиях проектирования.

### Канализация

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.9.4.

Таблица 3.9.3

Удельные нормы водоотведения

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Таблица 3.9.4

Расчетное водоотведение населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |
|  | Осиновское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Осиново | 3570 892,5 | 5520 1048,8 | 1701 204,12 | - | 10791 2145,4 | 2574,5 | 107,27 | 2681,77 |
| 2 | с. Новая Тура | - | - | 307 58,3 | 136 5,44 | 443 63,74 | 76,5 | 3,187 | 79,687 |
| 3 | с. Ремплер | - | - | 171 32,5 | 76 3,04 | 247 35,54 | 42,6 | 1,77 | 44,37 |
| 4 | д. Воронино | - | - | 119 22,6 | 51 2,04 | 170 24,64 | 29,56 | 1,232 | 30,792 |
| 5 | п. Новониколаевский | - | - | 581 91,2 | 286 11,44 | 867 102,64 | 123,17 | 5,13 | 128,3 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
|  | Осиновское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Осиново | 8314 2078,5 | 6789 1289,9 | 1697 203,64 | - | 16800 3572,05 | 4286,46 | 178,60 | 4465,06 |
| 2 | с. Новая Тура | 250 62,50 | 601 114,19 | 596 71,52 | - | 1447 248,21 | 297,85 | 12,41 | 310,26 |
| 3 | с. Ремплер | - | - | 275 38,5 | - | 275 38,5 | 46,2 | 3,58 | 89,40 |
| 4 | д. Воронино | - | - | 190 26,6 | - | 190 26,6 | 31,92 | 1,14 | 28,50 |
| 5 | п. Новониколаевский | - | 179 34,01 | 716 100,24 | - | 895 134,25 | 161,1 | 6,0 | 149,91 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
|  | Осиновское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Осиново | 16220 4055,0 | 9208 2099,4 | 485 69,8 | - | 26913 5862,72 | 7035,26 | 293,14 | 7328,40 |
| 2 | с. Новая Тура | 646 161,50 | 688 130,72 | 148 17,76 | - | 1482 309,98 | 371,98 | 15,50 | 387,48 |
| 3 | с. Ремплер | - | 244 46,36 | 61 7,32 |  | 305 53,68 | 64,42 | 2,68 | 67,10 |
| 4 | д. Воронино | - | 189 35,91 | 21 2,52 | - | 210 38,43 | 46,12 | 1,92 | 48,04 |
| 5 | п. Новониколаевский | - | 650 123,5 | 280 33,60 | - | 930 157,10 | 188,52 | 7,86 | 196,38 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.9.3 по нормам водоотведения на 1 человека

Проектное предложение

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующее:

- В настоящее время ведется строительство магистрального самотечно-напорного коллектора (800 и 2(630 с направлением стоков на реконструируемые биологические очистные сооружения п.г.т Васильево по проекту, разработанному ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2008-2009гг.

Строящийся коллектор принят из расчета приема стоков от проектируемой застройки с территории вдоль автодороги Казань-Зеленодольск: населенных пунктов: Осиново, Новая Тура, Воронино.

2. Строительство современных локальных очистных сооружений (септиков) для 100 % канализования существующей и проектируемой жилой застройки п.Новониколаевский;

3. Организация вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки;

4. Строительство сетей канализации с применением труб из современных материалов на основе современных технологий внутри населенных пунктов Осиново, Воронино, Новая Тура, Ремплер для 100% охвата населения системой водоотведения;

5. Строительство блочных канализационных насосных станций для перекачки стоков на очистные сооружения.

6. Необходимо предусмотреть восстановление и техническую модернизацию, а так же строительство системы водоотведения животноводческих стоков на существующих и предусматривающихся к строительству предприятиях АПК.

Наиболее распространенными методами очистки сточных вод предприятий АПК являются биологические методы, предусматривающие биохимическое окисление в аэробных или анаэробных условиях с последующим обеззараживанием.

Проектом предлагается:

- реконструкция и строительство систем водоотведения на производственных объектах АПК;

- внедрение современных наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков;

- недопустимость ввода в эксплуатацию животноводческих комплексов без очистных сооружений;

- 	обустройство межпоселковых навозохранилищ (см. раздел «Санитарная очистка территорий»).

По территории сельского предусматривается строительство подводящего напорного канализационного коллектора 2(630 для канализования ЖК «Салават Купере».

Новое строительство и реконструкцию системы водоотведения рекомендуется проводить в соответствии с наилучшими (эффективными) доступными технологиями.

Внесением изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения предлагается размещение на земельном участке с кадастровым номером 16:20:080801:201 площадью 11,3 га объекта по термическому обезвреживанию отходов. Для эксплуатации указанного объекта необходимо осуществление технологического присоединения к системе водоотведения. Производственная деятельность объекта предусматривает максимальный расход - 68 м3 в сутки, максимальный пиковый расход – 19 м3 в час. (см. письмо от ООО «АГК-2» в приложении)

Водоотведение объекта (хозяйственно-бытовое и промышленно-ливневое) предлагается осуществить подключением к системе водоотведения ПАО «Казаньоргсинтез» с выполнением мероприятий по обеспечению надежности системы водоснабжения (см. ПАО «Казаньоргсинтез» в приложении). В качестве альтернативного варианта возможно присоединение объекта к системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» (см. письмо МУП «Водоканал» в приложении).

На графических материалах показаны ориентировочные трассировки проектных сетей водоотведения для обеспечения функционирования объекта.

### Санитарная очистка территории

Расчетные образования ТКО

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы –0,27 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы –0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.

Объем ТКО на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.9.3.1.

Таблица 3.9.3.1

| Наименование | Объем твердых коммунальных отходов, т/год |
| --- | --- |
|  | Существующее положение. | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого |
| с.Осиново | 2568,26 | 809,32 | 3377,58 | 168,88 | 3546,46 | 4329,69 | 1364,39 | 5694,09 | 284,70 | 5978,79 | 7160,04 | 2256,31 | 9416,35 | 470,82 | 9887,17 |
| д.Воронино | 45,90 | 13,43 | 59,33 | 2,96 | 62,29 | 55,50 | 16,25 | 71,80 | 3,59 | 75,39 | 65,83 | 19,26 | 85,09 | 4,25 | 89,34 |
| с.Новая Тура | 119,61 | 34,99 | 154,61 | 7,73 | 162,33 | 423,06 | 123,78 | 546,84 | 27,34 | 574,19 | 464,55 | 135,92 | 600,47 | 30,02 | 630,49 |
| п.Новониколаевский | 234,09 | 68,49 | 302,58 | 15,13 | 317,71 | 261,67 | 76,56 | 338,24 | 16,91 | 355,15 | 291,52 | 85,29 | 376,82 | 18,84 | 395,65 |
| с.Ремплер | 66,69 | 19,51 | 86,20 | 4,31 | 90,51 | 80,40 | 23,52 | 103,93 | 5,19 | 109,12 | 95,61 | 27,97 | 132,58 | 6,18 | 129,76 |
| Осиновское сельское поселение | 3034,55 | 945,76 | 3980,31 | 199,02 | 4179,32 | 5150,38 | 1604,53 | 6754,91 | 337,75 | 7092,65 | 8077,54 | 2524,77 | 10602,31 | 530,12 | 11132,45 |

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3) (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 3.9.3.2.

Таблица 3.9.3.2

| Наименование | Количество контейнеров, шт |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| с.Осиново | 240 | 396 |
| д.Воронино | 3 | 3 |
| с.Новая Тура | 21 | 24 |
| п.Новониколаевский | 12 | 15 |
| с.Ремплер | 3 | 3 |
| Сельское поселение | 279 | 441 |

Таким образом, на первую очередь на территории Осиновского сельского поселения количество  контейнеров для ТКО должно составлять 279 шт., на расчетный срок – 441 штук, при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье).  Места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

Проектное предложение

В рамках реализации мероприятий Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149) на территории Осиновского сельского поселения на земельном участке с кадастровым номером 16:20:080801:201 площадью 11,3 га предлагается строительство объекта по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов.

Мощность объекта, согласно информации от ООО «АГК-2» (см. приложение) составит 550 тыс. тонн ТКО в год.

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения степени благоустройства жилых зданий, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2020 г.) и на расчетный срок (до 2035г.)

  - планово-регулярная санитарная очистка территории сельского поселения;

  - организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - захоронение и утилизация образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию в Зеленодольском муниципальном районе на межмуниципальный полигон, предлагаемый к размещению в Вехнеуслонском муниципальном районе (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 г. № 149));

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - организация специальных площадок для складирования снега в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства;

  - удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя.

В части решения вопроса утилизации отходов животноводства генеральным планом предлагается два варианта решения:

- Компостирование (использование навозохранилищ закрытого типа (лагун)) и дальнейший вывоз навоза (помета) на поля в качестве удобрения (после проведений мероприятий по обеззараживанию, дегельминтизации отходов животноводства). Лагуны рекомендуется разместить на землях, находящихся на балансе ферм.

Временные места накопления навоза (помета), должны быть обустроены в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

- Использование установок для переработки помета (пиролизных, биогазовых).

### Теплоснабжение

Проектное предложение

Теплоснабжение жилых комплексов «Радужный 2» и «Удачный», согласно техническим условиям выданными ООО «РСК», необходимо обеспечить от тепловых сетей жилого района «Салават Купере» с подключением к заглушенным трубопроводам 2хD-530 мм и отключающей запорной арматуры. Необходимо предусмотреть строительство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с функциями учета для жилой части и встроенных помещений, контроля и автоматического регулирования параметров теплоносителя на базе насосного смешения.

Теплоснабжение ЖК «Новая Тура» проектом предлагается так же осуществить от ЖК «Салават Купере» после согласования с ООО «РСК».

Теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки от двухконтурных теплогенераторов, общественные учреждения от существующей котельной.

По территории Осиновского сельского поселения предполагается строительство трассы теплопроводов 2(500 и (600 от Казанской ТЭЦ-3 до территории ЖК «Салават Купере».

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Внесением изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения предлагается размещение на земельном участке с кадастровым номером 16:20:080801:201 площадью 11,3 га объекта по термическому обезвреживанию отходов. Для отопления объекта необходимо строительство автономных блочно-модульных котельных. Мощность, количество и расположение БМК необходимо определить на последующих стадиях проектирования.

### Газоснабжение

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа - 220 нм3/год для Осиновского сельского поселения на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок(2035г.) представлены в таблице 3.9.7.

Таблица 3.9.7

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения Осиновского сельского поселения

| Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, млн. нм3/год |
| --- | --- |
|  | Существующее положение 2013 г. | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| Осиновского СП | 2753,96 | 4313,54 | 6344,80 |
| с.Осиново | 2374,02 | 3696,00 | 5920,86 |
| д.Воронино | 37,40 | 41,80 | 46,20 |
| с.Новая Тура | 97,46 | 318,34 | 326,04 |
| п.Новониколаевский | 190,74 | 196,90 | 204,60 |
| с.Ремплер | 54,34 | 60,50 | 67,10 |

Проектное предложение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных  газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных  по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

В связи со строительством общественно-административных, общеобразовательных объектов, медицинских учреждений и застройки новых территорий предусматривается строительство новых газорегуляторных пунктов с прокладкой сетей газоснабжения высокого и низкого давлений в н.п. Осиново, Новая Тура. Газорегуляторные пункты предусмотрены марки ГРПБ-03БМ с производительностью 1500 м3/ч.

Месторасположение газорегуляторных пунктов будет определяться на последующих стадиях проектирования.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Прокладку газопроводов и месторасположение газорегуляторных пунктов уточнить на последующих стадиях проектирования с учетом гидравлического расчета, геологических и топогеодезических изысканий.

Внесением изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения предлагается размещение на земельном участке с кадастровым номером 16:20:080801:201 площадью 11,3 га объекта по термическому обезвреживанию отходов. Для эксплуатации указанного объекта необходимо осуществление технологического присоединения к системе газоснабжения. Производственная деятельность объекта предусматривает максимальный расход газа - 12000 н. м3 в час (см. письмо от АГК-2 в приложении).

Для газоснабжения объекта, согласно информации от ООО «Газпром трансгаз Казань» (см. приложение), необходимо строительство ГРП и прокладка газопровода высокого давления с подключением к существующему газопроводу высокого давления д.720мм.

На графических материалах показаны ориентировочные трассировки проектных сетей газоснабжения для обеспечения функционирования объекта.

Точное месторасположение ГРП, ее мощность, трассировки газопроводов требуют уточнения на последующих стадиях проектирования.

### Электроснабжение

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Осиновского сельского поселения определены в два срока:

первая очередь – 2020 г.;

расчетный срок – 2035 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.6.14. «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки». Удельный расход электроэнергии при этом на один год составляет 2,170 тыс.кВт*ч/чел.

Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.6.15. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки». Удельная мощность электроэнергии для района составил 0,4 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. В таблице учтены различные мелкопромышленные потребители, питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок) приведены в таблице 3.9.8.

Таблица 3.9.8

| Наименование | Исходный год 2010 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. | Прирост на 2035 г. относит.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год | 27164,06 | 42547,19 | 62582,80 | 35418,74 |
| Расчетная мощность, кВт | 7390,63 | 11575,97 | 17027,14 | 9636,51 |
| Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА | 7862,37 | 12314,86 | 18113,97 | 10251,61 |

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора (тыс.кВт*ч/год) приведено в таблице 3.9.9. Расчетная мощность коммунально-бытового сектора (кВт) приведено в таблице 3.9.10. Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице 3.9.11.

Таблица 3.9.9

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора, тыс. кВт.ч/год

| № пп | Наименование поселений, населенных пунктов | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
|  | Осиновское СП | 27164,06 | 42547,19 | 62582,80 |
| 1 | с.Осиново | 23416,47 | 36456,00 | 58401,21 |
| 2 | д.Воронино | 368,90 | 412,30 | 455,70 |
| 3 | с.Новая Тура | 961,31 | 3139,99 | 3215,94 |
| 4 | п.Новониколаевский | 1881,39 | 1942,15 | 2018,10 |
| 5 | с.Ремплер | 535,99 | 596,75 | 661,85 |

Таблица 3.9.10

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора, кВт

| № пп | Наименование поселений, населенных пунктов | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
|  | Осиновское СП | 7390,63 | 11575,97 | 17027,14 |
| 1 | с.Осиново | 6371,01 | 9918,72 | 15889,44 |
| 2 | д.Воронино | 100,37 | 112,18 | 123,98 |
| 3 | с.Новая Тура | 261,55 | 854,31 | 874,97 |
| 4 | п.Новониколаевский | 511,88 | 528,41 | 549,07 |
| 5 | с.Ремплер | 145,83 | 162,36 | 180,07 |

Таблица 3.9.11

Расчетная  трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора, кВА

| № пп | Наименование поселений, населенных пунктов | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
|  | Осиновское СП | 7862,37 | 12314,86 | 18113,97 |
| 1 | с.Осиново | 6777,67 | 10551,83 | 16903,65 |
| 2 | д.Воронино | 106,77 | 119,34 | 131,90 |
| 3 | с.Новая Тура | 278,24 | 908,84 | 930,82 |
| 4 | п.Новониколаевский | 544,55 | 562,14 | 584,12 |
| 5 | с.Ремплер | 155,14 | 172,72 | 191,57 |

Проектное предложение

Опираясь на расчет, мы имеем значительное увеличение электропотребления коммунально-бытового сектора Осиновского сельского поселения. Это связано с большим приростом населения в н.п. Осиново и Новая Тура

В связи со сложившейся ситуацией имеется возможность использования существующей схемы электроснабжения района. Для обеспечения электроэнергией новой застройки предлагается:

На первую очередь 2020 г.

-для обеспечения электроэнергией новой застройки н.п. Осиново предлагается строительство трансформаторных подстанций напряжением 6/0,4 кВ общей трансформаторной мощностью 3775 кВА

-для обеспечения электроэнергией новой застройки н.п. Новая Тура предлагается строительство трансформаторных подстанций напряжением 6/0,4 кВ общей трансформаторной мощностью 630 кВА

На расчетный срок 2035 г.

-для обеспечения электроэнергией новой застройки н.п. Осиново предлагается строительство трансформаторных подстанций напряжением 6/0,4 кВ общей трансформаторной мощностью 6352 кВА

Для питания проектируемых ТП 6/,04 кВ необходимо построить ВЛ-6 кВ от ПС «Осиново» 110/6 кВ.

Для питания проектируемых ТП 10/,04 кВ необходимо построить ВЛ-10 кВ от ПС «Новая Тура» 35/10 кВ.

Для ВЛ-10(6) кВ рекомендуется провод марки СИП, от ТП до потребителя для линии ВЛ-0,4 кВ также рекомендуется использовать провод марки СИП.

На территории сельского поселения предполагается строительство высоковольтной линии электропередач от ТЭЦ-3 до проектируемой ПС 110/10 кВ и строительство ВЛ 10 кВ от ПС «Новая тура» для обеспечения электроэнергией ЖК «Салават Купере».

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Внесением изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения предлагается размещение на земельном участке с кадастровым номером 16:20:080801:201 площадью 11,3 га объекта по термическому обезвреживанию отходов. Для эксплуатации указанного объекта необходимо осуществление технологического присоединения к системе электроснабжения. Производственная деятельность объекта предусматривает выдачу электрической мощности в 55 МВт, с потреблением на собственные нужды из сети (только в аварийных случаях) 8 МВт (см. письмо от ООО «АГК-2» в приложении).

Согласно информации от ООО «АГК-2», для электроснабжения объекта был выбран вариант, на момент разработки внесения изменений в генеральный план, со строительством высоковольтной электрической подстанции напряжением 110кВ, а также строительством линии 110кВ с подключением к существующей КВЛ 110кВ ТЭЦ 3-Северная.

На графических материалах показаны ориентировочные трассировки проектных электрических сетей для обеспечения функционирования объекта.

Точное месторасположение ПС, ее мощность, трассировки ЛЭП требуют уточнения на последующих стадиях проектирования.

### Слаботочные сети

Проектное решение

Проектом внесения изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения предлагается размещение на земельном участке с кадастровым номером 16:20:080801:201 площадью 11,3 га завода по термическому обезвреживанию отходов. Для обеспечения объектов телефонной связью, оказания услуг передачи данных, доступа в интернет, телевещания проектом предлагается прокладка волоконно-оптического кабеля до проектируемых объектов.

Телефонизация

Для 100 % обеспечения телефонной связью населения необходимо:

- на первую очередь 3243 телефонов, с учетом коэффициента на общественную застройку К-1,25 потребное количество абонентов составит 4055.

- на расчетный срок 4289 телефонов с учетом коэффициента на общественную застройку К-1,25 потребное количество абонентов составит 5362.

Согласно техническим условиям, выданным ОАО «Ростелеком» для телефонизации ЖК «Радужный», ЖК «Удачный», «Новая Тура»  необходимо установить распределительные настенные шкафы. От шкафов в жилые домах выполнить распределительную сеть кабелем 5-е. Для обеспечения объектов телефонной связью, оказания услуг передачи данных, доступа в интернет, телевещания проектом предлагается прокладка волоконно-оптического кабеля до проектируемых объектов.

Строительство кабельной канализации до распределительных настенных шкафов предлагается из асбоцементных труб с установкой смотровых устройств.

Телевидение

Телевещание Осиновского сельского поселения обеспечить от существующей  телевизионной  станции, емкость которой составляет 10000 точек.

Количество телеточек на первую очередь и расчетный срок составит 3243 и 4289 шт. соответственно.

Для приема программ центрального телевидения на крышах жилых домов и общественных зданий устанавливаются коллективные антенны.

Согласно техническим условиям, выданным ОАО «Ростелеком» для обеспечения качественного приема эфирного телевидения ЖК «Радужный», ЖК «Удачный», ЖК «Новая Тура»  подачу сигналов в систему коллективного приема телевидения (СКТ) осуществить от сети кабельного телевидения ООО «Телесет». Для этого проектом предусматривается установка в помещениях ВРУ, металлического ящика типа ШР 400 для установки оптического кросса, оптического приемника и усилительного оборудования. Присоединение оптического кросса, оптического приемника и усилительного оборудования будет производится силами и за счет средств ООО «Телесет».

Радиовещание

Для 100 % обеспечения населения системой проводного вещания необходима установка 3243 и 4289 радио точек на первую очередь и расчетный срок соответственно. Согласно техническим условиям, выданным ОАО «Ростелеком» для обеспечения качественного приема эфирного телевидения ЖК «Радужный», ЖК «Удачный», ЖК «Новая Тура точкой подключения к системе проводного радиовещания будет оптический узел ООО «Телесет».

Таблица 3.7.2

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов в Осиновском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2015-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Осиново | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» | га | - | 115,3 | + | + | Генеральный план Осиновского СП |
| 2 | с.Новая Тура | территория населенного пункта | включение земельных участков в категории «земли населенных пунктов» в проектную границу территории с.Новая Тура | га | - | 5,03 | + | + | Генеральный план Осиновского СП |
| 3 | п.Новониколаевский | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» | га | - | 9,17 | + | + | Генеральный план Осиновского СП |

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс использования территории Осиновского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Осиновского сельского поселения, в т.ч.: | 7895,6 | 100,0 | 7895,6 | 100,0 |
| Территории населенных пунктов, в т.ч.: | 783,2 | 9,9 | 783,2 | 9,9 |
| - с.Осиново | 561,0 | 7,1 | 561,0 | 7,1 |
| - с.Новая Тура | 126,7 | 1,6 | 126,7 | 1,6 |
| - с.Ремплер | 29,8 | 0,4 | 29,8 | 0,4 |
| - д.Воронино | 14,5 | 0,2 | 14,5 | 0,2 |
| - п.Новониколаевский | 51,2 | 0,6 | 51,2 | 0,6 |
| Территории объектов культового назначения (мечеть) | 1,3 | 0,02 | 1,3 | 0,02 |
| Территории объектов производственного назначения | 202,8 | 2,6 | 184,6 | 2,3 |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 188,1 | 2,4 | 186,4 | 2,4 |
| Территории объектов инженерно-технической инфраструктуры | 16,4 | 0,2 | 16,4 | 0,2 |
| Территории сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 1595,1 | 20,2 | 1552,8 | 19,7 |
| - пашни, пастбища, сенокосы* | 1514,8 | 19,2 | 1472,5 | 18,6 |
| - огороды | 80,3 | 1,0 | 80,3 | 1,0 |
| Территории под поверхностными водными объектами | 37,3 | 0,5 | 37,3 | 0,5 |
| Земли лесного фонда | 4560,7 | 57,8 | 4560,7 | 57,8 |
| Территории специального назначения, в т.ч.: | 2,6 | 0,03 | 45,8 | 0,6 |
| - скотомогильник | 0,12 | 0,002 | 0,12 | 0,002 |
| - кладбища | 2,5 | 0,03 | 12,1 | 0,2 |
| - озеленение специального назначения | - | - | 33,5 | 0,4 |
| Территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры | 70,1 | 0,9 | 89,2 | 1,1 |
| Иные территории | 438,0 | 5,5 | 438,0 | 5,5 |

*сокращение территорий сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища, сенокосы) связано со строительством автомобильных дорог (19,02 га) в соответствии с разделом 3.6, строительством завода по термическому обезвреживанию отходов (11,3 га) и строительством производства по переработке полимеров (0,4443 га) в соответствии с разделом 3.2.1, строительством кладбища (9,64 га) в соответствии с разделом 3.4.2 и организацией озеленения специального назначения (1,89 га).

Таблица 4.2

Основные технико-экономические показатели проекта внесения изменений в генеральный план Осиновского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2013г.) | Первая очередь (2020г.) | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность постоянного населения - всего, в том числе | чел. | 12518 | 14115 | 14985 |
|  | с.Осиново | чел. | 10791 | 12250 | 13000 |
|  | д.Воронино | чел. | 170 | 190 | 210 |
|  | с.Новая Тура | чел. | 443 | 505 | 540 |
|  | п.Новониколаевский | чел. | 867 | 895 | 930 |
|  | с.Ремплер | чел. | 247 | 275 | 305 |
| 1.2 | Численность населения строящего второе жилье - всего, в том числе | чел. | - | 5492 | 13855 |
|  | с.Осиново | чел. | - | 4550 | 12913 |
|  | д.Воронино | чел. | - | - | - |
|  | с.Новая Тура | чел. | - | 942 | 942 |
|  | п.Новониколаевский | чел. | - | - | - |
|  | с.Ремплер | чел. | - | - | - |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс.кв.м | 284,8 | 929,8 | 1163,2 |
|  | с.Осиново | тыс.кв.м | 242,5 | 818,1 | 1049,1 |
|  | - усадебная | тыс.кв.м | 47,7 | 84,1 | 125,5 |
|  | - многоквартирная | тыс.кв.м | 194,9 | 734,0 | 1170,4 |
|  | - до 6 этажей | тыс.кв.м | 84,3 | 149,7 | 149,7 |
|  | - свыше 9 этажей | тыс.кв.м | 110,6 | 584,3 | 1020,7 |
|  | д.Воронино | тыс.кв.м | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | - усадебная | тыс.кв.м | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | с.Новая Тура | тыс.кв.м | 20,7 | 88,3 | 88,3 |
|  | - усадебная | тыс.кв.м | 20,7 | 53,0 | 53,0 |
|  | - многоквартирная (5 эт.) | тыс.кв.м | - | 35,3 | 35,3 |
|  | п.Новониколаевский | тыс.кв.м | 8,5 | 10,3 | 12,8 |
|  | - усадебная | тыс.кв.м | 8,5 | 10,3 | 12,8 |
|  | с.Ремплер | тыс.кв.м | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
|  | - усадебная | тыс.кв.м | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | 645,0 | 233,4 |
|  | с.Осиново | тыс.кв.м | - | 575,6 | 230,9 |
|  | - усадебная | тыс.кв.м | - | 36,4 | 41,4 |
|  | - многоквартирная | тыс.кв.м | - | 539,2 | 189,5 |
|  | - до 6 этажей | тыс.кв.м | - | 65,5 | - |
|  | - свыше 9 этажей | тыс.кв.м | - | 473,7 | 189,5 |
|  | д.Воронино | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | - усадебная | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Новая Тура | тыс.кв.м | - | 67,6 | - |
|  | - усадебная | тыс.кв.м | - | 32,3 | - |
|  | - многоквартирная(5 эт.) | тыс.кв.м | - | 35,3 | - |
|  | п.Новониколаевский | тыс.кв.м | - | 1,8 | 2,5 |
|  | - усадебная | тыс.кв.м |  | 1,8 | 2,5 |
|  | с.Ремплер | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | - усадебная | тыс.кв.м | - | - | - |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч. | мест | 1000 | 2455 | 2575 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1000 | 2455 |
|  | - новое строительство |  | - | 1455 | 120 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы, в т.ч. | мест | 1260 | 4080 | 4880 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1260 | 4080 |
|  | - новое строительство |  | - | 2820 | 800 |
| 3.3 | Внешкольные учреждения, в т.ч. | мест | 1077 | 3430 | 5704 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1077 | 3430 |
|  | - новое строительство |  | - | 2353 | 2274 |
| 3.4 | Больницы, в т.ч. | коек | 18 | 48 | 48 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 18 | 48 |
|  | - новое строительство |  | - | 30 | - |
| 3.5 | Станции скорой медицинской помощи, в т.ч. | автомобиль | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.6 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч. | посещений в смену | 395 | 645 | 645 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 395 | 645 |
|  | - новое строительство |  | - | 250 | - |
| 3.7 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч. | место | 400 | 950 | 2020 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 400 | 950 |
|  | - новое строительство |  | - | 550 | 1070 |
| 3.8 | Библиотеки, в т.ч. | экземпляров | 11913 | 171913 | 230720 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 11913 | 171913 |
|  | - новое строительство |  | - | 160000 | 58807 |
| 3.9 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м площади пола | 1497 | 3969 | 10094 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1497 | 3969 |
|  | - новое строительство |  | - | 2472 | 6125 |
| 3.10 | Бассейны, в т.ч. | кв.м зерк.воды | - | - | 900 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | - |
|  | - новое строительство |  | - | - | 900 |
| 3.11 | Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч. | кв.м | 8400 | 38222 | 56221 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 4600 | 38222 |
|  | - новое строительство |  | - | 33622 | 17999 |
| 3.12 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м торг.пл. | 750 | 5620 | 8652 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 750 | 5620 |
|  | - новое строительство |  | - | 4870 | 3032 |
| 3.13 | Предприятия общественного питания, в т.ч. | посад.мест | 220 | 784 | 1153 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 220 | 784 |
|  | - новое строительство |  | - | 564 | 369 |
| 3.14 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. | раб. мест | 11 | 137 | 202 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 11 | 137 |
|  | - новое строительство |  | - | 126 | 65 |
| 3.15 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 3 | 5 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 3 |
|  | - новое строительство |  | - | 2 | 2 |
| 3.16 | Отделения банков, в т.ч. | объект | 5 | 10 | 15 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 5 | 10 |
|  | - новое строительство |  | - | 5 | 5 |
| 3.17 | Общественные пункты охраны правопорядка, в т.ч. | объект | 1 | 2 | 2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 2 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общая площадь действующих кладбищ, в т.ч. | га | 3,26 | 12,9 | 12,9 |
|  | - существующие сохраняемые | га | 3,26 | 3,26 | 12,9 |
|  | - новое строительство | га | - | 9,64 | - |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 27,2 | 31,6 | 31,6 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 5.1.2 | Регионального значения | км | - | - | - |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 15,2 | 19,6 | 19,6 |
| 5.2 | Улично-дорожная сеть | км | 101,6 | 120,3 | 120,3 |
| 6. | Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - общее водопотребление | м3/сут | 4325,12 | 7041,6 | 10921,58 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | - общее водоотведение | м3/сут | 2964,92 | 5043,13 | 8027,4 |
| 6.3 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | - количество ТКО | т/год | 4179,32 | 7092,65 | 11132,45 |
|  | -контейнеры ТКО | шт | 168 | 279 | 441 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | тыс. нм3/год | 2753,96 | 4313,54 | 6344,80 |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 27164,06 | 42547,19 | 62582,80 |
|  | Расчетная мощность | кВт | 7390,63 | 11575,97 | 17027,14 |
|  | Общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 7671,0 | 12076,0 | 18427,0 |

* в проектном предложении генерального плана территория лесного поселка Красно-Октябрьское

лесничество присоединяется к населенному пункту Новониколаевский

# ТАБЛИЦА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Таблица 5.1

Таблица внесения изменений в генеральный план на основании обращения Главы Зелендольского муниципального района и Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Значение мероприятия | Единица измерения | Сроки реализации | Ссылка на раздел | Внесение изменений | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок с кадастровым номером 16:20:080801:201 | Строительство завода по термическому обезвреживанию отходов | Региональное | 11,3 га | До 2020 г. | ПЗ, Обосновывающие материалы. Раздел 3.2.1 «Развитие промышленного производства», раздел 4 «Технико-экономические показатели». ПЗ, Положение о территориальном планировании. Раздел 1.2 «Мероприятия по развитию промышленного производства», раздел 2 «Технико-экономические показатели». | Добавление нового мероприятия | Исполнительный комитет Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района |
| 2 | Земельный участок с кадастровым номером 16:20:080802:60 | Организация производства по переработке полимеров ООО «МХ» на территории Индустриального парка «М7» | Региональное | 0,4443 га | До 2020 г. | ПЗ, Обосновывающие материалы. Раздел 3.2.1 «Развитие промышленного производства», раздел 4 «Технико-экономические показатели». ПЗ, Положение о территориальном планировании. Раздел 1.2 «Мероприятия по развитию промышленного производства», раздел 2 «Технико-экономические показатели». | Добавление нового мероприятия | Письмо Главы Зеленодольского МР №01-2/222 от 01.08.2018г. |
| 3 | Земельные участки с кадастровыми номерами 16:20:080802:197, 16:20:080802:198 | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к Индустриальному парку «М7» | Региональное | 4,5005 га | До 2020 г. | ПЗ, Обосновывающие материалы. Раздел 3.6 «Развитие транспортной инфраструктуры», раздел 4 «Технико-экономические показатели». ПЗ, Положение о территориальном планировании. Раздел 1.8 «Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры», раздел 2 «Технико-экономические показатели». | Добавление нового мероприятия | Письмо Главы Зеленодольского МР №01-2/222 от 01.08.2018г. |

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Федеральный закон от 29.07.2017 №280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №24-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 7 октября 2015 г. №71-ЗРТ
«Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (Утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г).

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Утв. Постановлением от 15.05.2013 №26).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением от 29.12.2010 №189, с изменениями №3 от 2.01.2016г.).

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (Утв. Постановлением от 18.05.2010 №58).

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СП 42-101- 2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СНиП 3.05.02-88 "Газоснабжение" (изд. 1995 г. с изм.).

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г.)

- ГОСТ 153-39.3-051-2003 «Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий».

- ПБ 12-529-03 «Правила Безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89).

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0.4-35 кВ.

- Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (к ВСН 97-83).

Федеральные программы

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.07.2013г. №598 (с изменениями и дополнениями от 2 августа 2017 г.).

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208.

Республиканские программы

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

- Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 июня 2009 г. N 358.

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763.

- Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2018 год, утвержденный постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 29.12.2017г. №1079;

- Перечень зданий управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия в Республике Татарстан в муниципальных районах Республики Татарстан и подведомственных учреждений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2016г. № 2844-р.

- Перечень зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан в муниципальных районах Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2016г. № 2844-р.

- Перечень детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан для проведения капитального ремонта и строительства объектов в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.12.2016г. №2781-р.

- Перечень универсальных спортивных площадок и блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием, планируемых к строительству в населенных пунктах Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2016г. №2808-р.

- Перечень учреждений социального обслуживания Республики Татарстан, здания которых подлежат капитальному ремонту за счет средств бюджета Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.11.2016г. №2567-р.

- Перечень помещений муниципальных архивов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.11.2016г. №2696-р.

- Перечень овощекартофелехранилищ, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2016г. №2878-р.

- Перечень коровников на 100 и 200 голов, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2016г. №3017-р.

- Перечень объектов обеспечения населения питьевой водой, строящихся, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции в населенных пунктах Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2016г. №2919-р.

- Перечень мероприятий по развитию системы «Учреждения культуры и искусства» на период 2010-2030 гг., предоставленный Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Инвестиционная программа ГЖФ на 2017 год в рамках программы «Государственная поддержка граждан в обеспечении жильем граждан в Республике Татарстан на 2017 год».

- Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 августа 2009 г. N 592.

- Перечень объектов культурного назначения, подлежащих капитальному ремонту в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016г. №3194-р.

- Перечень объектов культурного назначения, подлежащих строительству в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016г. №3242-р.

- Перечень подростковых клубов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту и укреплению материальной базы в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.10.2016г. №2507-р.

- Перечень общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2016г. №2959-р (с изменениями от 25.01.2017г.).

- Перечень дошкольных образовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2016г. №2959-р (с изменениями от 25.01.2017г.).

- Перечень объектов социально-культурного назначения, реализуемых в 2017 году по Республиканским программам (Служебная записка Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства).

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.11.2016г. №2703-р по проектированию, строительству и капитальному ремонту инженерных сетей и сооружений в населенных пунктах Республики Татарстан.

- Перечень создаваемых для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей Республики Татарстан ресурсных центров, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.12.2016г. №3050-р.

- Распределение денежных средств на реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан на 2017 год, утвержденное распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016г. №3199-р.

- Распределение средств бюджета Республики Татарстан на реализацию мероприятий по развитию общественных пространств в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2017 год, утвержденное распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016г. №3206-р.

- Письмо Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 08.02.2017г. № вх.1535 о предоставлении информации по реализуемым на территории Республики Татарстан программам для учета их при подготовке документов территориального планирования.

Муниципальные программы

- Стратегия социально-экономического развития Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан . – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией Зеленодольского муниципального района.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08.2017 г. №577.

- Схема территориального планирования Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденная Решением Совета Зеленодольского муниципального района №126 от 09 сентября 2016 г.

- Генерального плана Осиновского сельского поселения (внесение изменений), утвержденный Решением Совета Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан №132 от 12.04.2017г.;

- Концепция развития части Зеленодольского муниципального района вдоль трассы Казань-Зеленодольск.

# Приложения

# Footnotes

Для оценки потенциала и перспектив развития систем расселения были рассмотрены следующие  показатели: экономико-географическое положение относительно расположения муниципального района к крупным городам, центру и подцентрам Республики Татарстан; статус административного центра, природно-экологический потенциал, транспортный потенциал, инвестиционно-промышленный потенциал, плотность населения и качество жизни.

Наивысшие показатели потенциала  развития системы расселения имеют наиболее активно развивающиеся муниципальные образования, такие как Альметьевский, Нижнекамский, Бугульминский, Елабужский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, городские округа – Казань, Набережные Челны.

В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования РТ (утв.Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.)

( Оптимизация объекта – это проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон.

В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования РТ (утв.Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.)

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 сентября 2008 года №692 «Об утверждении Критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения»