Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН АЙШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2015

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА АЙШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	5

2.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ АЙШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

2.1.	Экономико-географическое положение.  Место Айшинского сельского поселения в системе расселения Зеленодольского муниципального района	7

2.2.	Социально-экономический потенциал территории	9

2.2.1	Характеристика земельного фонда	9

2.2.2	Демографический потенциал	10

2.2.3	Промышленное производство	1

2.2.4	Агропромышленный комплекс	1

2.2.5	Лесной комплекс	1

2.2.6	Садоводческие и дачные некоммерческие объединения	3

2.2.7	Жилищный фонд	3

2.2.8	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	4

2.3.	Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения..	10

2.4.	Историко-культурное наследие	11

2.5.	Транспортно-коммуникационная инфраструктура	11

3.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АЙШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	13

3.1.	Прогноз численности населения	13

3.2.	Экономическое развитие	13

3.2.1	Развитие промышленного производства	14

3.2.2	Развитие агропромышленного комплекса	14

3.2.3	Развитие лесного комплекса	14

3.2.4	Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений	15

3.3.	Развитие жилищной инфраструктуры	20

3.4.	Развитие системы обслуживания населения	24

3.5.	Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения	32

3.6.	Развитие транспортной инфраструктуры Айшинского сельского поселения	34

3.7.	Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Айшинского сельского поселения	37

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	42

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	46

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана Айшинского сельского поселения является исполнительный комитет Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

Генеральный план Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Айшинского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

При разработке генерального плана Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2007 году, а также официальные данные представленные администрацией Зеленодольского муниципального района и Айшинского сельского поселения, входящего в его состав.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА АЙШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Айшинского сельского поселения являются:

создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

определение системы параметров развития Айшинского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ АЙШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Экономико-географическое положение.  Место Айшинского сельского поселения в системе расселения Зеленодольского муниципального района

Айшинское сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан расположено в центральной части Зеленодольского муниципального района. Данное сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 24-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Айшинского сельского поселения входят: село Айша (административный центр), село Ильинское, деревня Красный Яр, деревня Сафоново, деревня Успенка и поселок Нарат.

Айшинское сельское поселение расположено между городами Казань и Зеленодольск, граничит на западе, северо-западе и севере с Республикой Марий Эл, на северо-востоке с Большеключинским сельским поселением, на востоке с Раифским и  Новопольским сельскими поселениями, на востоке и юго-востоке с городским поселением «пгт Васильево», на юге по акватории р.Волга со Свияжским сельским поселением, на западе с городским поселением «г.Зеленодольск», на юго-западе по акватории р.Волга с городским поселением «пгт Нижние Вязовые».

Общая площадь Айшинского сельского поселения составляет  18115,5 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 446,9 га, из них: с.Айша – 221,9 га, д.Красный Яр – 74,5 га, с.Ильинское – 72,5 га, д.Сафоново – 49,1 га, д.Успенка – 17,5 га и п.Нарат – 11,4 га.

К особенностям экономико-географического положения следует отнести расположение поселения в западной части Казанской агломерации, непосредственную близость поселения к городу Зеленодольск, с которым Айшинское сельское поселение имеет общую протяженную границу со всех сторон суши вокруг районного центра.

Лесной фонд, занимающий большую часть территории Айшинского поселения, является своеобразным зеленым поясом вокруг районного центра – города, с населением почти 100 тыс.человек (приближающийся к статусу большого города), прохождение по территории поселения основных видов коммуникаций, связывающих столицу Республики Татарстан г.Казань с внешним миром – Транссибирской железнодорожной магистрали с ответвлениями на г.Волжск и г.Йошкар-Олу Республики Марий Эл, судоходного участка р.Волга, участка федеральной автомобильной трассы М7, с объездной автодорогой вокруг г.Зеленодольск, ответвлениями на г.Волжск и г.Йошкар-Олу (1Р175), с выходом на автодорогу Казань-Буинск-Ульяновск (1Р 241), магистральных и местных линий электропередачи и газопроводов, линий электросвязи.

В сельском поселении имеются два детских сада, две школы, врачебная амбулатория, два фельдшерско-акушерских пункта, дом культуры им.Баязитова, библиотека, почтовое отделение, продуктовые магазины (в каждом населенном пункте, а в с.Айша также магазины с промышленными товарами), сельскохозяйственное предприятие КП «Овощевод».

Роль в системе расселения

Территориальная организация Айшинского сельского поселения является частью системы расселения Зеленодольского муниципального района, которая входит в Казанскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Зеленодольский муниципальный район входит в группу районов с  наивысшим показателем потенциала  развития системы расселения.

Анализ схемы  «Современное использование» показывает, что основным системообразующим фактором в системе  расселения являются автомобильные и железные дороги, по которым осуществляется связь Айшинского сельского поселения с другими поселениями и районным центром г.Зеленодольск.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На территории Айшинского сельского поселения население, с общей численностью 4150 человек, проживает на территории шести населенных пунктов: в с.Айша – административном центре поселения и д.Красный Яр, п.Нарат, с.Ильинское, д.Успенка, д.Сафоново – рядовых населенных пунктах.

Система расселения Айшинского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает  центр поселения с.Айша с общей численностью населения 3060 человек, где размещены административные функции, предприятия агропромышленного комплекса, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают все остальные населенные пункты поселения - д.Красный Яр с численностью населения 588 человек, где размещены учреждения образования, здравоохранения, предприятия торговли, п.Нарат, с.Ильинское и д.Успенка, д.Сафоново с численностью населения 92, 106, 84 и 220 человек соответственно.

Национальный состав характеризуется небольшим преобладанием русского населения - более  47%, около 46% татарского населения, 3,0% - цыгане, 4,0% населения представлены другими национальностями.

## Социально-экономический потенциал территории

### Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Общая площадь Айшинского сельского поселения составляет 18115,5 га.

Земли лесного фонда занимают территорию 14264,9 га, что составляет около 78,7% от всей площади сельского поселения.

Информация по остальным категориям земель на территории сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по собственности

Согласно действующему законодательству на сегодняшний день выделяются следующие виды собственности:

государственная собственность (федеральная и республиканская);

муниципальная собственность;

частная собственность

По предоставленной информации Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства на территории Айшинского сельского поселения располагаются организации федерального значения, земельные участки которых находятся в федеральной собственности либо оформлены на праве пользования или аренды. Общая площадь земель под данными объектами в границах поселения составляет  2,4211 га.

Таблица 2.2.1

Перечень федеральных земель в границах Айшинского сельского поселения, в том числе находящихся в пользовании или аренде ФГУП и ФГУ

| № п/п | Местоположение участка | Наименование землепользователя | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Айша, ул.Светлая | Общество с ограниченной ответственностью «Таттрансгаз» | 0,0065 |
| 2 | д.Красный Яр | ФГУП (Горьковской железной дороги) | 2,4108 |
| 3 | с.Айша, у котельной | Общество с ограниченной ответственностью «Таттрансгаз» | 0,003 |
| 4 | д.Сафоново | Общество с ограниченной ответственностью «Таттрансгаз» | 0,0008 |
| Итого |  | 2,4211 |

Согласно данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на территории Айшинского сельского поселения земельные участки, находящиеся в республиканской собственности отсутствуют.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Айшинского сельского поселения не имеется.

### Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Айшинского сельского поселения на начало 2013г. численность населения составила 4150 человек.

Демографическая структура Айшинского сельского поселения представлена в таблице 2.2.2.

Как видно из таблицы, самым крупным населенным пунктом поселения является с.Айша, где проживает большая часть населения – 73,7%.

Следует обратить внимание, что численность населения трудоспособного возраста в Айшинском сельском поселении (2611 человек) выше населения нетрудоспособного возраста (998 человек), что определенно является положительной тенденцией.

К сожалению, информация о естественном и механическом движении населения имеется лишь за 2012 год. Поэтому невозможно сделать выводы о каких-либо тенденциях в динамике движения численности населения.

Таблица 2.2.2

Демографическая структура Айшинского сельского поселения

| Показатели | Населенные пункты | ВСЕГО |
| --- | --- | --- |
|  | с. Айша | д. Красный Яр | с. Сафоново | д. Успенка | п. Нарат | с. Ильинское |  |
| Численность населения, всего | 3060 | 588 | 220 | 84 | 92 | 106 | 4150 |
| Детского возраста: | 384 | 68 | 43 | 14 | 16 | 16 | 541 |
| До 1 года | 45 | 2 | 1 | - | 1 | - | 49 |
| 1-6 лет | 89 | 25 | 15 | 6 | 6 | 9 | 150 |
| 7-15 лет | 250 | 41 | 27 | 8 | 9 | 7 | 342 |
| Трудоспособного возраста | 1983 | 337 | 120 | 51 | 55 | 65 | 2611 |
| 16-17 лет | 28 | 8 | 3 | 1 | - | 2 | 42 |
| 18-54 лет для женщин | 1044 | 190 | 68 | 31 | 29 | 38 | 1400 |
| 18-59 лет для мужчин | 911 | 139 | 49 | 19 | 26 | 25 | 1169 |
| Старше трудоспособного возраста | 693 | 183 | 57 | 19 | 21 | 25 | 998 |
| Старше 55 лет для женщин | 348 | 101 | 32 | 12 | 13 | 15 | 521 |
| Старше 60 лет для мужчин | 345 | 82 | 25 | 7 | 8 | 10 | 477 |
| Общий прирост населения | 41 | 1 | 2 | 4 | -3 | 6 | 51 |
| Естественный | 13 | -8 | -2 | - | -2 | - | 1 |
| Родилось | 45 | 2 | 1 | - | 1 | - | 49 |
| Умерло | 32 | 10 | 3 | - | 3 | - | 48 |
| Механический | 28 | 9 | 4 | 4 | -1 | 6 | 50 |
| Прибыло | 173 | 26 | 14 | 11 | 5 | 14 | 243 |
| Выбыло | 145 | 17 | 10 | 7 | 6 | 8 | 193 |

### Промышленное производство

Из объектов промышленного производства в поселении функционируют:

ООО «Российско-турецкая фирма «Колос»  (хлебопекарня мощностью 518 кг/сут хлебобулочных изделий);

ФГУП Производственное объединение «завод им.Серго».

Из объектов коммунально-складского хозяйства на территории поселения расположены:

склад горюче-смазочных материалов возле с.Айша;

недействующий карьер по добыче бутового камня;

склады завода им.Серго;

Айшинская МТС.

### Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Айшинского сельского поселения молочно-мясное животноводство, зерновое растениеводство, производство кормов для животных.

На территории Айшинского сельского поселения функционирует КП «Овощевод», численность работников которого составляет 60 человек.

В распоряжении КП «Овощевод» находятся:

животноводческая ферма на 1190 голов крупного рогатого скота, площадь территории – 12,6 га;

летний лагерь для скота;

теплицы (недействующие) площадью территории 23,3 га;

гаражи площадью территории 3,7 га.

Также на территории поселения имеются склады ФГУ комбинат «Междуречье», склады минеральных удобрений, склады сена и зерна.

### Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях городских и сельских поселений, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Айшинского сельского поселения занимает площадь 14264,9 га, что составляет около 78,7% от всей площади сельского поселения. На территории сельского поселения расположены леса ГКУ «Зеленодольское лесничество» Зеленодольского участкового лесничества (1-153 лесные квартала), Васильевского участкового лесничества (69-77 лесные квартала) и Айшинского участкового лесничества (4-47, 74, 180 и 190 лесные квартала).

Распределение площади лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

На территории Айшинского сельского поселения располагаются исключительно защитные леса, которые представлены следующими категориями лесов:

1) Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

леса лесопарковой зоны (12774,6 га);

городские леса (110,4 га);

защитные полосы лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (1219,1 га).

2) Ценные леса:

нерестоохранные полосы лесов (160,8 га).

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями:

леса лесопарковой зоны. Лесопарковые зоны устанавливаются с целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов;

защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. Указанные защитные полосы лесов защищают дороги от снежных заносов и эрозионных воздействий воды и ветра;

нерестоохранные полосы лесов. Целевое назначение лесов этой категории – создание благоприятных условий для нереста, сохранения и обеспечения полноводности и чистоты водоёмов;

Эксплуатационные леса предназначены для производства лесозаготовок. Такие леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. Эксплуатационных лесов на территории поселения нет.

### Садоводческие и дачные некоммерческие объединения

В настоящее время на территории Айшинского сельского поселения располагается 15 садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан (товариществ и обществ).

Таблица 2.2.3

Садоводческие товарищества, расположенные  на территории
Айшинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Кол-во участков | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТ «Строитель» | 80 | 240 |
| 2 | СТ «Приволжский» | 60 | 180 |
| 3 | СТ «Атлашкино-2» | 174 | 522 |
| 4 | СНТ «ВЕСНА» Атлашкино-2 | 156 | 468 |
| 5 | СТ «Дружба» | 114 | 342 |
| 6 | СТ «Атлашкино-1А» | 114 | 343 |
| 7 | СНТ «Атмосфера-1» | 408 | 1224 |
| 8 | С/О 50 лет Советской власти | 407 | 1221 |
| 9 | СНТ «Атлашкино-1» | 321 | 963 |
| 10 | СТ «Лесовод» | 89 | 267 |
| 11 | СТ «Инвалид» | 57 | 171 |
| 12 | СТ «Березка» Горьковское отделение | 66 | 198 |
| 13 | СТ «Междуречье-1» | 53 | 159 |
| 14 | СТ «Междуречье» | 91 | 273 |
| 15 | СТ «Колос», ПО завод им.Серго | 153 | 459 |
| Итого | 2343 | 10030 |

Садоводческие, огороднические и дачные объединения, как правило, в учете общего жилого фонда не принимают участие, и при расчёте нагрузок на инженерные коммуникации лишь добавляют нагрузку на водопотребление в летний период.

### Жилищный фонд

На 01.01.2013г. общая площадь жилищного фонда Айшинского сельского поселения составила 143,25 тыс.кв.м, в том числе в:

с.Айша– 112,36 тыс.кв.м.

д.Красный Яр – 15,64 тыс.кв.м.

д.Сафоново – 4,9 тыс.кв.м.

п.Нарат – 2,95 тыс.кв.м.

д.Успенка – 2,6 тыс.кв.м.

с.Ильинское – 4,8 тыс.кв.м.

В настоящее время жилой фонд Айшинского сельского поселения представлен многоквартирной и усадебной застройкой.

Многковартирная застройка представлена 2-х и 3-х этажными жилыми домами в с.Айша. Общая площадь многоквартирной застройки составляет 29,05 тыс.кв.м.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По Айшинскому сельскому поселению на начало 2013 года приходится 34,5 кв.м общей площади жилья на одного жителя. Для сравнения, на тот же период в среднем по Республике Татарстан данный показатель составил 26,1 кв.м. на одного жителя, по сельской местности Республики Татарстан - 24,2 кв.м. на одного жителя. По Зеленодольскому муниципальному району (по сельской местности) данный показатель составил 34,3 кв.м. общей площади жилья на одного жителя.

Таблица 2.2.4

Жилищное строительство за 2008 - 2012 гг. (тыс. кв. м общей площади)

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество домов | Общая площадь, кв.м. | Типы домов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | многоквартирные секционные, кв.м. | усадебные, кв.м. |
|  | 2008 г. |  |  |  |  |
| 1 | с.Айша | 1 | 93,0 | - | 93,0 |
|  | 2009 г. |  |  |  |  |
| 1 | с.Айша | 2 | 173,2 | - | 173,2 |
|  | 2010 г. |  |  |  |  |
| 1 | с.Ильинское | 1 | 109,5 | - | 109,5 |
| 2 | д.Красный Яр | 1 | 87,4 | - | 87,4 |
|  | 2011 г. |  |  |  |  |
| 1 | с.Ильинское | 2 | 788,0 | - | 788,0 |
| 2 | д.Красный Яр | 1 | 62,6 | - | 62,6 |
| 3 | с.Айша | 3 | 219,9 | - | 219,9 |
|  | 2012 г. |  |  |  |  |
| 1 | с. Айша | 4 | 190,9 | - | 190,9 |
| 2 | с. Айша | 1 | 1500,0 | 1500,0 | - |
|  | Итого | 16 | 3224,5 | 1500,0 | 1724,5 |

Примечание: таблица составлена по данным, предоставленным администрацией Айшинского сельского поселения

Так в соответствии с тенденцией развития жилищного строительства, за последние 5 лет в Айшинском сельском поселении введено в эксплуатацию  15 индивидуальных жилых дома. В среднем ежегодный ввод жилья составил 3 индивидуальных дома, средний размер дома составил 115 кв.м.

### Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования

В настоящее время в Айшинском сельском поселении (с.Айша, д.Красный Яр) имеются 2 детских сада «Колос» и «Дюймовочка» общей проектной вместимостью 135 мест. Численность детей, посещающих детские дошкольные учреждения, составляет 109 человек (55% детей в возрасте 1-6 лет). Детские сады заполнены на 80% от проектной вместимости. Обеспеченность населения местами в детских садах составляет 105,9% от нормативной потребности.

В настоящее время в Айшинском сельском поселении (с.Айша, д.Красный Яр) функционируют две общеобразовательные школы общей проектной вместимостью 540 учащихся.

По нормативам среднее образование должно охватывать 100% детей в возрасте 7-17 лет. Существующая нормативная потребность поселения в мощности общеобразовательных школ составляет 430 мест с учётом школьников, доставляемых школьными автобусами из Новопольского сельского поселения. Таким образом, поселение на 125,6% обеспечено общеобразовательными учебными заведениями, что является положительным фактором.

Согласно действующим нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13 и СанПиН 2.4.2.2821-10) радиус пешеходной доступности для дошкольных учреждений в сельской местности должен составлять не более 1 км, радиус пешеходной доступности общеобразовательных учреждений для обучающихся I ступени обучения – не более 2 км и для обучающихся II и III ступеней обучения – не более 4 км.

Деревня Сафоново, д.Успенка, п.Нарат, с.Ильинское  располагаются вне нормативного радиуса пешеходной доступности дошкольных учреждений – 1 км. Данная проблема решается тем, что доставка детей, проживающих в данных населенных пунктах  в детский сад и школу с.Айша, осуществляется школьным автобусом.

Внешкольные учреждения

В Айшинском сельском поселении на сегодняшний день действует детская школа искусств на 260 мест. Обеспеченность внешкольными учреждениями составляет  50,4% от нормы.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения Зеленодольского муниципального района осуществляется МБУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», Васильевской районной больницей, Нурлатской участковой больницей, Нижне-Вязовской врачебной амбулаторией, Ашинской врачебной амбулаторией, Осиновской врачебной амбулаторией, Большеключинской врачебной амбулаторией, а также фельдшерско-акушерскими пунктами.

Поскольку стационары больниц обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности больничными учреждениями произведен для населения всего Зеленодольского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет лишь 57% от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной медицинской помощи населению Зеленодольского муниципального района имеются станции скорой медицинской помощи при Центральной районной больнице в г.Зеленодольск, в распоряжении которой находятся 11 специализированных автомобилей, и в пгт Васильево на 2 автомобиля. Станция скорой медицинской помощи при ЦРБ обслуживает весь район в целом.

Мощность станции скорой медицинской помощи рассчитывается исходя из нормы 1 специализированный автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности. Айшинское сельское поселение располагается в нормативном радиусе обслуживания станции, расположенной в г.Зеленодольск и пгт Васильево. Обеспеченность станциями скорой медицинской помощи населения Зеленодольского муниципального района составляет 164% от нормы.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Айшинском сельском поселении (с.Айша) функционирует врачебная амбулатория проектной мощностью 30 посещений в смену, функционируют два фельдшерско-акушерских пункта общей проектной мощностью 37 посещений в смену (д.Красный Яр, с.Ильинское). Обеспеченность данными объектами на сегодняшний день составляет 89% от нормативной потребности.

Культурно-досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Айшинском сельском поселении функционируют Айшинский СДК и Айшинская библиотека.

Вместимость Айшинского дома культуры составляет 350 мест. В соответствии с нормативами обеспеченности мощность клубных учреждений сельских поселений с числом жителей от 2000 до 5000 человек должна соответствовать нормативу 100 зрительных мест на 1000 чел. Таким образом, обеспеченность данными объектами составляет 84,3% от нормативного уровня.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах. Нормативная потребность в библиотеках населения Айшинского сельского поселения составляет 8 тыс.экземпляров на 1000 человек. В настоящее время в поселении функционирует Айшинская библиотека мощностью 10,8 тыс.экземпляров. Обеспеченность населения библиотеками составляет 32,5% от нормативной потребности.

Анализ физического состояния дома культуры показал, что Айшинский дом культуры располагается в здании с износом более 70%.

Спортивные учреждения

Общая площадь спортивных залов Айшинского сельского поселения составляет 725 кв.м., из них:

в Айшинской общеобразовательной школе спортзал площадью 360 кв.м.;

в Красноярской общеобразовательной школе спортзал площадью 77 кв.м.;

в Айшинском доме культуры спортзал площадью 77 кв.м.

Бассейны и плоскостные спортивные учреждения в Айшинском сельском поселении отсутствуют.

Предприятия торговли и общественного питания

При существующей численности населения нормативная потребность населения Айшинского сельского поселения в предприятиях торговли составляет 1245 кв.м торговой площади. На сегодняшний день суммарная торговая площадь существующих магазинов равна 650 кв.м., что составляет 52,2% от нормативной потребности.

В Айшинском сельском поселении отсутствуют предприятия общественного питания.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

В Айшинском сельском поселении слабо развита сеть предприятий бытового обслуживания. Величина обеспеченности услугами предприятий бытового обслуживания в настоящее время  составляет 10,3%.

Баня. В настоящее время население Айшинского сельского  поселения обслуживает баня, рассчитанная на 20 помывочных мест. Таким образом, обеспеченность составляет на сегодняшний день 68,8%.

Кладбища. В границах Айшинского сельского поселения имеется мусульманское кладбище (д.Красный Яр) площадью территории 1,6 га и христианское кладбище (с.Ильиское) площадью территории 2,2 га. Оба кладбища заполнены на 98% и в скором времени будут закрыты. На сегодняшний день необходимая площадь для захоронений составляет 1,0 га, когда свободно только 0,07 га, обеспеченность составляет 7%.

На территории Айшинского сельского поселения так же имеется кладбище общей площадью территории 10,6 га, предназначенное для захоронения населения городского поселения «пгт Васильево».

Пункты охраны общественного правопорядка

В Айшинском сельском поселении имеется участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский. Данный участковый пункт полиции удовлетворяет нормативной обеспеченности (1 участковый уполномоченный в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек).

Таблица 2.2.5

Перечень объектов обслуживания, расположенных на территории Айшинского  сельского поселения

| № | Адрес | Наименование объектов | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Айша |
| 1 |  | Врачебная амбулатория | З0 посещений в смену |
| 2 | ул. Пионерская | МДОУ «Колосок» | 115 мест |
| 3 | ул. Светлая,1а | Айшинская СОШ | 476 учащихся |
| 4 |  | Дом культуры | 350 мест |
| 5 | ул. Светлая | Мечеть | - |
| 6 | ул. Молодежная,60а | Баня | 20 мест |
| 7 | ул. Молодежная | Магазин | - |
| 8 | ул. Школьная | Магазин | - |
| 9 | ул. Школьная | Магазин | 47 кв.м. |
| 10 | ул. Школьная | Магазин | - |
| 11 | ул. Школьная | Магазин | - |
| 12 | ул. Озерный | Магазин | - |
| 13 | ул. Школьная | Магазин | 300 кв.м. торг.площ. |
| 14 |  | Библиотека | 10,8 тыс. экземпляров |
| д. Красный Яр |
| 15 | ул. Янга Тормыш,44а | МДОУ «Дюймовочка» | 20 мест |
| 16 | ул. Янга Тормыш,1 | Красноярская ООШ | 64 учащихся |
| 17 | ул. Янга Тормыш,7 | ФАП | 27 посещений в смену |
| 18 | ул. Янга Тормыш | Магазин | 38 кв.м. торг. площ. |
| 19 | ул. Янга Тормыш | Магазин | - |
| п. Нарат |
| 20 | ул. Лесная | Магазин | 30 кв.м. торг.площ. |
| с. Ильинское |
| 21 |  | ФАП | 10 посещений в смену |
| 22 |  | Летний лагерь | - |
| 23 |  | Церковь | - |
| 24 | ул. Песчаная | магазин | - |

Потребность существующего населения Айшинского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Распоряжением Правительства РФ №923-р от 13.07.2007г. «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (с изменениями от 23.11.2009г. №1767-р), Республиканскими нормативами градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6

Анализ обеспеченности населения Айшинского сельского поселения объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 128 | 135 | 105,9 |
| Общеобразовательные школы | место | 100% детей 7-17 лет | 430 | 540 | 125,6 |
| Внешкольные учреждения | место | 120% от школьников | 516 | 260 | 50,4 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 56 | отсутствуют | 0,0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 75 | 67 | 89,0 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1,0 | отсутствуют | 0 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | 1453 | 725 | 49,9 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 8090 | отсутствуют | 0,0 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | 311,3 | отсутствуют | 0,0 |
| Клубы, дома культуры | место | 100 мест на 1000 чел. | 415 | 350 | 84,3 |
| Библиотеки | тыс.ед.хр. | 8 тыс.ед.хранения на 1000 чел. | 33,0 | 10,8 | 32,5 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. торг.пл. на 1000 чел. | 1245 | 650 | 52,2 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 166 | отсутствуют | 0,0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб.мест на 1000 чел. | 29 | 3 | 10,3 |
| Бани | место | 7 мест на 1000 чел. | 29 | 20 | 68,8 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жит. | 1 | 1 | 100,0 |
| Полиция | чел. | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 100,0 |
| Отделения банков | объект | 0,5 объекта на 1000 чел. | 2 | 1 | 48,2 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | отсутствуют | 0,0 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | 1,00 | 0,07 | 7,0 |

## Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Айшинское сельское поселение обладает особо привлекательным туристско-рекреационным потенциалом. К нему следует отнести природно-рекреационные свойства р.Волга (акватория и острова Куйбышевского водохранилища, относящиеся к землям водного фонда в пределах территории поселения), одно из крупнейших озер Республики Татарстан - озеро Ильинское (18,4 га), памятник природы Ильинская балка,  значительные по территории земли лесного фонда, в т.ч. обозначенные Схемой территориального планирования Зеленодольского района как особо ценные в рекреационном отношении.

Порядок и направления использования земель особо охраняемых природных территорий, а также охранной зоны Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника, водоохраной зоны Куйбышевского водохранилища и других водных объектов подробно представлен в экологическом разделе настоящего проекта генерального плана.

Кроме того, в соответствии со ст.98 Земельного кодекса Российской Федерации к землям рекреационного назначения следует отнести земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря и другие аналогичные объекты.

На территории Айшинского сельского поселения в соответствии с представленными материалами Земельного кодекса имеются 3 оздоровительных объекта: два в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища (профилакторий и водолечебница ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького») и один в водоохранной зоне озера Ильинское (База отдыха, ДОЛ «Мечта»).

Таблица 2.3.1

Природно-рекреационные ресурсы Айшинского сельского поселения

| №№ п/п | Название | Площадь га | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекреационно-ценные леса |
| 1 | Зеленодольский лесхоз | 26300 (до 2003 г.) | по периметру города Зеленодольска и Зеленодольского района | виды пород смешанные и широколиственные леса |
| Природно-ландшафтные и зоологические памятники |
| 1 | Ильинская балка | 30 | в 1,5 км юго-восточнее д. Ильинское | Овражно - балочная система по дну балки, многие виды растений и животных охраняемые: ива лапландская, осока топяная, лунь полевой, удод, махаон и др. |
| Места "тихой" охоты (наблюдение за природой, сбор грибов, ягод и т.д.) |
| 1 | Зеленодольский лесхоз | 26300 (до 2003 г.) | по периметру города Зеленодольска (в границах Айшинского сельского поселения) | смешанные и широколиственные леса |
| Реки и озера - памятники природы |
| 1 | Озеро Ильинское | окунь, лещ, щука, сазан | 2 км вправо по Горьковскому шоссе у с. Ильинское в сторону г. Зеленодольска | рыбалка в любое время года |

## Историко-культурное наследие

На территории Айшинского сельского поселения, возле села Айша находится археологический памятник – «Айшинский могильник».

## Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Айшинского сельского поселения является частью транспортной структуры Зеленодольского муниципального района,  которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

1. По форме собственности существующие автомобильные дороги Айшинского сельского поселения представлены дорогами федерального и регионального значения.

Автомобильными дорогами федерального значения являются:

- автомобильная дорога А-295 «Йошкар-Ола-Зеленодольск» (Обход г.Зеленодольск), проходит по территории поселения с востока на северо-запад;

- автомобильная дорога III категории «1Р-175 Казань-Йошкар-Ола», проходит по территории поселения с востока на юго-запад.

Автомобильными дорогами регионального значения являются:

- автомобильная дорога II категории «Зеленодольск-Сафоново», проходит по центральной части поселения с запада на восток к д.Сафоново;

- автомобильная дорога IV категории «Айша-Красный Яр», проходит по территории поселения с севера на юг к д.Красный Яр;

- автомобильная дорога «Подъезд к д.Ильинское», проходит по территории поселения юга на север.

Перечень и протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах Айшинского сельского поселения представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Перечень автомобильных дорог Айшинского сельского поселения

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное | переходное | грунтовое |
|  | Автодороги федерального значения |
| 1 | А-295 «Йошкар-Ола-Зеленодольск» (Обход г.Зеленодольск) | 19,9 | 19,9 | - | - |
| 2 | «1Р-175 Казань-Йошкар-Ола» | 7,5 | 7,5 | - | - |
|  | Всего | 27,4 | 27,4 | - | - |
|  | Автодороги регионального значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |
| 1 | «Зеленодольск-Сафоново» | 4,3 | 4,3 | - | - |
| 2 | «Айша-Красный Яр» | 2,7 | 2,7 | - | - |
| 3 | «Подъезд к д.Ильинское» | 1,4 | 1,4 | - | - |
|  | Всего | 8,4 | 8,4 | - | - |
|  | ИТОГО | 35,8 | 35,8 | - | - |

По функциональному назначению автодороги Айшинского сельского поселения включают в себя дороги федерального, межмуниципального и местного значения.

- Федерального значения являются дороги А-295 «Йошкар-Ола-Зеленодольск» (Обход г.Зеленодольск), «1Р-175 Казань-Йошкар-Ола».

- Межмуниципального значения является дорога «Зеленодольск-Сафоново».

- Местного значения считаются все остальные автодороги Айшинского сельского поселения.

Железнодорожный транспорт

По территории поселения проходят участки железных дорог «Екатеринбург-Москва» протяженностью 9,3 км и  «Яранск-Волгоград» протяженностью 8,9 км.

Придорожный сервис

На территории Айшинского сельского поселения имеются три автозаправочные станции.

Трубопроводный транспорт

На территории Айшинского сельского поселения с востока на юго-запад транзитом проходит магистральный газопровод.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АЙШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения сельских поселений Зеленодольского муниципального района выполнялся с учетом прогноза общей численности населения района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения Айшинского сельского поселения выполнялся в рамках генерального плана. Прогноз численности населения каждого из населенных пунктов в составе Айшинского сельского поселения выполнен на основе сведений о численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков на начало 2013 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных Исполнительным комитетом Айшинского сельского поселения.

Кроме того, учитывалась динамика численности населения Айшинского сельского поселения в целом (по данным переписи населения 2002 г., похозяйственного учета сельских поселений Зеленодольского муниципального района на начало 2005 г. и паспортов муниципального образования за 2008-2011 гг.).

Согласно демографическому прогнозу численность населения Айшинского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2020г.) составит 4343 человека.

Численность населения Айшинского сельского поселения на расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) составит 4436 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз  численности  населения Айшинского сельского поселения, человек

| Наименование | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| Айшинское сельское поселение, в том числе | 4343 | 4436 |
| с.Айша | 3200 | 3260 |
| д.Красный Яр | 601 | 600 |
| д.Сафоново | 235 | 250 |
| п.Нарат | 94 | 96 |
| д.Успенка | 93 | 100 |
| с.Ильинское | 120 | 130 |

## Экономическое развитие

При определении  направления развития Айшинского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития  Республики Татарстан, Зеленодольского  муниципального района региональные и федеральные отраслевые программы.

Но отсутствие Программы социально-экономического развития  Айшинского сельского поселения и статистической отчетности затрудняет определение  перспектив развития поселения. Поэтому генеральным планом предлагается мероприятие местного (поселенческого) значения - разработка  программы социально-экономического развития Айшинского сельского поселения.

### Развитие промышленного производства

Генеральным планом на первую очередь намечается перефункционирование территории склада ГСМ, расположенного возле с.Айша с проведением мероприятий по рекультивации освобождаемой территории и размещение склада в южном направлении от с.Айша.

### Развитие агропромышленного комплекса

Генеральным планом на первую очередь намечаются следующие мероприятия:

перефункционирование территории недействующей теплицы, расположенной южнее с.Айша с последующей организацией на этой территории площадки для размещения склада горюче-смазочных материалов;

перефункционирование территории машинно-тракторной мастерской, расположенной возле с.Айша с последующей организацией на этой территории озеленения специального назначения и резервной площадки для размещения объектов агропромышленного комплекса;

сокращение территории фермы КРС на 8,4 га, расположенной возле с.Айша с последующей организацией на этой территории озеленения специального назначения.

### Развитие лесного комплекса

Мероприятия в сфере лесного хозяйства включают в себя мероприятия по воспроизводству лесов, защите от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов, охране и наращиванию площадей зеленых зон городов и населенных пунктов, а также включают ряд мероприятий деятельности других сфер, которые затрагивают  интересы лесного фонда и лесного хозяйства. Так как все леса Республики Татарстан являются собственностью Российской Федерации, то все мероприятия имеют федеральное значение и должны контролироваться на  федеральном уровне.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 22 марта 2014 г. №429-р «Изменения, которые вносятся в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» на территории Айшинского сельского поселения предлагается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Нижний Новгород - Казань».

Мероприятиями генерального плана на период 2015-2020 гг. заложено изъятие участков земель лесного фонда (защитные леса) площадью ориентировочно 50,7 га, расположенных в границах Айшинского сельского поселения, под строительство данного участка высокоскоростной ж/д магистрали.

Данные расчетные значения являются ориентировочными и могут быть изменены в процессе разработки и утверждения проекта строительства дорог.

С целью уменьшения потерь от вырубки лесов при прокладке дорог можно предложить использовать лесные земли, не покрытые растительностью (вырубки, гари, участки, редины, прогалины и другие), не используемые земли и выделения взамен для восстановления растительности малопродуктивных, заброшенных участков сельскохозяйственных земель. Плодородный слой почвы, который снимается под прокладку дорог и ее сооружений, следует использовать для объектов предприятий лесного хозяйства.

Также из-за планируемого сокращения площади лесного фонда в процессе строительства дорог необходимо предусмотреть лесные участки, компенсирующие исключаемые площади лесных участков для посадки на них защитных лесных насаждений. Данные участки леса можно создавать искусственным путем на землях, непригодных для сельского хозяйства, при этом площадь данных участков должна быть не меньше площади исключаемых лесных участков и располагаться на территории того же лесничества, либо на территории ближайших лесничеств. Процедура изъятия и компенсации земель лесного фонда должна быть согласована в Федеральном агентстве лесного хозяйства.

Мероприятий по развитию лесопромышленного комплекса генеральным планом Айшинского сельского поселения, Схемой территориального планирования Зеленодольского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

### Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений

Мероприятиями генерального плана предусматривается территория площадью 4,5 га возле д.Красный Яр под размещение садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан.

Помимо этого, мероприятиями генерального плана предусматриваются земельные участки с кадастровыми номерами 16:20:117501:524, :525, :526 общей площадью 3,9 га южнее с.Сафоново под размещение садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан.

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства в Айшинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2015-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ местного значения (поселения) |
| 1 | с.Айша | Склад ГСМ | перефункционирование территории с проведением мероприятий по рекультивации освобождаемой территории и размещение в южном направлении от с.Айша | га | 0,55 | - | + |  | Генеральный план Айшинского СП |

Таблица 3.2.2

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Айшинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2015-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |
| 1 | с.Айша | Недействующая теплица | перефункционирование территории с последующей организацией на этой территории площадки для размещения склада горюче-смазочных материалов | га | 23,3 | 13,7 | + |  | Генеральный план Айшинского СП |
| 2 | с.Айша | МТС | перефункционирование территории с последующей организацией на этой территории озеленения специального назначения и резервной площадки для размещения объектов агропромышленного комплекса | га | 6,7 | 4,3 | + |  | Генеральный план Айшинского СП |
| 3 | с.Айша | Ферма КРС | сокращение территории на 8,4 га с последующей организацией на этой территории озеленения специального назначения | га | 12,6 | 4,2 | + |  | Генеральный план Айшинского СП |

Таблица 3.2.3

Перечень мероприятий по развитию лесного комплекса в Айшинском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2015-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Федерального значения |
| 1 | Айшинское СП | ГКУ «Зеленодольское лесничество» | Изъятие земель лесного фонда под строительство участка высокоскоростной ж/д магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» | га | 50,7 | - | + |  | СТП Российской Федерации, Генеральный план Айшинского СП |

Таблица 3.2.4

Перечень мероприятий по развитию садоводческих и дачных некоммерческих объединений в Айшинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2015-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ местного значения (поселения) |
| 1 | Возле д.Красный Яр | Сады и огороды | Новое строительство | га | - | 4,5 | + |  | Генеральный план Айшинского СП |
| 2 | Возле с.Сафоново (земельные участки с кадастровыми номерами 16:20:117501:524, :525, :526) | Сады и огороды | Новое строительство | га | - | 3,9 | + |  | Генеральный план Айшинского СП |

## Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Все мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в генеральном плане Айшинского сельского поселения предусмотрены в соответствии с пожеланиями Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.

На проектируемой территории предполагается размещение жилья усадебного типа.

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены в с.Айша (за пределами современной границы территории населенного пункта) и в с.Ильинское (внутри современной границы территории населенного пункта).

На картографических материалах площадки, выделенные под индивидуальное жилищное строительство, составляют 17,1 га. В связи с тем, что на этих территориях также необходимо предусмотреть размещение объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения общего пользования, территория под жилищное строительство рассчитывается за вычетом вышеперечисленных объектов. Таким образом, территория под индивидуальное жилищное строительство составит ориентировочно 14,5 га.

В с.Айша предусмотрено 6,5 га территории под новое индивидуальное жилищное строительство, в с.Ильинское - 8,0 га.

Для расчетов в генеральном плане показатель средней площади одного индивидуального дома принимался равным 150 кв.м, площадь одного участка – 0,1 га.

Жилищное строительство на первую очередь реализации генерального плана (до 2020 г.)

На первую очередь реализации генерального плана под жилищное строительство в поселении предусмотрено 8,8 га территории, из них:

формирование индивидуальной застройки площадью территории 6,5 га в с.Айша. Жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 9,75 тыс.кв.м общей площади жилья (65 участков);

формирование индивидуальной застройки площадью территории 2,3 га в с.Ильинское. Жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 3,45 тыс.кв.м общей площади жилья (23 участка).

Жилищное строительство на расчетный срок реализации генерального плана (2021-2035гг.)

На период 2021-2035 гг. реализации генерального плана под жилищное строительство предусмотрено 5,7 га территории в с.Ильинское. Жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 8,55 тыс.кв.м общей площади жилья (57 участков).

К 2035 году общий объем жилого фонда Айшинского сельского поселения должен увеличиться до 165,0 тыс.кв.м. Это означает, что прирост жилого фонда за прогнозируемый период должен составить 21,75 тыс.кв.м общей площади жилья.

Таблица 3.3.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Айшинского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение | Первая очередь (2015 – 2020 гг.) | Расчетный срок (2021 – 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. |
| Айшинское сельское поселение - всего, в т.ч: | 143,25 | 156,45 | 13,20 | 165,00 | 8,55 |
| с.Айша | 112,36 | 122,11 | 9,75 | 122,11 | 0 |
| многоквартирная | 29,05 | 29,05 | 0 | 29,05 | 0 |
| усадебная | 83,31 | 93,06 | 9,75 | 93,06 | 0 |
| д.Красный Яр | 15,64 | 15,64 | 0 | 15,64 | 0 |
| усадебная | 15,64 | 15,64 | 0 | 15,64 | 0 |
| д.Сафоново | 4,9 | 4,9 | 0 | 4,9 | 0 |
| усадебная | 4,9 | 4,90 | 0 | 4,90 | 0 |
| п.Нарат | 2,95 | 2,95 | 0 | 2,95 | 0 |
| усадебная | 2,95 | 2,95 | 0 | 2,95 | 0 |
| д.Успенка | 2,6 | 2,6 | 0 | 2,6 | 0 |
| усадебная | 2,6 | 2,60 | 0 | 2,60 | 0 |
| с.Ильинское | 4,8 | 8,25 | 3,45 | 16,8 | 8,55 |
| усадебная | 4,8 | 8,25 | 3,45 | 16,80 | 8,55 |

Таблица 3.3.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Айшинском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2015-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого ) значения |
| 1 | с.Айша | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | тыс.кв.м | - | 9,75 | + |  | ГП Айшинского СП |
|  |  |  |  | га | - | 6,5 |  |  |  |
| 2 | с.Ильинское | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | тыс.кв.м | - | 3,45 | + |  |  |
|  |  |  |  | га | - | 2,3 |  |  |  |
| 3 | с.Ильинское | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | тыс.кв.м | - | 8,55 |  | + | ГП Айшинского СП |
|  |  |  |  | га | - | 5,7 |  |  |  |

## Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Айшинского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.4.1.

Объекты образования и воспитания

Детские дошкольные учреждения

Согласно прогнозной демографической структуре, расчетная потребность в детских садах на первую очередь генерального плана составит 312 мест, на расчетный срок – 288 мест. Таким образом, за период реализации генерального плана необходимо строительство детских дошкольных учреждений общей вместимостью 177 мест.

На первую очередь реализации генерального плана (на период  до 2020г.) предусматривается:

строительство детского сада на 105 мест в районе нового жилищного строительства с.Айша;

строительство детского сада на 80 мест в районе нового жилищного строительства с.Ильинское.

Общеобразовательные школы

При расчете необходимой вместимости школ учитывается то обстоятельство, что школа Айшинского сельского поселения (с.Айша) обслуживает также другие населенные пункты Зеленодольского муниципального района (п.Новопольский, п.Дубровка, п.Грузинский, п.Новочувашский, п.Урняк, п.Красницкий), не имеющие полных школ.

Численность детей данных населенных пунктов, обслуживаемых школой с.Айша, на все этапы расчетного срока принимается постоянной и равной 47 человек на 1000 жителей данных населенных пунктов.

По нормативам среднее образование должно охватывать 100% детей в возрасте 7-17 лет. Таким образом, суммарная потребность в общеобразовательных школах к 2020 г. с учетом межселенного обслуживания составит 411 учащихся, к 2035 г. – 659 учащихся.

На первую очередь реализации генерального плана (на период  до 2020г.) предусматривается строительство общеобразовательной школы на 132 учащихся в районе нового жилищного строительства с.Ильинское.

Помимо этого, генеральным планом на первую очередь предложен капитальный ремонт здания Айшинской общеобразовательной школы с износом более 70%.

Внешкольные учреждения

Расчетная потребность в объектах внешкольного образования и воспитания на первую очередь генерального плана составит 493 места, на расчетный срок - 791 место. Необходимые объекты внешкольного образования (музыкальная школа, кружки детского творчества) могут размещаться при школах, так и при предусматриваемых общественных центрах.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

В настоящее время в Айшинском сельском поселении функционируют врачебная амбулатория (с.Айша) и два фельдшерско-акушерских пункта (д.Красный Яр, с.Ильинское) общей проектной мощностью 67 посещений в смену. Расчетная потребность в амбулаторно-поликлинических учреждениях на первую очередь составит 79 посещений в смену, на расчетный срок – 81 посещение в смену.

В соответствии с «Долгосрочной концепцией развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан», на первую очередь генерального плана намечено строительство врачебной амбулатории в с.Айша. Существующая врачебная амбулатория предусматривается к сносу по ветхости.

Помимо этого, генеральным планом предусматривается строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в с.Ильинское на первую очередь.

Культурно - досуговые учреждения

В настоящее время в Айшинском сельском поселении имеется дом культуры на 350 мест. Расчетная потребность в объектах культуры и досуга на первую очередь составит 434 места, на расчетный срок – 444 места.

Согласно «Долгосрочной концепцией развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан», на первую очередь генерального плана предлагается реконструкция дома культуры в с.Айша. Также согласно «Долгосрочной концепцией развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан» и Долгосрочной целевой программе «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года» на первую очередь генерального плана предлагается реконструкция библиотеки в с.Айша.

Генеральным планом на первую очередь предусматривается строительство общественного центра с размещением в нем зрительного зала на 100 мест и библиотеки мощностью 25,0 тыс.ед.хранения книжного фонда в районе нового жилищного строительства с.Ильинское.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения в спортивных залах на первую очередь реализации генерального плана составит 1520 кв.м, на расчетный срок – 1553 кв.м.

Генеральным планом на первую очередь предусматривается:

размещение спортивного зала площадью пола 162 кв.м при проектируемой школе с.Ильинское;

реконструкция спортивных залов при школе и доме культуры с.Айша;

размещение спортивных залов общей площадью 670 кв.м при проектируемом общественном центре с.Ильинское.

Плоскостные спортивные сооружения

Генеральным планом предлагается разместить спортивные площадки общей площадью 8650 кв.м на территории проектируемой школы в с.Ильинское и на территории нового жилищного строительства в с.Айша.

Предприятия торговли и общественного питания

На расчетный срок реализации генерального плана потребуется 1331 кв.м. торговой площади магазинов и 177 мест на предприятиях общественного питания.

Генеральным планом на первую очередь предусматривается:

размещение магазинов на 200 кв.м торговой площади и кафе на 40 мест в составе проектируемого общественного центра с.Ильинское;

размещение магазинов на 480 кв.м торговой площади и кафе общей мощностью 140 мест в с.Айша.

Предприятия бытового обслуживания

На первую очередь реализации генерального плана потребуется предприятий бытового обслуживания на 30 рабочих мест, на расчетный срок – на 31 рабочее место.  Размещение объектов бытового обслуживания возможно во встроенно-пристроенных помещениях и в общественном центре.

Кредитно-финансовые учреждения

Генеральным планом на первую очередь в районе нового жилищного строительства с.Ильинское предусматривается строительство общественного центра, в составе которого предлагается разместить отделения банка.

Кладбища

Согласно расчетам генерального плана потребное новое строительство кладбищ составит 1,0 га. Размещение нового кладбища генеральным планом  не предлагается. Однако, в дальнейшем, Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района будет определена территория под новое кладбище и на основании этого будут внесены поправки в проект генерального плана.

Таблица 3.4.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Айшинского  сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норма | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2020г.) | Расч. Срок (2035г.) |  | 1 очередь (2015г.-2020г.) | Расч.срок (2021г.-2035г.) |
| Детские дошкольные учреждения | место | 135 | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 312 | 288 | 135 | 177 | 0 |
| Общеобразовательные школы | место | 540 | 100% детей 7-17 лет | 411 | 659 | 540 | 0 | 119 |
| Внешкольные учреждения | место | 260 | 120% от школьников | 493 | 791 | 260 | 233 | 298 |
| Больницы | койка | отсутствуют | 13,47 коек на 1000 чел. | 59 | 60 | 0 | 59 | 1 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 67 | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 79 | 81 | 37 | 42 | 2 |
| Аптеки | объект | отсутствуют | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Спортивные залы | кв.м. пола | 725 | 350 кв.м. на 1000 чел. | 1520 | 1553 | 725 | 795 | 33 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | отсутствуют | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 8466 | 8648 | 0 | 8 466 | 181 |
| Бассейны | кв.м. зерк. в. | отсутствуют | 75 кв.м. на 1000 чел. | 326 | 333 | 0 | 326 | 7 |
| Клубы, Дома культуры | место | 350 | 100 мест на 1000 чел. | 434 | 444 | 350 | 84 | 9 |
| Библиотеки | экземпляров | 10,8 | 8 тыс.ед.хранения на 1000 чел. | 34,7 | 35,5 | 10,8 | 24 | 1 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 650 | 300 кв.м. на 1000 чел. | 1303 | 1331 | 650 | 653 | 28 |
| Предприятия общепита | место | отсутствуют | 40 мест на 1000 чел. | 174 | 177 | 0 | 174 | 4 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 3 | 7 раб.мест на 1000 чел. | 30 | 31 | 3 | 27 | 1 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жит. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Полиция | чел. | 1 | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Отделения и филиалы банков | объект | 1 | 0,5 объекта на 1000 чел. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Общественные уборные | прибор | отсутствуют | 1 прибор на 1000 чел. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Кладбище | га | 0,07 | 0,24 га на 1000 чел. | 1,042 | 1,065 | 0,07 | 1,0 | 0 |

Таблица 3.4.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Айшинском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2015-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |
| Учреждения образования |
| 1 | с.Айша | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 105 | + |  | ГП Айшинского СП |
| 2 | с.Ильинское | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 80 | + |  | ГП Айшинского СП |
| 3 | с.Ильинское | Общеобразовательная школа | Новое строительство | мест | - | 132 | + |  | ГП Айшинского СП |
| 4 | с.Айша | Общеобразовательная школа | Реконструкция | мест | 476 | - | + |  | ГП Айшинского СП |
| Внешкольные учреждения |
| 1 | с.Ильинское | Кружки детского творчества при школе и общественном центре | Организационное | мест | - | 233 | + |  | ГП Айшинского СП |
|  |  |  |  |  |  | 298 |  | + |  |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | с.Айша | Врачебная амбулатория | снос по ветхости | посещений в смену | 30 | - | + |  | Долгосрочная Концепция развития общественной инфраструктуры РТ, ГП Айшинского СП |
|  |  |  | Новое строительство | посещений в смену | - | 100 |  |  |  |
| 2 | с.Ильинское | ФАП | Новое строительство | посещений в смену | - | 15 | + |  | ГП Айшинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |
| Учреждения культуры и досуга |
| 1 | с.Айша | Дом культуры | Реконструкция | мест | 350 | - | + |  | Долгосрочная Концепция развития общественной инфраструктуры РТ |
| 2 | с.Ильинское | Зрительный зал и библиотека в составе общественного центра | Новое строительство | мест/тыс.экз | - | 100/25,0 | + |  | ГП Айшинского СП |
| 3 | с.Айша | Библиотека | Реконструкция | тыс.экз. | 10,8 | - | + |  | Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года», Долгосрочная Концепция развития общественной инфраструктуры РТ |
| Спортивные залы |
| 1 | с.Ильинское | Спортзал при школе | Новое строительство | кв.м. площади пола | - | 162 | + |  | ГП Айшинского СП |
| 2 | с.Айша | Спортзал при школе | Реконструкция | кв.м. площади пола | 360 | - | + |  | ГП Айшинского СП |
| 3 | с.Айша | Спортзал при СДК | Реконструкция | кв.м. площади пола | 77 | - | + |  | ГП Айшинского СП |
| 4 | с.Ильинское | Спортзал в составе общественного центра | Новое строительство | кв.м. площади пола | - | 670 | + |  | ГП Айшинского СП |
| Плоскостные сооружения |
| 1 | с.Айша | Плоскостные сооружения | Новое строительство | кв.м. | - | 3650 | + |  | ГП Айшинского СП |
| 2 | с.Ильинское | Плоскостные сооружения при школе | Новое строительство | кв.м. | - | 5000 | + |  | ГП Айшинского СП |
| Предприятия торговли |
| 1 | с.Ильинское | Предприятия торговли в составе общественного центра | Новое строительство | кв.м. | - | 200 | + |  | ГП Айшинского СП |
| 2 | с.Айша | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м. | - | 480 | + |  | ГП Айшинского СП |
| Предприятия общественного питания |
| 1 | с.Ильинское | Кафе в составе общественного центра | Новое строительство | мест | - | 40 | + |  | ГП Айшинского СП |
| 2 | с.Айша | Кафе | Новое строительство | мест | - | 140 | + |  | ГП Айшинского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | с.Айша | Предприятия бытового обслуживания | Новое строительство | раб.мест | - | 13 | + |  | ГП Айшинского СП |
| 2 | с.Ильинское | Предприятия бытового обслуживания в составе общественного центра | Новое строительство | раб.мест | - | 15 | + |  | ГП Айшинского СП |
| Кредитно-финансовые учреждения |
| 1 | с.Ильинское | Отделение банка в составе общественного центра | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | ГП Айшинского СП |

## Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане предусматривает следующие мероприятия:

1. Благоустройство водных объектов

2. Организация системы зеленых насаждений

С целью формирования рекреационной зоны возле прудов и реки генеральным планом предлагается организация правовых (регистрация права собственности, разработка критериев безопасности, обследование, составление и экспертиза декларации, экспертиза проектной документации) и организационных (очистка дна, благоустройство берегов с организацией пляжа и другие) мероприятий.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – это создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение дворов многоквартирных домов, территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

Согласно Схеме территориального планирования Зеленодольского муниципального района, часть территории Айшинского сельского поселения входит в Зеленодольскую полифункциональную туристско-рекреационную зону. В данной зоне выделяется Айшинская подзона – зона развлекательного и молодежного туризма с проведением фестивалей различной направленности (фестиваль бардовской песни и др.), предоставляющая услуги по размещению и обслуживанию туристов.

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Айшинском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2015-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | Айшинское СП | Пруды, реки, озера | формирование рекреационной зоны (организационные мероприятия) | - | - | - | + |  | Генеральный план Айшинского сельского поселения |

## Развитие транспортной инфраструктуры Айшинского сельского поселения

Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Айшинского сельского поселения» в составе генерального плана Айшинского  сельского поселения Зеленодольского муниципального района является разработка мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан формируется планировочная структура Зеленодольского муниципального района и как следствие планировочная структура территории Айшинского сельского поселения.

Развитие автомобильных дорог

Генеральным планом Айшинского сельского поселения, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Зеленодольского муниципального района, предусматривается перевод участка автомобильной дороги федерального значения «1Р-175 Казань-Йошкар-Ола» в автомобильную дорогу регионального значения. Также педлагается строительство автодорог (развязка дорог А-295 «Йошкар-Ола-Зеленодольск» (Обход г.Зеленодольск) и «1Р-175 Казань-Йошкар-Ола») регионального значения общей протяженностью 1,7 км, федерального значения – 0,8 км.

Развитие искусственных сооружений

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство путепровода на автодороге «1Р-175 Казань-Йошкар-Ола».

Развитие железнодорожного транспорта

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 22 марта 2014 г. №429-р «Изменения, которые вносятся в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» на территории Айшинского сельского поселения предлагается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Нижний Новгород - Казань», протяженностью 16,0 км.

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2015-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| мероприятия федерального значения |
| Автомобильные дороги |
| 1 | Айшинское СП | Автодороги (развязка дорог А-295 «Йошкар-Ола-Зеленодольск» (Обход г.Зеленодольск) и «1Р-175 Казань-Йошкар-Ола») | Новое строительство | км | - | 0,8 | + |  | Генеральный план АйшинскогоСП |
| Железнодорожный транспорт |
| 1 | Айшинское СП | Высокоскоростная ж/д магистраль «Москва-Нижний Новгород-Казань» | Новое строительство | км | - | 16,0 | + |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 марта 2014 г. №429-р. ГП Айшинского СП |
| мероприятия регионального значения |
| Автомобильные дороги |
| 1 | Айшинское СП | Участок автомобильной дороги федерального значения «1Р-175 Казань-Йошкар-Ола» | Перевод из федеральной соб-ти в региональную | км | 5,0 | - | + | + | Генеральный план АйшинскогоСП |
| 2 | Айшинское СП | Автодороги (развязка дорог А-295 «Йошкар-Ола-Зеленодольск» (Обход г.Зеленодольск) и «1Р-175 Казань-Йошкар-Ола») | Новое строительство | км | - | 1,7 | + |  | Генеральный план АйшинскогоСП |
| Искусственные сооружения |
| 1 | Айшинское СП | Путепровод | строительство | - | - | - | + |  | Генеральный план АйшинскогоСП |

## Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Айшинского сельского поселения

Изменение границ населенных пунктов Айшинского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. Однако, в настоящее время, четких границ у населенных пунктов нет, поэтому одним из мероприятий генерального плана Айшинского сельского поселения является предложение по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав данного поселения.

Установление и изменение границ земельных участков является принципиальным моментом для всех собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов.

Процедура установления границ земельного участка и их изменения, подробно регламентирована действующим законодательством.

Согласно п. 1 ст. 11.2 ЗК РФ земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков.

В настоящее время процедура установления и согласования границ регулируется Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» № 221-ФЗ, от 24 июля 2007г., Федеральным законом «О землеустройстве» № 78-ФЗ от 18 июня 2001г., Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил установления на местности границ объектов землеустройства» № 668 от 20 августа 2009г.

Государственный кадастровый учет осуществляется Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость), его территориальными органами (Управлениями), и отделами Управлений (Подразделениями).

Таким образом, в первую очередь, необходимо внести в государственный кадастр недвижимости необходимые сведения о земельных участках, то есть поставить их на государственный кадастровый учет.

Согласно данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Управления Росреестра) по Республике Татарстан, в границу территории населенных пунктов с.Айша, с.Ильинское, д.Успенка, д.Красный Яр, д.Сафоново и п.Нарат кроме категории «земли населенных пунктов», входят также земли не поставленные на кадастровый учет и земли с неустановленной категорией. Генеральным планом предусматривается перевод данных земель в категорию «земли населенных пунктов».

При установлении границ населенных  пунктов были учтены социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Генеральным планом Айшинского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства предложено расширение границы с.Айша. Расширение границ с.Ильинское, д.Успенка, д.Красный Яр, д.Сафоново и п.Нарат не предусматривается.

В границу с.Айша предлагается включение участков общей площадью 9,1 га из состава земель Айшинского сельского поселения, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Таблица 3.7.1

Предложения по установлению границ населенных пунктов (га)

| Категория земель | с.Айша | д.Красный Яр | с.Сафоново | д.Успенка | п.Нарат | с.Ильинское | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория населенных пунктов | 221,9 | 74,5 | 49,1 | 17,5 | 11,4 | 72,5 | 446,9 |
| Земли, предлагаемые к переводу в земли населенных пунктов в пределах существующей границы территории населенных пунктов |
| Земли лесного фонда | - | - | - | - | 11,4 | - | 11,4 |
| Земли с неустановленной категорией | 1,47 | - | - | - | - | - | 1,47 |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет | 74,5 | 27,9 | 32,0 | 6,7 | - | 24,6 | 165,7 |
| Земли, предлагаемые к переводу в земли населенных пунктов в пределах проектной границы территории населенных пунктов |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 9,1 | - | - | - | - | - | 9,1 |
| Итого | 231,0 | 74,5 | 49,1 | 17,5 | 11,4 | 72,5 | 456,0 |

Анализ планово-картографического материала

Правила проведения лесоустройства устанавливают порядок закрепления на местности местоположения границ лесничеств, лесопарков, эксплуатационных и защитных лесов. Границы эксплуатационных лесов и защитных лесов устанавливаются по квартальным просекам и границам лесных кварталов с учетом естественных рубежей в границах лесничеств и лесопарков. Границы лесного деления не соотносятся с административными границами муниципальных образований, носят внутриведомственный характер. В государственном кадастре недвижимости нет сведений, позволяющих однозначно определить границы всех лесных участков. В настоящее время Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан начато проведение процедуры постановки участков лесного фонда на кадастр и внесение данных сведений в государственный кадастр недвижимости.

В связи с тем, что данная процедура постановки на кадастровый учет стала производиться лишь в последние годы, после принятия Земельного кодекса Российской Федерации и выделения в составе земель категорий, согласно их целевому назначению, а также введения понятия граница населенного пункта в ходе работы были выявлены конфликтные ситуации по наложению информации представленной в государственном кадастре недвижимости и информации Министерства лесного хозяйства.

В настоящее время в п.Нарат находятся застроенные территории на землях лесного фонда. Данные территории в кадастре указаны как земли населенных пунктов и учтены в статистике, хотя никаких Постановлений о переводе данных лесных участков в земли населенных пунктов нет.

В то же время, по информации Министерства лесного хозяйства п.Нарат является лесным поселком и согласно примечанию в статье 11 Лесного кодекса «Земли, на которых расположены ранее созданные в целях освоения лесов поселки в границах земель лесного фонда, подлежат переводу в земли населенных пунктов в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12 2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Перевод лесных участков в категорию земель населенных пунктов должен проводиться в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12 2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и должен быть согласован в Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации при условии компенсации исключаемых лесных участков участками такой же площади из земель сельскохозяйственного назначения или лесных участков, не входящих в лесной фонд, но располагаемых на территории того же лесничества либо на территории ближайших лесничеств. Данная ситуация самозахвата происходит из-за того, что нет четких границ земель лесного фонда, не произведена до конца постановка всех участков лесного фонда на кадастровый учет и при постановке земель на учет возможно не проводится процедура взаимодействия с правообладателями лесных участков. В связи с этим, предлагается привести данные территории в соответствие с действующим законодательством.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах населенных пунктов:

описание местоположения границ населенных пунктов;

реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.

Таблица 3.7.2

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов в Айшинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2015-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (районного) |
| 1 | п.Нарат | лесной поселок на землях лесного фонда | перевод земельных участков, из категории земель лесного фонда в категорию земли населенных пунктов | га | 11,4 | - | + | + | ГП Айшинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Айша | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 9,1 | + |  | ГП Айшинского СП |
| 2 | Айшинское СП | границы населенных пунктов | установление границ населенных пунктов | га | - | - | + | + | ГП Айшинского СП |

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс использования территории Айшинского  сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение | Проектное положение |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь территории Айшинского сельского поселения, в т.ч.: | 18115,5 | 100,0 | 18115,5 | 100,0 |
| Общая площадь территории населенных пунктов, в т.ч.: | 446,9 | 2,5 | 456,0 | 2,5 |
| с.Айша | 221,9 | 1,2 | 231,0 | 1,3 |
| д.Красный Яр | 74,5 | 0,4 | 74,5 | 0,4 |
| д.Сафоново | 49,1 | 0,3 | 49,1 | 0,3 |
| п.Нарат | 11,4 | 0,1 | 11,4 | 0,1 |
| д.Успенка | 17,5 | 0,1 | 17,5 | 0,1 |
| с.Ильинское | 72,5 | 0,4 | 72,5 | 0,4 |
| Территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры (автомобильные, железные дороги, объекты транспортной инфраструктуры) | 43,7 | 0,2 | 96,9 | 0,5 |
| Территории производственных объектов | 91,7 | 0,5 | 87,1 | 0,5 |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 50,8 | 0,3 | 53,7 | 0,3 |
| Территории объектов инженерно-технической инфраструктуры | 38,2 | 0,2 | 38,2 | 0,2 |
| Территории сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища,сенокосы) | 1194,5 | 6,6 | 1090,6 | 6,0 |
| Территория земель лесного фонда | 14264,9 | 78,7 | 14214,2 | 78,5 |
| Территории туристко-рекреационной деятельности (детские лагеря, базы отдыха) | 25,7 | 0,1 | 17,2 | 0,1 |
| Природные территории, в т.ч.: | 1624,9 | 9,0 | 1582,0 | 8,7 |
| - древесно-кустарниковая растительность не входящая в лесной фонд | 624,9 | 3,4 | 582,0 | 3,2 |
| - под поверхностными водными объектами (реки, озера, болота, пруды) | 1000,0 | 5,5 | 1000,0 | 5,5 |
| Коллективные сады и огороды | 114,3 | 0,6 | 122,7 | 0,7 |
| Озеленение (лесо-луговые пояса) | - | - | 16,6 | 0,1 |
| Территории специального назначения, в т.ч.: | 24,5 | 0,1 | 144,9 | 0,8 |
| - свалка | 9,8 | 0,1 | 9,8 | 0,1 |
| - кладбища | 14,7 | 0,1 | 14,7 | 0,1 |
| - СЗЗ озеленение | - | - | 120,4 | 0,7 |
| Прочие территории (изрытые места и т.д.) | 195,4 | 1,1 | 195,4 | 1,1 |

Таблица 4.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Айшинского  сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2015г.) | Первая очередь (2020г.) | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе | чел. | 4150 | 4343 | 4436 |
|  | с.Айша | -//- | 3060 | 3200 | 3260 |
|  | д.Красный Яр | -//- | 588 | 601 | 600 |
|  | д.Сафоново | -//- | 220 | 235 | 250 |
|  | п.Нарат | -//- | 92 | 94 | 96 |
|  | д.Успенка | -//- | 84 | 93 | 100 |
|  | с.Ильинское | -//- | 106 | 120 | 130 |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс.кв.м | 143,25 | 156,45 | 165,0 |
| 2.1.1 | с.Айша, в т.ч.: | -//- | 112,36 | 122,11 | 122,11 |
|  | - многоквартирная | -//- | 29,05 | 29,05 | 29,05 |
|  | - усадебная | -//- | 83,31 | 93,06 | 93,06 |
| 2.1.2 | д.Красный Яр | -//- | 15,64 | 15,64 | 15,64 |
|  | - усадебная | -//- | 15,64 | 15,64 | 15,64 |
| 2.1.3 | д.Сафоново | -//- | 4,9 | 9,6 | 9,6 |
|  | - усадебная | -//- | 4,9 | 9,6 | 9,6 |
| 2.1.4 | п.Нарат | -//- | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
|  | - усадебная | -//- | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 2.1.5 | д.Успенка | -//- | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | - усадебная | -//- | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2.1.6 | с.Ильинское | -//- | 4,8 | 8,25 | 16,8 |
|  | - усадебная | -//- | 4,8 | 8,25 | 16,8 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | 13,2 | 8,55 |
| 2.2.1 | с.Айша | -//- | - | 9,75 | - |
|  | - многоквартирная | -//- |  | - | - |
|  | - усадебная | -//- |  | 9,75 | - |
| 2.2.2 | д.Красный Яр | -//- | - | - | - |
|  | - усадебная | -//- |  | - | - |
| 2.2.3 | д.Сафоново | -//- | - | - | - |
|  | - усадебная | -//- |  | - | - |
| 2.2.4 | п.Нарат | -//- | - | - | - |
|  | - усадебная | -//- |  | - | - |
| 2.2.5 | д.Успенка | -//- | - | - | - |
|  | - усадебная | -//- |  |  | - |
| 2.2.6 | с.Ильинское | -//- | - | 3,45 | 8,55 |
|  | - усадебная | -//- |  | 3,45 | 8,55 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м/чел. | 34,5 | 36,0 | 37,2 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч. | мест | 135 | 320 | 320 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 135 | 135 | 320 |
|  | - новое строительство |  | - | 185 | - |
| 3.2 | Общеобразовательные школы, в т.ч. | мест | 540 | 672 | 672 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 540 | 540 | 672 |
|  | - новое строительство |  | - | 132 | - |
| 3.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч. | пос./см. | 67 | 152 | 152 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 67 | 37 | 152 |
|  | - новое строительство |  | - | 115 | - |
| 3.4 | Дома культуры и сельские клубы, в т.ч. | место | 350 | 450 | 450 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 350 | 350 | 450 |
|  | - новое строительство |  | - | 100 | - |
| 3.5 | Библиотеки, в том числе: | тыс.экз. | 10,8 | 35,8 | 35,8 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 10,8 | 10,8 | 35,8 |
|  | - новое строительство |  | - | 25,0 | - |
| 3.6 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м. площади пола | 725 | 1557 | 1557 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 725 | 725 | 1557 |
|  | - новое строительство |  | - | 832 | - |
| 3.7 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м. | - | 8650 | 8650 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 0 | 8650 |
|  | - новое строительство |  | - | 8650 | - |
| 3.8 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м. торг.пл. | 650 | 1330 | 1330 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 650 | 650 | 1330 |
|  | - новое строительство |  | - | 680 | - |
| 3.9 | Предприятия общественного питания, в т.ч. | мест | - | 180 | 180 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 0 | 180 |
|  | - новое строительство |  | - | 180 | - |
| 3.10 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.11 | Отделения банка, в т.ч. | объект | 1 | 2 | 2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 1 | 1 | 2 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.12 | Участковые пункты полиции, в т.ч. | пункт | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общее количество кладбищ, в т.ч. | га | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | с.Ильинское | га | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | д.Красный Яр | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 54,0 | 56,5 | 56,5 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | 27,4 | 23,2 | 23,2 |
| 5.1.2 | Регионального значения | км | 8,4 | 15,1 | 15,1 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | - | - | - |
| 5.2 | Протяженность железнодорожных путей | км | 18,2 | 34,2 | 34,2 |

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (с изменениями и дополнениями от 14.07.2001г., от 13.07.2007г.).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.09.2013 №1862-р «Пообъектное распределение средств на проведение мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №24-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 29 декабря 2008 г. №144-ЗРТ  «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 13 января 2012 г. №10-ЗРТ  «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Законы Республики Татарстан «О границах территории и статусе муниципального образования города Казани» и «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан №90-ЗРТ от 18 ноября 2011 года «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан».

- Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 июня 2009 г. N 358.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (Утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г).

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Утв. Постановлением от 15.05.2013 №26).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением от 29.12.2010 №189).

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (Утв. Постановлением от 18.05.2010 №58).

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СП 42-101- 2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СНиП 3.05.02-88 "Газоснабжение" (изд. 1995 г. с изм.).

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г.)

- ГОСТ 153-39.3-051-2003 «Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий».

- ПБ 12-529-03 «Правила Безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89).

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0.4-35 кВ.

- Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (к ВСН 97-83).

Федеральные программы

Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус», принятая в рамках приоритетного национального проекта "Образование" министерством образования и науки Российской Федерации в 2006 году.

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.07.2013г. №598.

Федеральная программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы, утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 23.12.2013г. №1023.

Республиканские программы

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763.

- Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы, принятая законом РТ от 22.04.2011г. №13-ЗРТ.

- Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2015 год, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014г. № 1089.

- Программа по капитальному ремонту и строительства детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан в 2015 году, утвержденная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.12.2014г. №2698-р.

- Программа по строительству универсальных спортивных площадок в населенных пунктах Республики Татарстан в 2015 году, утвержденная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2014г. №2155-р.

- Перечень объектов сети базовых образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в 2015 году, утвержденный распоряжением Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 02.10.2014г. №66-р. в рамках пообъектного переченя государственных программ (подпрограмм), реализуемых в 2015 году.

- Перечень объектов для создания дополнительных дошкольных мест в 2015 году, утвержденный распоряжением Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 02.10.2014г. №66-р. в рамках пообъектного переченя государственных программ (подпрограмм), реализуемых в 2015 году.

- Перечень дошкольных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году, утвержденный распоряжением Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 02.10.2014г. №66-р. в рамках пообъектного переченя государственных программ (подпрограмм), реализуемых в 2015 году.

- Программа «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан в 2015 году», утвержденная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2014г. № 2157-р.

- Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 августа 2009 г. N 592.

- Перечень объектов культурного назначения, строящихся в населенных пунктах муниципальных образований РТ в 2015 году, в рамках реализации программы «Сельские клубы», утвержденный распоряжением Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 02.10.2014г. №66-р. в рамках пообъектного переченя государственных программ (подпрограмм), реализуемых в 2015 году.

- Перечень зданий общеобразовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году, утвержденный распоряжением Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 02.10.2014г. №66-р. в рамках пообъектного переченя государственных программ (подпрограмм), реализуемых в 2015 году.

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан . – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией Зеленодольского муниципального района.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. № 134.

- Схема территориального планирования Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

# Footnotes

Для оценки потенциала и перспектив развития систем расселения были рассмотрены следующие  показатели: экономико-географическое положение относительно расположения муниципального района к крупным городам, центру и подцентрам Республики Татарстан; статус административного центра, природно-экологический потенциал, транспортный потенциал, инвестиционно-промышленный потенциал, плотность населения и качество жизни.

Наивысшие показатели потенциала  развития системы расселения имеют наиболее активно развивающиеся муниципальные образования, такие как Альметьевский, Нижнекамский, Бугульминский, Елабужский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, городские округа – Казань, Набережные Челны.